| Звіт про виконану роботу по КП «Міськводоканал» за І-ий квартал 2021 р. 1. Службою каналізаційних мереж КП «Міськводоканал» Мукачівської міської ради за І-ий квартал 2021р. виконано ряд ремонтно-будівельних та аварійно-відновлювальних робіт, а саме: - заміна ділянки напірного колектора від КНС-7 д.500мм довжиною 4,0м; - усунення витоку на напірному колекторі від КНС-6 д.300мм ; - усунення витоку на напірному колекторі на КНС-1 д.400мм; - заміна трубопроводів д.200мм від дощоприймачів довжиною 9м; - заміна ділянки трубопроводу д.315мм довжиною 6м по вул.Університетська; - заміна кришок люків на каналізаційних колодязях – 30 шт.; - ремонт дощоприймачів – 40шт.; - будівництво каналізаційного колодязя по вул.Достоєвського Федора, 12; - прочистка каналізаційних колодязів 421шт.. 2. Службою КОС та КНС виконані наступні роботи: - монтаж каналізаційного насосу на КНС-10; - очистка первинного відстійника на каналізаційних очисних спорудах (КОС); - очистка розподільчої чаші аеротенків ємністю 120м3 на КОС; - очистка вторинних відстійників на КОС – 3 шт.; - ремонт покрівлі на будівлі повітродувної станції (КОС); - заміна засувок на напірному трубопроводі в КНС-3, КНС-10 та КНС-1; - встановлення пульта плавного пуску на КНС-2А; Ремонтні роботи на електрообладнанні на КНС-2А, КНС-1, КНС-3, КНС-4, КНС- 6 |  |
| --- | --- |