## Звіт про виконану роботу Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» за 2018 рік

1. Ремонтні роботи на водопровідних мережах (усунення витоків, зачеканка стиків, заміна хомутів) –924 шт

2. Заміна ділянок водопровідних мереж:

2.1 севастопольська д.150мм довжиною 80м з заміною водопровідних вводів

2.2 вул.Маргітича Івана д.125мм довжиною21м

2.3 вул.Лисенка Миколи12 д.200мм довжиною 4,2м

2.4 вул.Кошута Лайоша д.110мм, довжиною 100м

2.5 вул.Сороча - Свалявська д.150мм довжиною3м

2.6 вул.Чайкіної Лізи д.100мм довжиною 1,5м

2.7 вул.Лисенка Миколи — Дорошенка Петра д.150мм довжиною 3м

2.8 вул. Данила Галицького 88 д.50мм довжиною28м

2.9 вул. Данила Галицького 82 д.50мм довжиною 40м

3. Заміна водопровідного вводу вул.Берегівська 108 д.63мм. Переключення водопровідного вводу до системи подачі води з водозабору «Чернишевський».

4. Заміна дворової водопровідної мережі вул.Ярослава Мудрого 21 довжиною 35м.

5. Влаштування водопроводу д.110, 90мм, довжиною180м вул.Берегівська 41.

6. Прокладання водопровідного вводу вул.Крилова Івана 5 д.25мм довжиною 50м.

7. Заміна водопровідних вводів загальною довжиною 84м.

8. Розширення зони водопостачання від водозабору «Окружна» по вул. Зріні Ілони від вул.Толстого Льва до кінця вул. Зріні Ілони, влаштування засувок в колодязях на перехресті вул.Зріні Ілони -Толстого Льва д.200мм, вул. Драгули Миколи — Зріні Ілони д.150мм, вул. Зріні Ілони – Ромжі Теодора д.200мм.

9. Будівництво водопроводу до житлового будинку №36 по вул.Кооперативна

Д.110мм - довжиною110м, д.90мм-довжиною 9,0м, д.50-63мм довжиною 119м

10. Заміна водопровідного вводу до КНС-2А д.50мм довжиною75,0м

11. Заміна ділянки водопровідної мережі д.110мм довжиною 100м по вул.Осипенка Олександра

12. Влаштування пожежного гідранту по вул. Ринкова (біля торгівельного комплексу «Щодня»)

13. Заміна водопроводу д.200мм довжиною 20м по вул.Куруців, 21

14. Заміна ділянки водопроводу д.100мм по вул.Кошута Лайоша довжиною 45м

15. Демонтаж, ремонт та влаштування пожежного гідранту по вул. Підгорянська (біля дитячого садка)

16. Монтаж засувки д.150мм на водопроводі по вул. Зріні Ілони, 175

17. Демонтаж пожежного гідранту, влаштування нового ПГта влаштування 2-ох адаптерів д.150мм на водопроводі по вул.Зріні Ілони (біля КНС-2А)

18. Ремонт водопроводу д.50мм по бульвару Гойди Юрія, 10

19. Влаштування пожежного гідранту по вул.Федорова Івана (біля магазину «Сільпо»)

20. Ремонт водопроводу д.150 мм по вул. Росвигівська ,7А

21. Заміна ділянки каналізаційної мережі д.200мм довжиною 21м по вул.Свято-Михайлівська, 46

22. Влаштування каналізаційного випуску по вул.Роглєва Миколи, 5

23. Заміна ділянки каналізаційної мережі д.100мм довжиною 5 м в мікрорайоні «Шипка» біля школи

24. Заміна ділянки каналізаційної мережі до буд.№8 по вул.Закарпатська д.300мм довжиною40м

25. Заміна ділянки каналізаційної мережі до буд.№46 по вул.Свято-Михайлівська д.200мм довжиною 24м

26. Заміна ділянки каналізаційної мережі до буд.№2 по вул.Дорошенка Петра (Фурманова) д.300мм довжиною 20м

27. Усунення заторів на каналізації -1842шт.

28. Монтаж нового насосу КМ80/50 з влаштуванням плавного пуску з частотним регулюванням на насосній станції ІІ підйому водозабору «Севастопольський».

29. Ремонт покрівлі котельні на водозаборі «Чинадієво».

30. Ремонт горизонтального насосу Д630/90 на водозаборі «Кольчино» з заміною валу

31. Ремонт горизонтального насосу 200/90 Д на водозаборі «Чинадієво».

32. Влаштування твердопаливного котла «Корді 50» на водозаборі «Чинадієво».

33. Заміна глибинних насосів на нові на свердловинах 27 шт.

34. Поточний ремонт глибинних насосів на свердловинах 20шт.

35. Влаштування зворотного клапана д.300мм бустерної насосної установки в насосній станції ІІ підйому в-ру «Кольчино»

36. Виготовлення муфти до насосу №1 в насосній станції ІІ підйому в-ру «Кольчино»

37. Підготовчі роботи до реконструкції насосної станції ІІІ підйому мікрорайону «Молодіжний»

38. Заміна робочого колеса на насосах 37 квт бустерної установки в насосній станції ІІ підйому водозабору «Кольчино»

39. Заміна зворотніх клапанів д.150мм на бустерній установці в насосній станції ІІ підйому водозабору «Кольчино»

40. Монтаж зворотного клапану д.300мм в насосній станції ІІ підйому водозабору «Кольчино»

41. Капітальний ремонт горизонтального насосу Д630/90 в насосній станції ІІ підйому водозабору «Чинадієво».

42. Демонтаж насосу №2 -Д 320/50 в насосній станції ІІ підйому водозабору по вул.Береста Олексія.

43. Ремонт насосу КМ 80-50-120 та його монтаж в насосній станції ІІ підйому водозабору по вул.Береста Олексія.

44. Ремонт насосу №1-Д 320/50 в насосній станції ІІ підйому водозабору по вул.Береста Олексія.

45. Запуск в експлуатацію бустерного насосного обладнання Wilo в насосній станції ІІІ підйому по вул.Молодіжна.

46. Ремонт насосу в насосній станції по вул.Маргітича Івана, 49.

47. Ремонт покрівлі побутового приміщення машиністів на резервуарах на г.Чернеча.

48. Ремонт щитів управління на свердловинах – 6шт.

49. Ремонт трансформаторів – 2шт( водозабір «Кольчино», «Чинадієво»).

50. Ремонт конденсаторних установок – 5шт.

51. Ремонт апаратури управління на КОС та КНС – 6шт.

52. Ремонт високовольтних кабелів та повітряних ліній живлення на об’єктах – 4шт.

53. Ремонт апаратури управління на насосних станціях ІІ-го підйому, хлораторних, адмінбудівлі – 4шт.

54. Влаштування щита для частотного регулювання на свердловині №25.

55. Ремонт електрощитової на КНС-1.

56. Влаштування нових автоматів вводу та щитів управління на свердловинах №8 та №18 водозабору «Кольчино»

57. Монтаж електрообладнання, освітлення, щитової управління, охоронної сигналізації на насосній станції ІІІ-го підйому по вул. Молодіжна.

58. Виконання періодичних вимірів на електрообладнанні.

59. Влаштування електрообігрівачів в нас ст. ІІІп. по вул Маргітича Івана, свр.№36 в-ру «Росвигово», в хлораторних.

60. Ремонт засувки д.1000мм на вході КНС-2А.

61. Ремонт насосів ( 3шт.) КНС-2А, заміна засувки д.200мм.

62. Заміна насосу на КНС-1.

63. Заміна трубопроводу подачі води на повітродувку.

64. Заміна дренажного насосу на КНС-9.

65. Влаштування лічильника стічних вод на КНС-5.

66. Монтаж насоса СД 450/22,5 на КНС№7

67. Монтаж насоса СД 450/22,5 на КНС№8

68. Відкачка і ремонт вторинних відстійників №2,3

69. Відкачка вторинного відстійника №4

70. Ремонт повітродувки

71. Монтаж насоса 2СМ-250 на КНС-2А

72. Ремонт засувки д.200мм на лінії спорожнення та ремонт мулозбірників вторинного відстійника №4

73. Ремонт та чистка насосного агрегату в КНС дренажних вод на КОС

74. Ремонт та прочистка грабель в колодязі перед КНС дренажних вод

Подовжено графік подачі води на 18 годин на вулиці, водопостачання яких здійснюється від водозабору по вул.Севастопольська, а саме:

Вул.Севастопольська

Вул.Гоголя Миколи

Вул.Волошина Августина

Вул.Івана Франка (від вул.Миру до переїзду)

Вул.Невського Олександра

Вул.Недецеї Яноша (від вул. Зайця Володимира до Вокзальної)

Вул.Репіна Іллі

Вул.Маргітича Івана

Вул.Зайця Володимира (Локоти)

Вул. Єлізавети королеви

Вул.Вокзальна (від вул.Маргітича Івана до Ярослава Мудрого)

Вул.Ярослава Мудрого (від вул.26 жовтня до вокзалу)

Вул.Сільвая Івана

Цілодобове водопостачання здійснено в багатоквартирному будинку №108 по вул.Берегівська та буд.№2 по вул. Дорошенка Петра.

За бюджетні кошти придбано фекальний насос СД 450/22,0 на суму 165,80 тис. грн., виконання проектних робіт по реконструкції водозабору «Севастопольський» на суму 90,30тис.грн., реконструкція будівлі диспетчерського пункту виробничої бази м.Мукачево, вул.Духновича 103В – 2230,50тис.грн, проектні роботи по реконструкції КОС в с.Нове Давидково – 400,0тис.грн.

На виконання ремонтно-експлуатаційних робіт закуплено матеріалів на суму 4106,10 тис.грн. та здійснено оплату виконаних робіт та наданих послуг на суму2101,40 тис.грн, паливно-мастильних матеріалів – 1735.30 тис.грн, хлор рідкий в балонах на суму 470,70 тис.грн, покупна вода – 560,90 тис.грн, газ,пелети – 272.0 тис.грн., охорона об’єктів - 404.90 тис.грн, зв’язок – 57,30 тис.грн., використано електроенергії для життєдіяльності підприємства – 42101,20 тис.грн.

Станом на 1 січня 2019р. встановлено 246 шт. лічильників класу С, в тому числі

195шт. – населення, в т.ч. 1шт. – з дистанційною передачею даних

51шт. – підприємства, в т.ч. 23шт. – з дистанційною передачею даних

Управління міського господарства міськвиконкому