ПП “ ЗАКАРПАТЗЕМЛЯ “

Замовник: Мукачівська міська рада

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Проект коригування детального планування території  кварталу індивідуальної   житлової  забудови в районі вул. Дулова Василя  (урочище  «Баняски») в м. Мукачево, Закарпатської області

– 2020 –

ПП “ ЗАКАРПАТЗЕМЛЯ “

Замовник: Мукачівська міська рада

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

Проект коригування детального планування території  кварталу індивідуальної   житлової  забудови в районі вул. Дулова Василя  (урочище  «Баняски») в м. Мукачево, Закарпатської області

В.о. директора                                                                                    С. Молнар

Головний архітектор проекту                                                   Л. Радзіховська

– 2020 –

ДОВІДКА ГАПа

Проект коригування детального планування території  кварталу індивідуальної   житлової  забудови в районі вул. Дулова Василя  (урочище  «Баняски») в м. Мукачево, Закарпатської області, розроблений згідно з діючими нормами, правилами та державними стандартами і передбачає заходи, які забезпечують вибухову і пожежну безпеку при експлуатації будинків і споруд.

Головний архітектор проекту ____________ Л. Радзіховська

В розробці проекту взяли участь:

Головний архітектор проекту                                         Л. Радзіховська

Архітектор                                                                        С. Молнар

Склад проекту:

І.    Пояснювальна записка.

ІІ.    Графічна частина.

Зміст пояснювальної записки:

1.    Вступ.

2.    Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов.

3.    Оцінка існуючої ситуації.

4.    Розподіл території за функціональним використанням.

5.    Переважні, супутні і допустимі види використання території,

містобудівні умови та обмеження.

6.    Основні принципи планувально-просторової організації території.

7.    Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування, організація

руху транспорту і пішоходів.

8.    Інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж, споруд.

8.1. Водопостачання.

8.2. Каналізація.

8.3. Електропостачання.

8.4. Газопостачання.

9. Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору.

10.  Комплексний благоустрій та озеленення території.

11. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

12. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).

13.  Заходи щодо реалізації детального плану на етап від 3 до 7 років.

14.  Перелік вихідних  даних.

15.  Техніко-економічні показники.

16.  Матеріали проведених досліджень та проектних робіт.

17.  Додатки.

Перелік аркушів графічної частини:

1.  Схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту. Аркуш № 1.

2.  План існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень. М 1:500. Аркуш № 2.

3.  Проектний план. План червоних ліній. Схема прогнозованих планувальних  обмежень. Схема організації руху транспорту і пішоходів. М 1: 500. Аркуш № 3.

4.  Схема інженерної підготовки території та вертикального  планування. М 1: 500. Аркуш № 4.

5.  Схема інженерних мереж, споруд та використання підземного простору. М 1: 500. Аркуш № 5.

1.Вступ

Коригування детального планування території (далі ДПТ)  кварталу індивідуальної   житлової  забудови в районі вул. Дулова Василя  (урочище  «Баняски») в м. Мкуачево, Закарпатської області, розроблений на замовлення Мукачівської міської ради у відповідності з ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДСП-173 «Санітарні правила планування та забудови населених пунктів» та «Закону України № 3038-VI від 17.02.2011р. «Про регулювання містобудівної діяльності».

Головною метою розроблення ДПТ є:

  - внесення змін до детального плану кварталу індивідуальної   житлової  забудови в районі вул. Дулова Василя  (урочище  «Баняски») в м. Мкуачево;

  - уточнення у більш крупному масштабі положень раніше розробленого генерального плану та плану зонування території м. Мукачево;

  - уточнення функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови;

  - визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами.

Підставами для розроблення детального плану території є:

- Рішення Мукачівської міської ради №1284 від 27 грудня 2018 року «Про коригування проекту детального планування  кварталу індивідуальної  житлової  забудови в районі вул.Дулова Василя  (урочище  «Баняски»)»;

- Завдання на проектування.

При розробці ДПТ враховано:

- Топографічне знімання території, виконане ФОП «Степанов А.П.», М 1:500.

- План зонування території м. Мукачево, виконаний державним підприємством Український державний науково–дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя.

- Генеральний план м. Мукачево, виконана державним підприємством Український державний науково–дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя у 2011 році.

В	проекті опрацьовано планувальне рішення використання та забудови території орієнтовною площею 0,8275 га.

2.  Стислий опис природних, соціально-економічних і містобудівних умов

Мукачівський район розташований в західній частині Закарпатської області, межує з Ужгородським, Берегівським, Іршавським, Перечинським та Свалявським районами. Адміністративно-територіально район поділяється на 2 селищні ради та 37 сільських рад, які об'єднують 2 селеща міського типу та 86 сіл. Адміністративний центр району – місто Мукачеве, розміщений на відстані орієнтовно 40 км від обласного центру – м. Ужгород.

На території району проживає 101,4 тис. чоловік. Площа Мукачівського району становить 998 км², що становить 7,8% від території області.

Район розкинувся на берегах річки Латориця і розташований на автошляхах Ужгород-Іршава, Ужгород-Свалява, та на автомагістралі міжнародного сполучення E50, яка з'єднує Західну Європу з Україною. Територію району проходять 58,6 км доріг державного значення, 179 км місцевого значення та 252 км районного значення. Через район проходить залізнична лінія Чоп-Львів; залізничні станції: Мукачеве, Чинадієво II, Кольчино, Баркасово, Страбичово. Територією району проходить траса нафтопроводу «Дружба», газопроводу «Братерство» та високовольтної лінії електропередач «Мир».

Територія, що розглядається детальним планом (орієнтовною площею 0,8275 га) розташована в північно-східній частині міста Мукачево, біля міського водозабору та р. Латориця.

Ландшафт району.

Нижню, рівнинну частину  Мукачівського району займає Чоп-Мукачівська низовина утворена майже повністю заплавно-нижньотерасовим ландшафтним ярусом з абсолютними висотами 120-150 м. нрм. Тільки по периферії низовини, на підніжжі Вигорлат-Гутинського хребта, простягаються неширокими смугами місцевості середньо - та високотерасових ярусів. І зовсім сторонніми на тлі рівнинного низькотерасового ярусу виглядають невеликі острови вулканічного низькогір'я, які простягаються переривчастою смугою.

У Мукачівському  районі основним ландшафтним типом є заплавно-нижньотерасова рівнина, що в доагрокультурний період була вкрита дубовими лісами, справжніми луками, її в минулому часто затопляли повеневі та поводкові води Тиси, Латориці й Боржави, які підтримували високий рівень ґрунтових вод, що сприяло оглеєнню дернових ґрунтів.

Тепер Чоп-Мукачівська низовина може бути прикладом високоокультуреного природного ландшафту, для оптимізації якого проведені значні меліоративні роботи у вигляді мережі каналів довжиною в сотні кілометрів, а вздовж річок побудовані дамби, що захищають низовину від катастрофічних повеней і паводків. Меліоративні роботи понизили рівень ґрунтових вод, а продумана система обробітку та удобрення грунту сприяла підвищенню родючості полів, особливо під городніми культурами. Місцевості середньо- і високотерасових ярусів природно добре дреновані та перетворені в суцільні плантації виноградників і садів, які надають специфічних рис пейзажу низовини. Інтенсивному багатогалузевому використанню Чоп-Мукачівського природного району сприяє також клімат, достатньо вологий і теплий, що дає змогу займатись не тільки виноградарством, вирощувати персикові, абрикосові, сливові сади, але й створює передумови рекреаційного використання цього природного району.

Частина низовини вкрита дубовими заплавними лісами, а також заболоченими вербово-тополевими масивами у заплавах р. Латориці. Для гірської частини Мукачевського району характерними є лісові ландшафти з домінуванням букових, буково-грабових та буково-дубових насаджень. наявна незначна частина похідних хвойних насаджень з домінуванням ялини європейської. У долинах річок та потоків відмічені лучні ландшафти, здебільшого сіножаті.

Для передгірської частини характерними є багаторічні сільськогосподарські насадження, здебільшого занедбані і розладнані виноградники та плодові сади.  Решта агроландшафтів – невеликі особисті сільські господарства.

Геоморфологія та геологія району.

Рельєф Мукачівського району гористо-низовинний. На півночі району розташовані відроги Вигорлат-Гутинського вулканічного хребта і передгір'я Карпат, на півдні і південному заході - Закарпатська низовина. На території району є такі корисні копалини: ліпарит, андезит, базальт, цегельно-черепичні й керамічні глини; відкрито джерела підземних питних мінеральних вод. На північний схід від міста Мукачеве по обидві сторони річки Визниця розташовано ряд кар'єрів по видобуванню та переробці андезитів. Біля села Новоселиця відкрито родовище природного газу та ведеться розробка його використання. При введенні цієї свердловини в дію ряд населених пунктів району будуть забезпечені своїм природним газом (села Новоселиця, Яблунів, Гандеровиця, Станово, Завидово, Зубівка, Софія).

З епохи нижньої крейди (або трохи раніше) і до кінця палеогену (36 мільйонів років тому) на території Зовнішніх Карпат формувався глибокий прогин, у якому накопичувалися потужні товщі флішових осадів. У внутрішній частині флішового басейну відбувалися підводні виверження спилітів і кератофірів, але великої сили вони не мали. В епоху верхньої крейди потужні тектонічні рухи у Внутрішніх Карпатах сприяли впровадженню гранітних інтрузій, які прийнято називати банатитами (від назви провінції Банат у Південних Карпатах, де вони найбільше інтенсивно виявилися). Утворення усередині корових кислих магм, дуже сильно насичених газами після впровадження інтрузій, привело до грандіозних вулканічних вивержень. Вибухи досягали величезної сили й вулканічний попіл розносився на сотні кілометрів від джерела. Липаритовий вулканізм тривав близько 30 мільйонів років (верхній палеоген і міоцен). Основна частина липаритових вулканів розташовувалася на території Угорщини. На території Закарпаття вони існували в низинних районах від кордону з Угорщиною до міста Берегова.

Переломний момент наступив на границі палеогену й неогену (25-26 мільйонів років тому). Із цього часу почали діяти сили стиску земної кори. Флішовий басейн був зім'ятий і перетворений у складчасте гірське спорудження. Цей період геологи називають інверсійним, коли дно западини, що утворить водойма, виходить з-під рівня води, становився сушею, і тут уже відбувається не нагромадження опадів, а руйнування раніше утворених порід.

Уздовж складчастої зони, що здіймає, компенсуючи підняття складчастої флішової зони утворилися прогини - Закарпатський внутрішній. Закарпатський внутрішній прогин з’явився на твердому фундаменті Внутрішніх Карпат. У прогинах накопичувалися потужні товщі піщано-глинистих опадів із прошарками липаритових туфів, а також утворилися шари бурого вугілля і покладу кам'яної солі.

Розвиток Закарпатського внутрішнього прогину супроводжувалося глибокими розколами внутрішньо карпатського масиву на окремі блоки. По між блоковими розривами з верхньої мантії піднімалася магма. На поверхні вона утворила потужні гряди вулканічних порід. У результаті виник так званий ланцюг похованих вулканів, що оголюються в районі сіл Великої Доброні, Дрисини й до  Шаланок. У пліоцені (10-12 мільйонів років тому) у центральній частині Внутрішніх Карпат утворилася Міжгірська (Велика Угорська) западина, у бортових частинах якої тривав андезитовий вулканізм, що сформував протяжну Вигорлат-Гутинську вулканічну гряду, що переходить у Потиську низовину.

У геологічному відношенні територія району розташована у зоні Закарпатського внутрішнього прогину, що складений Мукачівською і Солотвинською улоговинами з накладеною на них Вигорлат-Гутинською грядою. До них з півдня прилягає Паннонський серединний масив. Поширені осадочні, магматичні утворення від верхньо-протерозойських до четвертинних. У всіх тектонічних зонах зустрічаються відклади юрської системи. Відклади крейдової системи беруть участь у будові фундаменту Закарпатського внутрішнього прогину. До них тут відносять теригенно-карбонатну флішоїдного типу товщу, складену чорними аргілітами, алевролітами, пісковиками, мергелями й вапняками. Потужність цієї товщі сягає кількох сотень метрів.

Формування низинної рівнини пов'язане з тенденцією до опускання протягом антропогену з акумуляцією алювіальних пісків та галечників.

В цілому ґрунти Мукачевського району сформувались в умовах помірного клімату з достатнім зволоженням, тому переважають різновиди  дерново-підзолистих ґрунтів на низинній території та бурі гірсько-лісові, лучно-лісові у гірській місцевості.  В рівнинній частині вони утворилися як на давніх, так і на сучасних річкових відкладах. Неглибоке залягання ґрунтових вод сприяє їх оглеєнню, а наявність ділянок лісу – опідзоленню. У межах гірської частини території району чітко відслідковується вертикальна диференціація ґрунтів та рослинного покриву, яка тісно пов’язана з ярусністю рельєфу території. В межах річкових басейнів смуга бурих гірсько-лісових ґрунтів під буковими лісами  в західній гірській частині оконтурює висоти від 300 до 900 м нрм.

Дернові ґрунти сформувалися на надзаплавній терасі нижньої течії Тиси, Латориці. Вони мають різний ступінь опідзолення і оглеєння, тому виділяють такі їх відміни: дерново-опідзолені, глейові, дерново-глейові ґрунти. Перші розвинулись на підвищених ділянках тераси, де ґрунтові води залягають на більших глибинах; вони мають кращі водоповітряні властивості, але менш гумусовані. Дернові глейові ґрунти утворились там, де ґрунтові води залягають близько до поверхні, а після злив застоюються і на поверхні. Процес оглеєння охоплює весь профіль ґрунту, що негативно відбивається на рості дерев. Ґрунти при висиханні тріскаються на великі брили, це заважає їх обробітку.

У долині р. Латориці відмічено дерново глейові ґрунти поширені на глинистих алювіальних відкладах Тиси, лучно опідзолені глейові на піщано-середньосуглинкових відкладах. У зниженнях заплав Латориці поширені лучні й болотні ґрунти. Вони утворились під впливом значного поверхневого зволоження і неглибокого залягання підземних вод. Лучні ґрунти мають грудкувато-зернисту структуру, темно-сіре забарвлення. Вміст гумусу – 4,1-7,6%; вони добре забезпечені поживними речовинами. Після осушення використовуються як кормові угіддя; рідше – як орні землі. Болотні ґрунти поширені менше. Мають зверху намулистий, глибше – торфовий горизонт товщиною до 15 см. Масу намулу і торфу можна використовувати для удобрення полів.

Дерново-підзолисті ґрунти займають підвищені ділянки – горби, гряди під лісовою рослинністю. Вони малогумусні (вміст перегною 1,8-2,8%), безструктурні, кислі, в нижній частині оглеєні. Погано забезпечені доступними для рослин поживними речовинами. При перезволожені ґрунти запливають, а при висиханні орний шар ущільнюється, що утруднює обробіток.

Ґрунтовий покрив передгір’я на висоті від 175м до 275м складають буроземно-підзолисті ґрунти, які об’єднують у собі властивості підзолистих і бурих лісових ґрунтів. Материнська порода цих ґрунтів – щебенюватий делювій магматичних порід. Буроземно-підзолисті ґрунти сформовані також на виположених формах рельєфу на високих терасах річок. Профіль буроземно-підзолистих ґрунтів має значну глибину, але будова профілю та властивості його горизонтів спричиняють незадовільний водно-повітряний режим ґрунтів, що приводить до формування поверхневого стоку та розвитку ерозійних процесів. Тераси середньої течії річки Латориці складені щебенюватими піщаними і супіщаними породами, а їх днище вистелено глинистим і суглинковим маловодопроникним делювієм. Тут активно проявляється зсувний процес у долинах басейнових систем та значна еродованість ґрунтів на пологих схилах.

Кліматичні умови району.

Місто Мукачево і Ужгород знаходяться в однакових фізико-географічних умовах і мають зрівняну кліматичну характеристику. Одним із основних кліматоутворюючих факторів Закарпатського регіону є атмосферна циркуляція. Переважає західний перенос повітряних мас переважно з Атлантичного океану, рідше континентальні повітряні маси з півночі та  зі сходу. Повторюваність надходження тропічних та арктичних повітряних мас невелика. Для зимового періоду характерна циклонічна діяльність з районів Атлантичного океану і з районів Середземного моря. Морське повітря обумовлює на протязі зимового періоду відносно  високу температуру і вологість повітря. Різкі  зимові похолодання зв’язані, в основному, з розповсюдженням на наші райони, арктичного холодного повітря з півночі (Сибірського антициклону).

Весною часто  відмічаються різкі переходи від тепла до холоду і навпаки. При вторгненні тропічного повітря температура в окремі дні квітня  може досягати 25º і більше, травня – 30º тепла і більше. На  протязі літнього сезону переважають західні переноси повітряних мас з районів Атлантики. Як правило,  з цими процесами зв’язані сильні опади, а в окремі роки, затяжні.

Літом температура повітря (30º і вище) спостерігається в періоди, коли з Північної Африки надходить  на область  тропічне повітря. Максимальна температура повітря тоді може підвищитись до 39º. При надходженні арктичних повітряних мас настає різке похолодання, відмічаються заморозки навіть в травні, інколи і в червні. Перша половина осені переважно тепла і суха, друга – з частими опадами і туманами. В жовтні – листопаді підвищується повторюваність західних і південних циклонів, які несуть мряку, тумани та дощі.

Найчастіше повторюється максимальна температура повітря в липні та серпні  - від  32º до 35º тепла. 38º тепла відмічено синоптиками  один раз за повоєнний період спостережень. Найбільш часто мінімальна температура повторюється в січні -  від мін. 8º до мін. 20º. Імовірність температури нижче 25º в грудні, січні, лютому складає в середньому  4%.

Зима - період обмежений датами стійкого переходу середньодобової температури через 0º осінню  та  весною. В Мукачівському районі зима починається, в середньому, в кінці другої декади грудня і закінчується в кінці лютого. Весна починається  на початку березня і закінчується на початку другої декади травня. Літо утримується до середини вересня, продовжується, в середньому, 125 днів. Осінь продовжується в середньому 80-90 днів. Безморозний період складає, в середньому, 179 днів.

В Українських Карпатах Закарпатська низовина одержує найбільше сонячного сяйва (до 2025 год. при максимально можливих 4450 год.). Гірська зона – на 30% менше. Сумарна радіація в залежності від місцеположення змінюється в межах 3110-4370 МДж/м2 за рік. Мінімальні місячні показники реєструють у Міжгір’ї в грудні – 59 МДж/м2 за місяць, а максимальні – у липні – 633 МДж/м2 за місяць. Річні суми радіаційного балансу становлять у низинних районах Закарпаття 2011 МДж/м2 (Берегово), а в гірських – 1311 МДж/м2 (Міжгір’я). Період з плюсовим радіаційним балансом триває десять місяців. У грудні і січні він від’ємний.

Напрямок вітру та його швидкість залежить від сезонного розподілу баричних систем і взаємодії між ними, а в приземному шарі від особливостей рельєфу. Так, в Мукачівському районі переважають вітри південно-східного напрямку (26%). На протязі року в  приземному шарі переважає східний вітер – 16%, північний, південно-західний – 12-13%. В холодний період року (листопад-березень) переважає також південно-східний (27-38%) вітер. В травні частіше поряд з південно-східним (20%), відмічається східний вітер (17%). В червні-серпні майже однаково імовірні вітри південно-східні (15-17%), південні та східні (9-17%), північно-західні (16-17%). Штиль складає 13-27% від загального числа спостережень за вітрами протягом року. Найменш імовірний штиль в квітні – всього 13%. Вітер зі швидкістю більше 8 м/с відмічається частіше всього у весняні місяці  - 4-5 днів.

Середня дата утворення снігового покриву припадає на двадцяті числа грудня. Строки його появи сильно коливаються від року до року в залежності від характеру погоди і особливостей передзимового періоду.

Середня тривалість періоду із стійким сніговим покривом становить близько 50 днів. Однак, в 40% зим, в районі стійкий (місяць і більше)  сніговий покрив не утворюється, він є тимчасовим. Висота снігового покриву невелика і лише в окремі зими може бути більше 40 см.

Сильні снігопади відмічаються рідко, але вони можуть створювати труднощі в роботі районного господарства. Під час таких снігопадів кількість опадів за снігопад перевищує 20 мм і більше.

Середня багаторічна снігове навантаження для м. Мукачево та Мукачівського району становить 55 кг/м2, а максимальне - 117 кг/м2.

Гідрографія району.

Через Мукачівський район з північного сходу на захід протікає річка Латориця, в яку впадають річки Визниця (довжина 30 км, площа басейну – 160 км2), Синявка, Обава (ліва притока Визниці, довжина – 16 км, площа – 29 км2) та ряд потічків. Загальна протяжність річок району становить 150 км. Єдине природне озеро – Синє (площа 3 га) розташоване на висоті 600 м н.р.м. в урочищі Синяк. Дане озеро вулканічного походження, вода в ньому сірководнево-сульфатно кальцієва. На схилі гори Грабівниця в урочищі Нижня Грабівниця є триступінчастий водоспад Скакало (площа 0,4 га). Наявні ставки та водосховища, існує мережа меліоративних каналів.

За режимом річки Визниця, Обава, Синявка та більшість потічків відносяться до гірських, а р. Латориця в межах Мукачівського району має передгірно - рівнинний характер. Нижче м. Мукачева Латориця виходить на Закарпатську низовину. Русло її звивисте, замулене, непостійне, з широкою заплавою і старицями. Швидкість сповільнюється і становить 0,4 - 0,6 м/с. Середньорічна витрата води р. Латориця в м. Мукачеві становить 24,5 м3/сек.

Водність річок істотно змінюється протягом року. Характерною особливістю внутрірічкового розподілу стоку є наявність паводків на річках протягом більшої часини року, нестійкої літньо-осінньої та зимової межені та нечітко вираженого весняного водопілля, сформованого талими і дощовими водами.

Весь теплий період року характеризується частим випаданням зливових опадів, внаслідок чого на річках району щорічно утворюються дощові паводки. У середньому за рік спостерігається 8-10 паводків, в тому числі 1-4 з виходом на заплаву. Інтенсивна водовіддача водозборів при випаданні зливових опадів, а також значна пересіченість місцевості з великими похилами сприяють формуванню паводків з крутими підйомами та спадами рівнів води. Тому тривалість стояння високих рівнів незначна і не перевищує, як правило, 4 - 8 діб.

Осіння і зимова межені нетривалі та нестійкі внаслідок випадання дощів в осінній сезон і відлиг зимою. Зимова межень найбільш чітко проявляється в період зі стійкою від'ємною температурою повітря. Вона рідко триває два місяці.

При відлигах зимовий стік істотно збільшується внаслідок талих вод, перериваючи меженний період. Тому у формуванні весняного водопілля бере участь тільки частина снігозапасів. Разом з тим у гірських умовах сніготанення відбувається не одночасно по всьому водозбору, а підпорядковане висотній зональності. Все це приводить до зменшення максимальних витрат води й утворення складного гідрографу стоку з багатьма піками. Як наслідок у переважній більшості років максимальні витрати води весняного водопілля уступають максимумам дощових паводків, викликаних інтенсивними зливами.

Процеси льодоутворення (шуга, льодохід) в основному починаються в грудні. Часто вони тривають один-півтори місяці, а у нестійкі зими – протягом всього зимового періоду. Льодостав встановлюється наприкінці грудня, але буває не щорічно. Середня тривалість льодоставу – 1-2 місяці. У теплі зими бувають неодноразові скресання та очищення річок від криги. На малих гірських річках часто відбувається утворення донного льоду.

Скресають річки через декілька днів після початку підйому рівня води. Латориця в низинних районах, як правило, скресає на декілька днів пізніше ніж малі річки. Льодохід триває недовго (2-5 днів).

Руслові процеси у гірських річках в основному зв'язані з глибинною ерозією. Швидкість течії р. Латориця нижче м. Мукачево, а отже, і її енергія зменшуються. Внаслідок цього частина наносів осідає. Тому Латориця тут тече у власних відкладах, а це, в свою чергу, є причиною нестійкості русла, його частої деформації, розгалуження тощо.

3.  Оцінка існуючої ситуації

Територія, на яку розробляється детальний план, розміщена у північно-східній частині м. Мукачево.

На даний час територія не використовується за призначенням. На території цінних зелених насаджень та забудови немає.

Територія проектування обмежена :

- з західної сторони – існуючою ділянкою для індивідуального садівництва;

- з північної сторони  - законсервованими водозабірними свердловинами;

- з північно-східної – з територією водонасосної станції;

- з східної сторони – водозабірною свердловиною;

- з південної сторони – існуючими ділянками для індивідуальної забудови.

Загальна площа території опрацювання складає 0,8275 га (орієнтовно) і дає можливість розташувати квартал житлової садибної забудови, який би доповнював раніше запроектований квартал.

Наявною містобудівною документацією на територію, що розглядається, є генеральний план та план зонування території м. Мукачево, розроблені державним підприємством Український державний науково–дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя.

Через  та поруч з територію опрацювання проходять такі мережі:

- у північній та північно-західній частині– недіючі водогони від водозабірних сверловин;

- з північної та східної сторони – водозабірні свердловини міського водоканалу;

- з північної сторони - повітряна лінія електропередачі ЛЕП 35 кВ;

- з південно-західної сторони від території проектування – недіюча каналізаційна мережа та діючий водопровід.

Умови сприятливі для будівництва. Територія ДПТ розташована за межами зон охорони пам’яток культурної та археологічної спадщини, проте є ряд планувальних обмежень (охоронні та зони санітарної охорони).

Планувальні обмеження показано на листі плану існуючого використання території (аркуш № 2).

4. Розподіл території за функціональним використанням

Проектом передбачається освоєння території площею 0,8275 га.

Згідно намірів замовника та проектного рішення даного детального плану території на проектованій території передбачено розмістити 7 ділянок індивідуальної житлової забудови, площею по 0,08 га та транспортні мережі.

За функціональним використанням територію можна розділити на такі зони:

- Зона розташування житлової індивідуальної забудови;

- Зона розташування транспортних мереж (вулиці та розворотний майданчик).

5. Переважні, супутні і допустимі види використання

території, містобудівні умови та обмеження

Містобудівні умови та обмеження

1. Назва об’єкта будівництва – квартал індивідуальної житлової забудови

2. Інформація про замовника: Мукачівська міська рада

3. Наміри забудови: будівництво індивідуальної житлової забудови

4. Адреса будівництва або місце розташування об’єкта: м. Мукачево, урочище  «Баняски», Закарпатської області

5. Документ, що підтверджує право власності або користування земельною  ділянкою: -

6. Площа земельної ділянки: територія опрацювання – 0,8275 га

7. Цільове призначення земельної ділянки: проектоване - територія індивідуальної житлової забудови

8. Посилання на містобудівну документацію: генеральний план та план зонування території (зонінг) міста

9. Функціональне призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

10. Основні техніко-економічні показники об’єкта будівництва: приведені у п.15 пояснювальної записки

11. Гранично допустима висота будівель: орієнтовно 9 м

12. Максимально допустимий процент забудови земельної ділянки: загальний відсоток по території опрацювання – 8,5%, по  кожній окремій ділянці (Ділянка 1-Ділянка 7) – 12,5 %

13. Максимально допустима щільність населення: 35 осіб/га, при середньому складі сім’ї - 3

14. Відстані від об’єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній   регулювання забудови:  3-6 м

15.  Планувальні обмеження (зони охорони пам’яток культурної спадщини, зони    охорони ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,   санітарно-захисні зони): перший пояс санітарної охорони свердловини – 30 м

16.  Мінімально допустимі відстані від об’єкту, що проектується, до існуючих  будинків та споруд: 8 м

17.  Охоронні зони інженерних комунікацій: охоронна зона ЛЕП 35 кВ – 15 м, відстань від водопроводу до фундаментів будівель та споруд – 5 м.

18. Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з  державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-1-2008 «Інженерні  вишукування для будівництва»:  не вимагається

19.  Вимоги щодо благоустрою: на ділянці провести комплексний благоустрій, що включатиме організацію та замощення під’їздів та майданчиків

20. Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв’язку: забезпечити   безперешкодний під’їзд до кварталу індивідуальної забудови

21. Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю парко місць: згідно з  ДБН Б.2.2-12:2019

22. Вимоги щодо охорони культурної спадщини:  немає

6. Основні принципи планувально-просторової

організації території

ДПТ розроблено з встановленням основних регламентів:

- визначення принципової планувальної структури території, для забезпечення транспортного обслуговування проектованих об’єктів та зв'язок проектованої території з іншими ділянками міста;

- раціональне використання території враховуючи планувальні обмеження;

- встановлення проектованих червоних ліній;

- формування об’ємно-просторової композиції проектованої території;

- визначення допустимої поверховості (1-3 поверхи).

Обмеження щодо планування та забудови території є описані у розділі 3.

Дані нормативні містобудівні вимоги в ДПТ враховані.

Згідно намірів замовника та проектного рішення даного детального плану території проектована територія складається з:

- кварталу житлової садибної забудови (Діл. №1-№7), площею 0,56 га;

- території вулиці, на яку здійснюється виїзд з проектованих ділянок;

Під’їзд до території проектування можливий від існуючої вуличної системи міста Мукачева.

ДПТ передбачено розмістити в даному кварталі 7 присадибних ділянок, площею по 0,08 га кожна.

Житлові будинки слід розміщувати з відступом від червоних ліній житлових вулиць:

головних – не менше 6 м, другорядних – не менше 3 м. Територія між червоною лінією і лінією забудови однородинних будинків із земельними ділянками біля будинків входить до загальної площі ділянки.

Для догляду за будівлями і здійснення їх поточного ремонту відстань до межі сусідньої ділянки від конструкції стін, що найбільш виступає треба приймати не менше 3,0 м (для нової садибної забудови). При цьому повинно бути забезпечене влаштування необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть стіканню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок.

Кожен будинок передбачається проектувати з замощеною прибудинковою територією для паркування автотранспорту мешканців та з вбудованим або прибудованим гаражем.

Приймаємо коефіцієнт сімейності у місті Мукачево – 3. Кількість мешканців на проектованому кварталі при даному коефіцієнті сімейності становитиме 7 буд. х 3 = 21 мешканець.

Площа житлової забудови (при орієнтовній площі забудови одного будинку 100 м2) становить 7 буд. х 100 = 700 м2= 0,07 га.

З метою оптимального та гармонійного архітектурно-просторового вирішення кварталу, поверховість житлової забудови приймаємо 1-2 поверхи.

Протипожежні розриви між будинками слід приймати відповідно до протипожежних вимог: між ІІ і ІІІ та ІІІ і ІІІ ступенем вогнестійкості будівель - 8 м.

7.  Вулично-дорожня мережа, транспортне обслуговування,

організація руху транспорту і пішоходів

Під'їзд до проектованої території запроектовано від існуючого проїзду, що в раніше розроблемо ДПТ був передбачений як вулиця з шириною в червоних лініях – 10 м. Дана вулиця проходить з південної сторони від проектованої території.

Основою транспортної інфраструктури для проектованої території є проектовані вулиці, які передбачені у генеральному плані та зонінгу міста і частково доповнені детальним планом.

До всіх споруд запроектовано під’їзди та пішохідні підходи. Транспортна мережа проектованої території представлена проектованими вулицями шириною 12 м та 10 м (ширина проїжджої частини 6 м) в червоних лініях.

Паркування автомобілів мешканців проектованого кварталу індивідуальної житлової забудови відбуватиметься безпосередньо на присадибних ділянках.

Рух транспорту та пішоходів по території зображено на схемі організації руху (аркуш 3).

8.  Інженерне забезпечення, розміщення

інженерних мереж, споруд

8.1.Водопостачання

- даний час у м. Мукачево існує централізована система водопостачання, якою охоплено практично вся житлова забудова, населення міста, яке неохоплене централізованим водопостачанням використовує воду з мало дебітних шахтних колодязів.

Витрата води на господарсько-питні потреби проектованої індивідуальної забудови  складає 4,63 м3/добу.

Таблиця 1

| № п/п | Назва споживачів | Одиниця виміру | К-ть | Норма водоспо-живання (л/добу) | Водо-спожива-ння (м3/добу) | Водо-відведення (м3/добу) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забудова житловими будинками, обладнаними водопроводом, каналізацією і місцевими водонагрівачами | чол. | 21 | 210 | 4,41 | 4,41 |  |
| 2 | Невраховані витрати - 5% |  |  |  | 0,22 | 0,22 |  |
|  | Всього |  |  |  | 4,63 | 4,63 |  |

Річна витрата води  1689,95 м3.

Категорія надійності системи водопостачання – ІІІ.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння складає 15 л/сек.

Розрахункова кількість пожеж – 1.

Водопровідні мережі і споруди

Водопровідна мережа проектується з поліетиленових водопровідних труб по ДСТУ EN 12201-2:2018.

На водопровідній мережі кварталу індивідуальної житлової забудови встановлюються пожежні гідранти з радіусом обслуговування до 150 м.

Для встановлення арматури на мережі встановлюються колодязі із збірних залізобетонних елементів.

В місцях підключення водопровідних вводів будинків до проектованого водопроводу необхідно буде влаштувати засувки безколодязного типу.

Протипожежні заходи

Розрахункова кількість одночасних пожеж - 1.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння згідно з ДБН В.2.5-74:2013 складає 15 л/сек. Зовнішнє пожежогасіння передбачається від пожежних гідрантів, встановлених на

водопровідній мережі.

Для забезпечення пожежної безпеки території проектування містобудівною документацією передбачається використання проектного пожежного депо, яке розташоване у м. Мукачево.

8.2.Каналізація

Проектовану територію передбачено підключити до проектованої системи каналізування, відповідно до рішень генплану міста.

Згідно розрахунків водовідведення, вказаних в таблиці 1, об’єм стоків становитиме

4,63 м³/добу.

Каналізаційні мережі і споруди

Каналізаційна мережа побутових стоків виконується з пластикових труб.

8.3.Електропостачання

Електропостачання проектованої забудови буде здійснюватися від існуючої повітряної лінії електропередачі ЛЕП 0,4 кВ, згідно технічних умов Мукачівського РЕМ ПАТ «Закарпаттяобленерго».

Розрахунок електронавантажень комунально-побутових споживачів кварталу індивідуальної житлової забудови проведений відповідно до вимог ДБН В.2.5-23-2010 “Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення”.

Розрахункова потужність кварталу житлової забудови (7 ділянок) становитиме, орієнтовно, 50 кВт (без урахування електричного опалення).

Категорія надійності електропостачання житлової забудови – ІІІ.

Розподілення електроенергії від трансформаторної підстанції до проектованої забудови передбачається проектованими повітряними лініями з самоутримними ізольованими проводами (СІП). Кількість та переріз жил визначається на наступних стадіях проектування. В житлових кварталах залізобетонні опори типу СВ-95-2 встановлюються не рідше ніж через кожні 40м. Відгалуження від ЛЕП-0.4кВ до вводу в садибу виконується проводом типу СІП-4 перерізом 2х16мм2.

Облік електроенергії здійснюється електронними лічильниками класу точності 1.0, які розташовуються у виносних шафах обліку на фасаді житлових будинків та комерційних об’єктів. Лічильники передбачається встановлювати з інтерфейсом передачі даних для можливості влаштування автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

Зовнішнє освітлення вулиць проектується світильниками з натрієвими лампами потужністю 150 Вт. Управління зовнішнім освітленням здійснюється в автоматичному режимі від фотореле трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ, а також в дистанційному режимі відповідно до СНиП 2.01.53-84 «Світлове маскування населених пунктів та об'єктів народного господарства».

Блискавкозахист будівель повинен відповідати вимогам ДСТУ EN 623005-1:2012 «Захист від блискавки».

Система заземлення для мережі 0,4кВ прийнята типу TN-C-S.

Для захисного заземлення передбачається влаштування контуру заземлення, який прокладається з полосової сталі довкола індивідуальних житлових будинків або виконується

- вертикальних електродів розташованих поруч з вводом в будівлю. Опір розтіканню струму в заземлюючому пристрої в будь-яку пору року не повинен перевищувати 4 Ом.

8.4.Газопостачання

Даний проект розроблений відповідно до діючих нормативних документів: ДБН В.2-5-20-2018 “Газопостачання”, ДБН Б.2.2-12:2019 “Планування та забудова територій”, ДБН А.2.2-3:2012 “Склад і порядок розробки, погодження та затвердження проектно-кошторисної документації для будівництва”, ”Правила безпеки систем газопостачання України”-затверджені наказом Міністерством енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. №285, зареєстровані міністерством юстиції України від 08.06.2015р. № 674/27119.

Газопостачання міста, біля території проектування, відбувається від існуючого газопроводу низького тиску. Тому від даного газопроводу буде здійснюватися газопостачання проектованої території.

Потреба природнього газу для нового житлового кварталу складає – 65,1 тис.нм3/рік.

- Інженерна підготовка та інженерний захист території, використання

підземного простору

За результатами геологічних вишукувань та інженерно-будівельної оцінки території в існуючих межах ДПТ фізико-геологічні процеси та явища несприятливі для будівництва - відсутні.

Проектом передбачені загальні заходи з інженерної підготовки території сприятливої для будівництва.

До загальних заходів відноситься:

- максимальне збереження природного рельєфу, ґрунтового покриву та існуючих зелених насаджень;

- виконується обсяг земляних робіт з урахуванням використання на будівельному майданчику ґрунтів, які витискаються;

- виконується організація відводу поверхневих вод з ухилом в сторону зниження рельєфу місцевості зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунту.

В склад заходів по інженерній підготовці території включені:

- вертикальне планування території;

- поверхневе водовідведення.

Рельєф території дозволяє забезпечити організований збір та відведення зливних стоків та стоків весняного танення снігу.

Схему інженерної підготовки розроблено на основі проектного плану.

На схемі інженерної підготовки території (аркуш 4) приведені напрямки і величини ухилів проектованих вулиць, а також проектовані та існуючі відмітки проїжджої частини вулиць на перехрестях.

Передбачається пристосування споруд підземного простору (підвали, тощо) в проектованій забудові в межах ДПТ для укриття людей шляхом дообладнання їх під захисні споруди цивільного захисту (цивільної оборони) на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (ДСК)», ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97

(Додаток 1).

Термін пристосування підвальних приміщень для укриття населення (приведення у готовність) передбачити 24 години.

- Комплексний благоустрій та озеленення території

На даний момент на території немає цінних зелених насаджень.

Детальним планом території передбачено максимальне збереження існуючого рельєфу та влаштування на вільній від замощення території трав’яного покриття, вічнозелених кущів та клумб.

На ділянках пропонується виконання наступних робіт:

- влаштування огорожі ділянок;

- озеленення території (посів багаторічних трав, посадка дерев та кущів), розбивка газонів та влаштування клумб).

Територія проектування повинна бути належним чином благоустроєна та освітлена.

Замощення проїздів асфальтобетон, пішохідної частини – фігурні елементи мощення.

- Містобудівні заходи щодо поліпшення стану

навколишнього середовища

До містобудівних заходів регулювання основних показників якості навколишнього середовища відносяться:

- функціональний розподіл території з врахуванням переважаючих напрямів вітрів;

- раціональне планування вулично-дорожньої мережі для захисту від шуму та загазованості території та використання існуючого рельєфу;

- вибір під забудову добре провітрювальних територій.

Охорона повітряного басейну

Для зменшення загазованості на вулицях і дорогах пропонується застосовувати наступні заходи:

- покращити експлуатацію транспортних засобів і встановлення контролю за вмістом шкідливих речовин в вихлопних газах;

- обмежити рух вантажного транспорту через житлову зону міста.

Охорона водного басейну

Одним з важливих заходів по захисту водного басейну від забруднення є захист грунтових та поверхневих вод. Для цього передбачається провести каналізування проектованої території, організувати відвід поверхневих вод, провести інженерну підготовку території та планову санітарну очистку міста.

Охорона грунтів

Для підтримання нормального санітарного стану грунтів передбачається вдосконалення санітарної очистки міста, каналізування всієї забудови, що дозволить ліквідувати забруднення грунтів стоками. Зменшення долі забруднюючих речовин, що попадають в грунт з атмосфери, передбачено заходами по захисту повітряного басейну від забруднення.

- Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Інженерно-технічні заходи цивільного захисту у містобудівній документації спрямовані на забезпечення захисту населення і територій та зниження можливих матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, а також створення містобудівних умов для забезпечення стійкого функціонування об'єктів і споруд подвійного призначення та оформляються схемою інженерно-технічних заходів цивільного захисту.

12.1. Оповіщення людей

Для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру необхідне своєчасне оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій. Це дає можливість вжити необхідних заходів щодо захисту людей і матеріальних цінностей.

Створення системи оповіщення населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування населення про них передбачається із використання радіотрансляційної мережі та встановленням електросирени типу С-40 та гучномовців, із підключенням їх до централізованої системи оповіщення цивільного захисту області.

Оповіщення людей здійснюється у відповідності до плану цивільного захисту Пустомитівського району та шляхом передачі інформації через радіотрансляційну мережу.

12.2. Захист людей на випадок виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру

Укриття людей передбачається в підвальних та цокольних приміщеннях будинків в межах ДПТ відповідно до вимог ДБН В.1.2-4:2019, ДБН В.2.2-5-97 та ДБН В.2.2-5-97 (Додаток 1) та Кодексу Цивільного захисту України.

Найбільш доступними найпростішими укриттями є щілини – відкриті й перекриті.

При укриті людей навіть у простих, відкритих щілинах, то імовірність їхнього ураження ударною хвилею, тепловим та радіаційним випромінюванням зменшиться в 1,5–2 рази порівняно з розташуванням на відкритій місцевості; можливість опромінення людей у результаті радіоактивного зараження місцевості зменшиться в 2–3 рази, а після дезактивації заражених щілин – у 20 разів і більше. Якщо ж щілини перекрити, то захист від теплового випромінювання буде повним, від ударної хвилі збільшиться в 2,5–3 рази, а радіоактивного випромінювання при товщині ґрунтового обсипання поверх перекриття 60–70 см – у 200–300 разів. Перекриття щілини буде охороняти, крім того, від безпосереднього попадання на одяг і шкіру людей радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів, а також від ураження уламками будинків, що руйнуються.

Перекриті щілини не забезпечують захисту від отруйних речовин і бактеріальних засобів. При користування ними у випадках хімічного й бактеріологічного зараження варто застосовувати засоби індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Довжина щілини визначається кількістю людей, що укриваються в ній. При розташуванні людей, що укриваються сидячи, довжина щілини визначається з розрахунку 0,5–0,6 м на одну людину. У ряді випадків у щілинах можуть передбачатися місця для лежання з розрахунку 1,5–1,8 м на людину. У щілині на 10 чоловік, наприклад, можна рекомендувати 7 місць для сидіння і 3 місця для лежання. Така щілина буде мати довжину 8– 10 м. Нормальна місткість щілини – від 10 до 15 чоловік, найбільша – до 50 чоловік.

- метою ослаблення вражаючого впливу ударної хвиля на перекриту щілину роблять зигзагоподібною чи ламаною, довжина прямої ділянки повинна бути не більше 15м.

Малюнок – Відкрита щілина

Місце будівництва щілини потрібно вибирати переважно на ділянках без твердих ґрунтів і покриттів. Не можна будувати щілини поблизу вибухонебезпечних цехів і складів, резервуарів із сильнодіючими отруйними речовинами, біля електричних ліній високої напруги, магістральних газо – і теплопроводів та водопроводів. При виборі місця для щілини потрібно враховувати, крім того, вплив рельєфу й опадів на характер можливого радіоактивного зараження місцевості; майданчик для неї варто вибирати на незатоплюваному ґрунтовими, паводковими і зливовими водами ділянці, у місці зі стійким ґрунтом (виключаючи зсуви).

Відстань між сусідніми щілинами повинна бути не меншою за 10 м. Будівництво щілини варто починати з розбивки і трасування її – позначення плану щілини на обраному місці. На границях майданчика й у місцях зломів її забивають коли; між колами натягають трасирувальні шнури, вздовж яких лопатами відриваються канавки. Планування щілини повинне бути зроблене з таким розрахунком, щоб поверхневі води вільно стікали в сторони, не потрапляючи в щілину. Якщо щілину розташовують на схилі, то вище неї варто відривати канаву для відводу вод.

12.3. Евакуація людей

Евакуація людей при виникненні надзвичайної ситуації проводиться по факту її виникнення (раптова евакуація). Евакуація здійснюється пішим порядком та із використанням власних транспортних засобів.

Евакуація населення в пішому порядку проводиться по основним магістральним вулицям населеного пункту.

12.4. Заходи сейсмічної безпеки

Оскільки об’єкти в межах ДПТ за поверховістю не перевищують значень вказаних у ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України», мають просту та симетричну форму то відповідна територія належить до 6-бальної за шкалою MSK-64 зони інтенсивності землетрусу. При проектуванні будівель та споруд слід використовувати карту А комплекту карт загального сейсмічного районування - 2004 вищезгаданих будівельних норм.

Для забезпечення сейсмостійкості будівель на наступних стадіях проектування належить виконувати вимоги відповідних Державних будівельних норм.

Заходи сейсмічної безпеки повинні враховуватись при проектуванні будівель, споруд тощо в межах ДПТ.

12.5. Протипожежні заходи

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Поряд з тим, передбачено встановлення пожежних гідрантів на проектованій мережі водопостачання. На наступних стадіях проектування слід звернути увагу на дотримання вимог вищезазначеного ДБН щодо встановлення пожежних гідрантів на відстані не більше 150 м.

- метою забезпечення розвитку інфраструктури в межах ДПТ із врахуванням вимог цивільного захисту на наступних стадіях проектування:

  - на територіях зелених насаджень загального користування та місць відпочинку передбачити створення штучних водойм, що одночасно можуть використовуватись для аварійних запасів води;

  - на рекреаційних ділянках територій промислових зон передбачити створення штучних водойм для зберігання аварійних запасів води;

  - передбачити облаштування берегів водосховищ водойм через кожні 500 м пірсами в місцях проведення берегоукріплювальних робіт та будівництва набережної для організації зручного забору води у будь-яку пору не менше ніж трьома пожежними машинами водночас.

Для зручності забору води пожежними машинами з штучних водойм та річок і подачі

- до місця пожежі слід обладнати його під'їзною колією з твердим покриттям та майданчиком 12 × 12 м. та пірсом.

12.6. Висновок

Кодекс Цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагування на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності при виникненні надзвичайних ситуації і проведенні відповідних заходів щодо їх ліквідації.

Розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є інструментом виконання вимог Закону на місцевому рівні, а обґрунтовані даним проектом рішення та пропозиції є обов’язковими для виконання.

13.  Заходи щодо реалізації детального плану

Першочергові заходи реалізації ДПТ наступні:

- Будівництво житлового кварталу.

Б. Будівництво дорожньо–транспортної мережі.

В.  Прокладання інженерних мереж.

Згідно закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території підлягає розгляду на громадських слуханнях. Порядок проведення громадських слухань визначено постановою Кабінету міністрів України.

Загальна доступність матеріалів детального плану території забезпечується шляхом його розміщення на веб-сайті органу місцевого самоврядування, у місцевих друкованих засобах масової інформації, а також у загальнодоступному місці у приміщенні такого органу, крім частини, що належить до інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства. Зазначена частина може включатися до складу детального плану території як окремий розділ.

Виконавчий орган місцевої влади забезпечує оприлюднення детального плану території протягом 10 днів з дня його затвердження. Детальний план території розглядається і затверджується районною державною адміністрацією протягом 30 днів з дня його подання.

Детальний план території не підлягає експертизі.

Затверджений детальний план території є підставою для оформлення вихідних даних на проектування об'єкта – містобудівних умов та обмежень, завдання на проектування та технічних умов.

14. Перелік вихідних  даних

При розробленні ДПТ використані наступні матеріали:

- план топографічного знімання М 1:500, виконаний ФОП «Степанов А.П.» у 2019 році;

- завдання на розроблення детального плану території;

- рішення Мукачівської міської ради №1284 від 27 грудня 2018 року «Про коригування проекту детального планування  кварталу індивідуальної  житлової  забудови в районі вул.Дулова Василя  (урочище  «Баняски»)».

- Техніко-економічні показники

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |
| --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Розрахунковий період |
| Територія |  |  |  |
| Територія в межах проекту у тому числі: | га | 0,8275 | 0,8275 |
| ділянки житлової забудови | га | - | 0,56 |
| вулиці та дороги | га | - | 0,2675 |
| інші території | га | 0,8275 | - |
| Площа/кількість ділянок для індивідуальної житлової забудови | шт/га | - | 7/0,08 |
| Кількість населення | чол. | - | 21 |
| Вулично-дорожня мережа |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього в межах сільських рад (існуюча, будівництво) | км | - | 0,220 |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього | км/км2 | - | 26.6 |
| Інженерне обладнання |  |  |  |
| Водопостачання |  |  |  |
| Водопостачання, всього | м3/ добу |  | 4,63 |
| Каналізація |  |  |  |
| Сумарний об’єм стічних вод | м3/ добу |  | 4,63 |
| Електропостачання |  |  |  |
| Загальна потреба для диспетчерського пункту | кВт | - | 50 |
| Газопостачання |  |  |  |
| Сумарне споживання | тис. нм3/рік. | - | 65,1 |

16. Матеріали проведених досліджень та проектних робіт

При розробленні ДПТ враховано:

- генеральний план м. Мукачево, виконаний державним підприємством Український державний науково–дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя;

- план зонування м. Мукачево, виконаний державним підприємством Український державний науково–дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» ім. Ю.М. Білоконя;

- матеріали Електронної кадастрової карти Держкомзему України.

ПРИМІТКА:

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (стаття 19 п.3) «на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятись проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території».

17. Додатки