МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ

«ДIПРОМIСТО» імені Ю.М.Білоконя»

##### МУКАЧЕВО

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

(КОРИГУВАННЯ)

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Київ – 2011

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	3

І. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА	5

ІІ. МІСЦЕ МУКАЧЕВА В ГЕНЕРАЛЬНІЙ СХЕМІ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	18

ІІІ. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ДО 2031 р.	19

ІV.  ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА	20

V. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО	24

VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА	27

VІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ МЕЖ МІСТА	31

VІІІ. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ	32

ІХ. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ	34

Х. ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	37

ХІ. ТРАНСПОРТ	45

ХІІ. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ	49

ХІІІ. ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ ТА САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ	53

ХІV. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ	57

ХV. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ	60

# ПЕРЕДМОВА

Містобудівна документація «Генеральний план (коригування) м. Мукачево» розроблена державним підприємством «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя» відповідно договору №1263-01-2009, укладеного з виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.

«Генеральний план міста Мукачево (коригування окремих розділів)» був розроблений у 1997 році інститутом «Діпромісто» на розрахунковий строк —1.01.2026 р.

Документація була розроблена у не повному обсязі, а саме: розділи «Положення міста у системі розселення», «Природні умови і інженерно-будівельна оцінка», «Пріоритетні напрямки розвитку господарського комплексу міста», «Населення», «Проектний житловий фонд», «Архітектурно-планувальна організація території», «Транспорт», «Інженерна підготовка і захист території (гідротехнічні заходи)».

Чинниками, що обумовили коригування генерального плану були:

- зміни в законодавчій базі щодо містобудівної документації;

- привабливість Мукачева для проживання жителів області, як міста з одним з найбільш високим рівнем життєдіяльності, що збільшила попит на земельні ділянки під житлове будівництво. Виникла потреба у додаткових територіях під садибне житлове будівництво (в межах міста їх кількість обмежена);

- наміри міста щодо більш ефективного використання транспортного положення міста, зокрема розвиток Мукачівського міжнародного аеродрому на базі колишнього військового аеродрому;

- досягнення нормативного рівня забезпечення усіма видами інженерно-транспортної інфраструктури.

У проекті визначені:

- заходи по охороні навколишнього середовища;

- прогноз чисельності та статево-вікової структури населення міста;

- обсяги та розміщення нового житлового будівництва;

- інженерне обладнання території;

- інженерна підготовка та захист території, дощова каналізація;

- розвиток транспорту;

- магістральна вулична мережа;

- архітектурно-планувальна організація території тощо.

Вихідна інформація дана за станом на 1.01.2010 р.

Генеральний план (коригування) міста розроблений на довгостроковий період (розрахунковий строк) - 1.01.2031 р., з виділенням першого етапу - 1.01.2021 р.

Проект виконаний згідно нормативно-законодавчої бази: Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про генеральну схему планування території України», Водного та Земельного кодексів України і відповідно діючих державних будівельних норм України (ДБН 360-92**, ДБН Б.1-3-97) й інших нормативних документів.

При розробці генерального плану були враховані: «Генеральний план м. Мукачево (коригування окремих розділів)» («Діпромісто», Київ, 1997 р.); «Схема планування території Закарпатської області» («Діпромісто», Київ, 2010 р.), програми соціально-економічного розвитку міста за 2005 - 2010 роки, статистична та інша інформація.

Креслення містобудівної документації виконані на основі містобудівної цифрової карти міста, розробленої ДП «Закарпатгеодезцентр» (м. Мукачево) на основі топографічних планшетів масштабу 1:5000, із використанням геоінформаційних систем та технологій.

При підготовці тематичних схем були створені інформаційні шари на основі ліцензійної програми фірми ESRI ArcView 3.2/8.2.

Прогноз чисельності та статевовікової структури населення міста виконаний фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи Національної Академії наук України.

Проект складається з 2-х томів:

| Том І | коротка історична довідка, характеристика сучасного стану та, аналіз реалізації рішень генерального плану, місце Мукачева в генеральній схемі планування території України, сучасний стан та прогноз можливого розвитку господарського комплексу міста, прогноз чисельності та статевовікового складу населення, житловий фонд, архітектурно-планувальна організація території, основні техніко-економічні показники, документи |
| --- | --- |
| Том ІІ | природні умови та інженерно-будівельна оцінка, еколого-містобудівне обґрунтування, заходи з охорони навколишнього середовища, транспорт, інженерна підготовка та захист території, інженерне обладнання (водопостачання, водовідведення, санітарне очищення, енергопостачання), пропозиції першого етапу генерального плану та основні невідкладні заходи, техніко-економічні показники, поперечні профілі вулиць |

Затверджений у чинному порядку генеральний план стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території міста.

# І. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА

АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ

Генеральний план м. Мукачево був виконаний інститутом «Діпромісто» у 1997 році (вихідна інформація станом на 1.01.1997 р., розрахунковий строк – 1.01.2026 р.). У ньому було зроблене коригування окремих розділів (прогноз розвитку господарського комплексу, прогноз чисельності населення, проектний житловий фонд, транспорт, інженерна підготовка території (гідротехнічні заходи)).

Характер і особливості економічного, соціального розвитку міста, його забудова за останні 13 років, свідчить про відставання від рішень і параметрів, закладених у генеральному плані.

Населення. Згідно генерального плану чисельність населення Мукачева на 1.01.2011 року прогнозувалося в кількості 89,9 тис. осіб (100,0 тис. осіб на 1.01.2026 р.). Чисельність населення міста на 1.01.2010 складала 83,8 тис. осіб, що менше на 6,1 тис. осіб (6,8%) від прогнозного показника і на 5,9 тис. осіб менше показника 1997 року.

Господарський комплекс. За ретроспективний період розвиток господарського комплексу міста значно відрізнявся від запланованого. Наділі скорочувалася чисельність працівників виробничого сектору. Зросла частка працівників у невиробничому секторі. Особливого поступу зазнали: торгівля, освіта, транспорт та зв’язок.

З’явилася категорія малого підприємництва, в якому нині працює понад 1/3 від усього зайнятого в економічній діяльності населення і яке перевищує кількість робітників виробничого сектора.

| Складові економічної діяльності | 1997 р. | 2010 р. |
| --- | --- | --- |
| І. Виробничий сектор | 53,8 | 22,7 |
| ІІ. Невиробничий сектор | 46,2 | 42,0 |
| ІІІ. Мале підприємництво | — | 35,3 |

Зайнятість у виробничому секторі за ретроспективний період скоротилася майже 13,6%. Проте, ще у 2008 році вона була на 10,2% вищою за показник 2003 року. За ретроспективний період припинили функціонувати підприємства добувної промисловості, скоротилася майже на 1/5 чисельність робітників промисловості. Відмічені зростання чисельності робітників у будівництві.

У невиробничому секторі ситуація має більш позитивну динаміку.

Так у 2008 році працювало на 15,2% більше робітників в промисловості,; на 46,4% більше в будівництві, на 76,2% в сільському господарстві, ніж у 2002 році. Лише у транспорті та зв’язку в 2008 році працювало майже на 10% менше ніж у 2002 році.

Слід відзначити у цілому сталість ситуації щодо чисельності працівників виробничій сфері, спад зайнятості в якій в останні 2 роки обумовлений економічною кризою кінця 2008 року.

У невиробничій сфері за останні 8 років найбільша чисельність працівників зафіксована у 2009 році – 19,4 тис. осіб, що на 11,8% вище показника 2002 року.

Найбільше зростання чисельності працівників є в видах економічної діяльності «Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям», «фінансова діяльність», «Торгівлі», «Освіта». В інших видах економічної діяльності залишається на сталому рівні (крім «Готелі та ресторани», де зафіксоване падіння на 56%).

Скорочення чисельності працівників державного управління (майже на ¼) є закономірним процесом, що обумовлений політикою держави.

Житлове будівництво. За час реалізації попереднього генерального плану житлове будівництво в місті здійснювалось значно меншими темпами, про що свідчить аналіз введення обсягів нового житлового будівництва за попередні роки.

Найбільші обсяги зафіксовані по садибному будівництву (85% від загального обсягу по місту). Багатоквартирне будівництво значно відставало від запроектованих обсягів.

За час розробки генерального плану середня житлова забезпеченість зросла з 19,2 м2 на людину у 1997 році до 21,2 м2 на людину у 2010 році або на 10,4%. Слід уточнити, що одним із чинників збільшення житлової забезпеченості є падіння чисельності населення міста.

Транспорт, вулично-дорожня мережа. Стан реалізації заходів, що були намічені генеральним планом по розвитку транспортно-дорожнього комплексу Мукачева:

| Пропозиції по генплану | Реалізація |
| --- | --- |
| Будівництво обхідної автодороги по параметрах І технічної категорії від траси на Чоп до автодороги на Берегово | Не реалізовано |
| Будівництво транспортних розв’язок у різних рівнях на перехресті нової об’їзної дороги з існуючими автодорогами | Не реалізовано |
| Будівництво шляхопроводу тунельного типу під залізничними лініями у створі вул. І. Франка | Не реалізовано |
| Будівництво трьох пішохідних мостів через р. Латорицю | Не реалізовано |
| Будівництво мосту через р. Латорицю в створі нової об’їзної | Не реалізовано |
| Будівництво СТО на 15 постів | Реалізовано |

Гідротехнічні заходи

| Пропозиції по генеральному плану | Одиниця виміру | Кількість | Реалізація |
| --- | --- | --- | --- |
| Розчищення русла Коропецького каналу | км | 5,2 | 5,2 |
| Підсипка понижених територій | га | 6,0 | не реалізовано |
| Реконструкція водозахисних споруд (дамб, берегоукріплення) | км | 5,0 | 5.0 |
| Влаштування водозахисних споруд | км | 8,5 | 3.7 |
| Рекультивація вироблених кар’єрів | га | 4,6 | не реалізовано |
| Влаштування водовідвідних канав і каналів | км | 7,8 | 4.3 |
| Зниження рівня ґрунтових вод на майданчиках забудови | га | 205,0 | не реалізовано |
| Благоустрій пляжу | га | 1,5 | не реалізовано |

ІСНУЮЧИЙ СТАН МІСТА

За даними управління статистики чисельність населення міста Мукачево на 1.01.2010 року, становила 83,8 тис. осіб. Загальна кількість населення у працездатному віці на початок 2010 року складала 53,0 тис. осіб.

Мукачево – багатогалузевий економічний, адміністративний і культурний центр України. У господарському комплексі міста працює біля 45,9 тис. осіб.

Структура зайнятих у господарському комплексі міста

| Складові економічної діяльності | Чисельність працівників |
| --- | --- |
|  | тис. осіб | % |
| І. Виробничий сектор | 10,44 | 22,7 |
| ІІ. Невиробничий сектор | 19,27 | 42,0 |
| ІІІ. Мале підприємництво | 16,19 | 35,3 |
| РАЗОМ | 45,9 | 100,0 |

Згідно Генеральної схеми планування території України місто Мукачево має статус «промислового центру», центр однойменного району, підцентр Ужгородської міжрайонної системи розселення. У господарському комплексі міста працює біля 45,9 тис. осіб, що складає 86,6% від усього населення працездатного віку (53,0 тис. осіб на 1.01.2010 р.). Поряд з виробничою діяльністю місто має розгалужену мережу об’єктів соціальної інфраструктури.

Характерною особливістю нинішньої структури господарського комплексу міста є певне переважання невиробничого сектора над виробничим. Це співвідношення складає сьогодні 65% та 35% тобто біля 2:1.

Виробничий сектор господарського комплексу міста відіграє досить значну роль в розвитку та життєдіяльності міста. У структурі виробничої сфери за чисельністю працівників лідерство утримується за промисловістю (88,6% від усіх працівників), у т.ч. 76,7% за переробною промисловістю. Другим за значенням видом економічної діяльності (за кількістю працівників) є будівництво (10,8% від усіх працівників). Сільське, лісове та рибне господарство відіграють незначну роль в виробничій сфері міста.

У продовж останніх років структура господарського комплексу є достатньо стабільною, де відбувалося планомірне зростання частки невиробничого сектора, що цілком відповідає загальносвітовим тенденціям розвитку господарства. В цьому відношенні Мукачево вигідно відрізняється від багатьох міст України, де домінуючим у структурі господарства є виробничий сектор, а третинний сектор економіки зростає досить повільними темпами, що є значно нижчими від загальнодержавного рівня.

В цілому сучасна динаміка структури господарського комплексу міста свідчить про його значну адаптацію до ринкових умов функціонування. Однак кваліфікувати ці структурні зрушення як прогресивні постіндустріальні неможливо. Зв’язано це як із зменшенням чисельності зайнятих у високотехнологічних галузях промисловості, науці та науковому обслуговуванні, так і з зниженням їх частки у господарському комплексі міста.

Промисловість міста представлена переробною промисловістю і виробництвом і розподіленням електроенергії, газу та води. Найбільшою за чисельністю працівників є обробна промисловість.

В обробній промисловості найбільшими за чисельністю працівників є машинобудування, деревообробна та легка (текстильна) промисловості, на яких працює ¾ від усіх працівників обробної промисловості.

Галузями спеціалізації промисловості міста (за чисельність працівників) є машинобудування, легка (виробництво одягу) та деревообробна промисловість.

У невиробничому секторі за станом на 1.01.2010 року (без малих підприємств) було зайнято близько 19,3 тисяч осіб. Провідними галузями невиробничого сектора (за чисельністю працівників) у місті є освіта; транспорт та зв’язок, охорона здоров'я й соціальна допомога; торгівля, на які припадає 79,2% від усього числа працівників невиробничого сектора.

На початок 2010 р. по місту діюча торгова мережа підприємств – юридичних осіб, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства налічувала 143 магазини торговою площею 22571 м2; 50 об’єктів ресторанного господарства на 2231 місць.

У місті працює 6 готелів та інших місць для короткочасного проживання (юридичних осіб) загальною ємністю 446 місць. Найбільшим готелем міста є «Стар».

Транспорт та зв’язок. Мукачево - транзитне місто з досить потужною багатогалузевою транспортною системою, до складу якої входять залізничний, автомобільний і авіаційний транспорт.

Аналіз динаміки працівників галузі транспорту та зв’язку показує, що в цілому галузь працює не стабільно. До 2008 року відмічалося падіння чисельності працівників (на 8,5%), а наступні 3 роки - збільшення на 23,1%, що за період дало приріст +12,7%.

2/3 чисельності працівників транспорту та зв’язку припадає на транспортні послуги та допоміжні транспортні операції.

На міський та міжміський автотранспорт припадає біля 15,6% працівників від усіх працівників галузі. Тут активно розвивається сектор приватних перевізників (малі підприємства).

У пошті та зв’язку працює біля 16,8% від усіх працівників галузі.

В останні 2 роки почав розвиватися авіаційний транспорт.

В установах фінансової діяльності (банки, кредитні організації, біржі й т.п.), в страхуванні, допоміжних послугах сфери фінансового посередництва та страхування працювало на 1.01.2010 року 540 осіб.

Банківська сфера представлена різними відділеннями банків та банківськими установами

Даний вид економічної діяльності в останні роки розвивався найбільш динамічно (за період 2003 – 2008 років приріст працівників склав +99,7%). В умовах подальшого розвитку ринкових відносин тут прогнозований подальший ріст як числа фінансових установ, так і чисельності їх персоналу.

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям. Даний вид економічної діяльності включає операції з нерухомості, послуги у сфері інформатизації, роботи у галузі досліджень і розробок, послуги переважно юридичним особам (юридичні, адвокатські, соціологічні, нефінансові, секретарські, експедиторські послуги, технічний контроль й аналіз, реклама, підбір і забезпечення персоналом та інші). Нині в ній працює біля 1,13 тис. осіб.

За останні 8 років чисельність працівників даної сфери зросла у 2,1 рази Найбільше зростання є щодо послуг юридичним особам (у +4,78 рази).

Установи та організації, що надають послуги юридичним особам та фінансова діяльність утворюють ринкову інфраструктуру міста Мукачево.

Державне управління. Нині в органах державного управління працює 1,4 тис. осіб. У порівнянні з 2003 роком чисельність управлінського апарату збільшилася майже на 45,1%. Але приріст відмічений за 2009 рік. До цього року чисельність була сталою (на рівні 920 – 1000 осіб). Втім, у загалі, чисельність працівників у даному виді економічної діяльності не є сталою, коливаючись у певні роки, що пов’язано з політичними подіями та реорганізаціями деяких організацій та управлінь.

Освіта. Даний вид економічної діяльності за чисельністю працівників (4,37 тисяч осіб) поступається лише промисловості і є найбільшою серед галузей сфери обслуговування (22,7%).

За період 2003 – 2010 років галузь мала позитивні темпи свого розвитку (зріст склав 17,5%).

У дошкільній освіті функціонує 25 дошкільних навчальних заклади різних типів та форм власності. Із них 1 ДНЗ спеціального призначення та 2 ДНЗ працює у складі комплексу «школа – сад». Мережа загальноосвітніх закладів складається з 23 загальноосвітній навчальних закладів. Позашкільну роботу здійснюють 5 позашкільних навчальних закладів.

У місті функціонує 2 професійно-технічних навчальних закладів (ПТНЗ). Це Мукачівський професійний ліцей сфери послуг та ВПУ №3, де у 2009/2010 навчальному році оволодівали знаннями близько 1,2 тис. учнів. Склад ПТНЗ та чисельність учнів є приблизно на сталому рівні.

Вища освіта. Місто є другим за значенням освітнім центром Закарпаття, який готує кваліфікованих спеціалістів для свого регіону. У Мукачеві зосереджена біля десяти вищих учбових закладів та їх філій (наприклад, в Ужгороді – 25), в яких у 2009/2010 навчальному році навчалося біля 7,1 тис. студентів. Чисельність викладацького та обслуговуючого персоналу на 1.01.2010 р. складала 0,66 тис. осіб.

Основні вищі навчальні заклади міста: ДВНЗ „Мукачівський державний університет” (ІІІ рівень акредитації); ВП національного університету біоресурсів і природокористування України «Мукачівський аграрний коледж» (І рівень акредитації), Мукачівський професійний ліцей (ІІ рівень акредитації), Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж (І рівень акредитації), ДПТНЗ Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М. Данканича (І-ІІ рівень акредитації), Мукачівський гуманітарно-педагогічний коледж Мукачівського державного університету (І рівень акредитації).

Перспективи розвитку вищих навчальних закладів. Ситуація щодо учбових закладів міста Мукачева надалі буде визначатися існуючим статусом міста, як центру освіти обласного значення та від демографічної ситуації.

Специфікою вищих учбових закладів, що давно функціонують на території міста, є пропозиція надання освіти по більш широкому колу спеціальностей та підготовка фахівців спеціальностей більш вузького прикладення праці, а також вони мають в своєму складі науково-вишукувальні підрозділи та аспірантури.

На протязі розрахункового строку передбачається подальший розвиток матеріально-технічної бази вузів міста: Будівництво гуртожитку Мукачівського професійного ліцею на 150 – 200 місць (вул. І. Франка-бічна, 18); реконструкція спортивних споруд та майданчиків гуманітарно-педагогічного коледжу (вул. Я. Коменського, 59).

Чисельність студентів, враховуючи демографічну ситуацію в Україні та області, на розрахунковий строк не збільшиться і залишиться на рівні, що близький до сучасного, тобто біля 8 тисяч. Даний показник буде максимальним і в залежності від подальших демографічних процесів та економічної доцільності може коливатися у бік зменшення. Чисельність викладацько-обслуговуючого персоналу буде на рівні 0,6 - 0,7 тисяч осіб.

Охорона здоров’я й соціальна допомога. У даному виді економічної діяльності зайнято біля 3,3 тис. осіб. За ретроспективний період чисельність працівників є сталою, коливаючись у межах 3,15 – 3,3 тис. осіб. Із них 91,3% працювало в сфері охорони здоров’я людини, 270 осіб надавали соціальну допомогу і 18 осіб займалися ветеринарною діяльністю.

Ліжковий фонд становить 800 ліжок (центральна районна лікарня). Забезпеченість лікарняними ліжками складає 95,5 на 10 тис. населення.

Надання колективних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту. До даної групи невиробничої сектору відносяться підприємства асенізації, прибирання вулиць й обробки відходів; організації, що здійснюють громадську діяльність; організації, які здійснюють діяльність у сфері відпочинку й розваг, культури й спорту; організації, що надають індивідуальні послуги (підприємства побутового обслуговування, пральні, хімчистки тощо), в яких працює біля 0,9 тис. осіб. Найбільша питома вага належить зайнятості в діяльності у сфері культури та спорту, відпочинку й розваг (56,4% від усіх).

За період 2002 – 2009 років чисельність в галузі збільшилась на 10,9%, проте, у цілому, вона є стабільною на рівні 0,8 – 0,9 тис. осіб.

Мукачево – значний культурний центр Закарпаття. Мережа культури міста складається із дев’яти закладів культури, 4 з яких є навчальними – це школи естетичного виховання, в яких навчається різним видам мистецтва біля 1000 дітей. Два клубні заклади – міський Будинок культури та центр культури і відпочинку «Паланок», централізована бібліотечна система, історичний музей замку «Паланок», міська картинна галерея.

Мережа спортивних споруд міста складається з 3 стадіонів, 3 плавальних басейнів, 6 футбольних полів, 49 спортивних майданчиків, 19 спортивних залів.

У малому підприємництві Мукачева станом на 1.01.2010 року працювало біля 16,2 тис. осіб, що становило 35,3% від загальної кількості зайнятого населення в господарському комплексі міста: 4879 осіб працювали на малих підприємствах і 11314 осіб як підприємці - фізичні особи (враховуючи 1957 працівників, які є у відносинах найму до підприємців – фізичних осіб). У 2010 році функціонувало 775 малих підприємств.

На 10 тис. осіб в Мукачеві припадає 92 малих підприємств, при середньому показнику по області – 63 одиниці.

Структура малих підприємств за видами економічної діяльності (як за числом підприємств, так і за чисельністю працівників) та її динаміка характеризується переважанням невиробничого сектора (сфери обслуговування) над виробничим сектором (майже у 2,1 рази за кількістю підприємств і у 1,8 рази за чисельністю працівників).

За період з 2002 року кількість малих підприємств зросла на 32,2% (із 583 малих підприємств у 2002 році до 775 малих підприємств на початок 2010 р.). При цьому чисельність спостерігалася позитивна динаміка кількості підприємств та чисельності робітників у період 2002 – 2006 років, а далі негативна динаміка.

У той же час, щодо підприємців-фізичних осіб, ситуація є позитивною. Тут відмічений стабільний приріст за останні 5 років:

Туристично-рекреаційна діяльність. Останнім часом все більшої ваги у розвитку міста Мукачева набуває туристична галузь.

Станом на 01.10.2010 року в місті працювало 5 туроператорів, два представництва регіональних туроператорів, 13 туристичних агентств, Закарпатська обласна федерація водного туризму та велосипедний клуб «Велобайк Мукачево», які надають широкий спектр туристичних послуг як для вітчизняних так і закордонних туристів.

У середньому за рік місто відвідує біля 77,0 тис. туристів.

Потенціал міста щодо приймання туристів є значно більший.

Сприяє розвитку туризму та промоції міста Мукачева 6 готельних господарств різних форм власності. Готельними господарствами міста постійно проводиться робота по покращенню сервісу та якості послуг. Станом на перше жовтня загальний номерний фонд налічує майже 320 номерів (446 місць).

В місті також працюють 3 картинні галереї, мережа постійно діючих салонів продажу сувенірних виробів, музей дерев'яних церков Закарпаття, екуменічна церква, інші.

Важливим в розвитку даної галузі є підтримка в нормальному стані об’єктів архітектури, культури, релігії.

Крім того, збільшує потік туристів проведення в місті ряду фестивалів: «Червене вино», «Свято меду», «Мукачево скликає та єднає друзів»тощо.

Передбачається подальший розвиток даного виду економічної діяльності. Заходи щодо розвитку туризму здійснюватимуться за рахунок коштів суб’єктів туристично-рекреаційної галузі та програм матеріальної технічної допомоги Європейського інструменту сусідства та партнерства, а також інших донорських програм.

Серед пропозицій проектом передбачені: оздоровчий комплекс на базі родовища термальних вод (по вул. Лермонтова); готельний комплекс по вул. К. Бєляєва, 4; для зв’язку туристичних об’єктів будівництво нових пішохідних мостів тощо.

Одним з важливих елементів економічного росту господарського комплексу міста є інвестиційна діяльність і інноваційна політика підприємств і організацій.

Головною метою інвестиційної політики є збільшення обсягів інвестицій в реальний сектор економіки шляхом забезпечення систематичного підходу до економічного розвитку, активного залучення усіх джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті.

Нині частка інвестицій за рахунок державного бюджету складає усього 1,2%. Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій.

В останні роки в місті відновлено будівництво ТОВ «Флекстронікс» (усього вкладено 16,5 млн. дол. США інвестицій у будівництво нового заводу загальною площею понад 24 тис. м2, на якому буде працевлаштовані біля 2500 осіб), створене підприємство ТОВ «АВЕ Мукачево» (вивезення та утилізація твердих відходів).

Прямі Іноземні інвестиції становлять 8,6% до загальнообласного показника. Загальна сума вкладених інвестицій станом на 01.10.2010 складає біля 45,0 млн. дол. США. Найбільша частка припадає на промисловість – 86,3%. Прямі іноземні інвестиції є досить помірні (біля $539 на 1 мешканця міста).

Слід відзначити, що інвестиції в основний капітал міста за рахунок коштів іноземних інвесторів є незначний.

Інвестиційні пропозиції. З метою сприяння залучення інвестицій в економіку міста розпорядженням міського голови створено Раду інвесторів міста як постійно діючого консультативно-дорадчого органу при виконавчому комітеті Мукачівської міської ради.

Інвестиційні пропозиції міста:

- створення Міжнародного аеропорту «Мукачево» шляхом реконструкції колишнього військового аеродрому”,

- створення готельного комплексу шляхом реконструкції приміщень середнього та нижнього дворів замку Паланку.

Також, спільно з керівництвом Мукачівського історичного музею, представниками АМСБ «Ужгород 21 вік» в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія - Україна 2007-2013 підготовлено і подано проекти з питань розвитку туризму в місті: «Створення туристичного маршруту «Місцями слави Ракоці»; «Створення транскордонної інформаційної мережі»Турінфо-Карпати».

Спільно з Закарпатською обласною громадською організацією «Центр міжнародного співробітництва та євроінтеграції» в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія - Україна 2007-2013 підготовлено і подано проект: «Мукачівський центр інклюзивної освіти – створення умов для ефективного навчання в прикордонних регіонах».

Спільно з партнерським містом Матесалка підготовлено та подано проект в рамках програми прикордонного співробітництва ЄІСП Угорщина – Словаччина – Румунія - Україна 2007-2013 в галузі культури.

Житловий фонд  Мукачева на початок 2010 року становив 1774,3 тис. м2 загальної площі, у тому числі багатоквартирної забудови – 1182,5 тис. м2; садибної забудови – 591,8 тис. м2.

| Типи забудови | Загальна площа, | Кількість населення, | Житлова забезпеченість, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тис. м2 | % | тис. осіб | м2/люд. |
| Багатоквартирна | 1182,5 | 66,6 | 58,2 | 20,3 |
| Садибна | 591,8 | 33,4 | 25,6 | 23,1 |
| РАЗОМ | 1774,3 | 100,0 | 83,8 | 21,2 |

З наведеної таблиці видно, що найбільша питома вага житлового фонду припадає на багатоквартирну забудову (2/3 від усього житлового фонду). Середня житлова забезпеченість по місту становить 21,2 м2/людину: 20,3 м2/люд. в багатоквартирній забудові і 23,1 м2/люд в садибній забудові.

За даними Головного управління статистики в Закарпатській області на 1.01.2010 в місті нараховувалось 8,7 тис. будинків; загальна кількість квартир становила 26,5 тис. одиниць.

Система громадського обслуговування. У Мукачеві функціонує широка мережа установ і підприємств обслуговування.

Система культурно-побутового обслуговування має групу установ і підприємств обслуговування з досягнутим рівнем вище нормативного або нормативним й групу установ, рівень розвитку яких нижче нормативного забезпечення.

До першої групи відносяться загальноосвітні школи, дошкільні та позашкільні установи, готелі, заклади торгівлі та харчування.

До другої групи підприємств та установ відносяться заклади охорони здоров’я, фізкультури і спорту (басейни та спортивні зали), заклади культури.

Характеристика основних існуючих установ і підприємств обслуговування й визначення рівня відповідності їхньої ємності нормативним вимогам подається в таблиці нижче. Розрахунок зроблений для населення станом на 1.01.2010 р. – 83,8 тис. осіб.

| Назва установ і підприємств обслуговування | Одиниця виміру | Фактична ємність | Необхідно за нормативами | % до норми |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дитячі дошкільні установи | місць | 4190 | 3519 | 119,1 |
| Загальноосвітні школи | місць | 12260 | 9466 | 129,5 |
| Позашкільні установи | учнів | 730 | 658 | 110,9 |
| Лікарні (стаціонари) всіх типів | ліжок | 800 | 1186 | 67,5 |
| Поліклініки | відвідувань у зміну | 1153 | 2011 | 57,3 |
| Станції швидкої допомоги | автомобіль | 33 | 8 | +4,1 рази |
| Спортивні зали | м2 підлоги | 5184 | 8212 | 63,1 |
| Басейни | м2 дзеркала води | 972 | 4022 | 24,1 |
| Бібліотеки | тис. томів | 248,7 | 335,2 | 74,2 |
| Магазини | м2 торг. площі | 140000 | 19777 | +7,1 рази |
| Підприємства харчування | посадкових місць | 17000 | 3355 | +5,1 рази |
| Готелі | місць | 446 | 402 | 110,9 |

Транспорт, вулично-дорожня мережа. Головні транспортні зв'язки міста з Київською, Житомирською, Рівненською, Львівською та Закарпатською областями забезпечує міжнародна автомобільна дорога Київ – Чоп (М-06).

Транзитні транспортні потоки проходять в північній частині міста по шосе Ужгород - Львів (автодорога М-06 Київ-Чоп), ширина проїзної частини в межах міста складає 9,0 м.

Також безпосередньо через місто проходять автомобільні дороги державного значення: з південно-східної сторони національна автодорога Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ - Рогатин-Львів, з південно-західної регіональна автодорога Р-54 Мукачево – Берегове - КПП «Лужанка». Із західної сторони, перетинаючи місто, підходить автомобільна дорога місцевого значення (територіальна) Т-07-10 В.Добронь – Мукачево.

Із-за відсутності об’їзних автомобільних доріг біля міста Мукачево транзитні транспортні потоки зовнішніх автомобільних доріг проходять безпосередньо через місто, значно завантажуючи міські магістралі, створюють суттєвий дискомфорт для населення міста та погіршує екологічний стан навколишнього середовища.

Обслуговування пасажирів забезпечує автостанція 3 класу. За добу з автостанції здійснюється 750 відправлень автобусів, із них 190 відправлень у міжміському сполученні, 430 – у приміському, 130 – транзитних.

Через місто з заходу на схід проходить напружена двоколійна електрифікована залізнична лінія Чоп - Львів, на якій розміщується Мукачівський залізничний вузол.

Залізнична станція Мукачево - вантажна позакласна, обслуговує вантажні та пасажирські перевезення міста. Через станцію за добу проходять 45 пар поїздів.

Основу структури вуличної мережі міста складають магістральні вулиці. На сьогодні зовнішні та міські транспортні потоки найбільше концентруються на вулицях: Берегівський об’їзній, Ужгородській, Університетській, Садовій, Червоноармійській, Миру, Данила Галицького, які мають проїзну частину – 8,0-9,0 м, а також центральних вулицях: Духновича, Горького, Пушкіна, Ярослава Мудрого які мають проїзну частину – 7,0-8,0 м.

В місті є 6 основних штучних споруд: 4 мости через річку Латориця по вул. Ужгородський, Берегівський об’їзній, Садовій та Підгорянській та 2 шляхопроводи по вул. Матросова та Берегівський об’їзній.

Загальна довжина магістральної вуличної мережі міста дорівнює 83,0 км. Щільність 2,1 км/км2.

Існуючий річний загальний обсяг міських пасажирських перевезень, що забезпечується автобусним транспортом та легковими автомобілями (приватними, державними) орієнтовно становить 10,5 млн. пасажирів.

У місті організовано 23 автобусних маршрутів.

Річний обсяг перевезених пасажирів автобусним транспортом орієнтовно становить – 11,4 млн. пасажирів (з урахуванням 1,9 млн. безбілетних пасажирів та пільговиків). Середня дальність поїздки становить 17,3 км. Рухомість населення на автобусній мережі становить – 137 поїздок на 1 мешканця на рік.

Загальна протяжність ліній руху автобусу по вісі вулиць складає – 44,0 км. Щільність 1,4 км/км2. Міські автобусні маршрути обслуговують автобуси приватних підприємців.

За даними УДАІ на 01.01.2010 р. у м. Мукачево зареєстровано всього 24378 одиниць автотранспорту; з них 20813 легкових автомобілів, в тому числі в приватній власності – 20310 одиниць.

Загальний рівень автомобілізації складає 250 авто на 1 тис. мешканців.

Тривале зберігання індивідуальних легкових автомобілів здійснюється у 6 гаражних-будівельних кооперативах, загальною ємністю – 4000 машино-місць.

Крім того, для зберігання індивідуальних автомобілів використовується 6 автостоянок, та один багатоповерховий гараж загальною ємністю 700 машино-місць. Забезпеченість місцями зберігання приватного автотранспорту мешканців багатоквартирної забудови становить 33% (4700 машино-місць).

Для технічного обслуговування парку легкових автомобілів у місті функціонує 5 СТО, 23 АЗС.

Водопостачання. Джерелом водопостачання Мукачева є підземні води Закарпатського артезіанського басейну. Водопостачання міста здійснюється централізованою комунальною системою водопостачання та локальними системами водопостачання промислових підприємств. Комунальний водопровід обслуговує населення міста, комунальні та окремі промислові підприємства. Установлена виробнича потужність комунального водопроводу 39,50 тис. м3/добу.

Джерелом питного водопостачання міста переважно є підземні водоносні горизонти алювіальних відкладів та вулканогенних утворень гутинської світи. На даний час експлуатується 93 артезіанських свердловин (18 з яких резервні), які розташовано на 9–и водозаборах, 4 артезіанські свердловини розташовані окремо та подають воду безпосередньо в мережу міста. Установлена сумарна виробнича потужність насосних станцій I підйому 39,50 тис. м3/добу.

Для підвищення тиску в окремих житлових районах багатоповерхової забудови працюють 12 підвищувальних насосних станцій, сумарною проектною продуктивністю близько 9,50 тис. м3/добу.

Загальна протяжність водоводів - 25,00 км. Вуличної водопровідної мережі - 122,20 км. Внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі 70,30 км. Житловий фонд обладнано водопроводом на 99,9%, ваннами (душем) на 98,2%, гарячим водопостачанням на 95,3% від загальної площі.

Каналізація (водовідведення) Мукачева здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральної частині та більшості районів міста існує загальносплавна система каналізації. Каналізування по повній роздільній схемі здійснюється лише у правобережній частині міста.

Відведення і очищення побутових та виробничих стічних вод здійснюється загальноміською централізованою системою каналізації. Установлена виробнича потужність системи каналізації 76,0 тис. м3/добу.

Очисні споруди розташовані за західною околицею міста. Фактично КОС поступає щоденно 26-28 тис. м3/добу при проектній потужності 16,0 тис.м3/добу. Очистка – механічна, біологічна з доочищенням у вторинних відстійниках та знезараженням у контактних резервуарах (на даний час не проводиться, так як хлор на очищення стічних вод не виділяється) з послідуючим випуском очищених стічних вод у р. Латориця.

У даний час ММКП „Мукачівводоканал” експлуатує: 10 каналізаційних насосних станцій. Сумарна протяжність: головних колекторів 22,10 км, вуличної каналізаційної мережі 102,90 км; внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі 64,50 км. Житловий фонд Мукачева обладнано централізованою системою каналізації на 99,9% від загальної площі. Садибна забудова частково не каналізована, жителі користуються вигребами.

Санітарне очищення. Знешкодження твердих побутових відходів здійснюється на міському полігоні, який розташовано біля північно-східної околиці міста. Площа полігону складає 12,0 га (заповнення складає 16%).

Система санітарного очищення міста - планово-регулярна, здійснюється за допомогою контейнерів. Частина сектору індивідуальної забудови обслуговуються за планово – подвірною (будинковою та груповою) системою. Вивезення ТПВ здійснюється по графіках, що затверджені у терміни визначені санітарними нормами.

Рідкі побутові відходи вивозяться асенізаційним транспортом та скидаються у місцях визначених міськводоканалом, потім знешкоджуються на очисних спорудах промислово-побутової каналізації.

Для санітарного очищення використовуються 12 одиниць техніки, у тому числі 9 сміттєвозів, 3 асенізаційні машини (на 80% фізично зношені і потребують заміни).

Теплопостачання  житлово-комунального сектору Мукачева здійснюється автономними системами. У садибній забудові застосовується індивідуальне теплотехнічне обладнання.

Необхідний тепловий потік для промислових підприємств забезпечується через власні джерела теплоти або через підключення до джерел теплоти підприємств, суміжних за розташуванням.

У теплотехнічному обладнанні житлово-комунального сектору використовується за паливо природний газ, дрова; промислових підприємств – природний газ.

Газопостачання. На даний час рівень газифікації Мукачева на базі використання природного газу, характеризується достатньо розвинутою системою розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків та досягає близько 95%. У місті побудовано 15 ГРП, 68 ШРП, прокладено 83,169 км розподільчих газопроводів середнього тиску і 109,474 км низького тиску.

Електропостачання міста здійснюється на напрузі 110 кВ та 35 кВ, розподіл електроенергії здійснюється по мережі 6-10 кВ. Міська мережа виконана і експлуатується на напрузі 6 кВ. На ПС 110 кВ «Мукачево-6», ПС-35 кВ «Мукачево-4» та ПС-35 кВ «Шелестове» низькою напругою 10 кВ.

Споживачі Мукачівського енерговузла живляться від трьох ПС-110 кВ і шести ПС-35 кВ загальною трансформаторною потужністю 132,0 МВА і 51,0 МВА відповідно, а саме: ПС 110/35/10 кВ «Мукачево-1», 2(16 МВА; ПС 110/35/10 кВ «Мукачево-2», 2(40 МВА; ПС 110/10 кВ «Мукачево-6», 2(10 МВА; ПС 35/6 кВ «Мукачево-3», (6,3+4) МВА; ПС 35/6 кВ «Мукачево-5», 2(6,3 МВА; ПС 35/10 кВ «Мукачево-4», (6,3+4) МВА; ПС 35/6 кВ «Мукачево-тяга», (6,3+3,5) МВА; ПС 35/6 кВ «ЕНО», 4МВА; ПС 35/10 кВ «Шелестове», 4МВА.

ПЛ-110 кВ міського кільця приєднані на ПС-400 кВ «Мукачево» до різних секцій 110 кВ. Крім того, міське кільце має зв’язок з ПС-220 кВ «Воловець» по магістралі 110 кВ «Воловець-220 кВ – Чинадієве – Мукачево-2» до якої приєднано чотири підстанції.

# ІІ. МІСЦЕ МУКАЧЕВА В ГЕНЕРАЛЬНІЙ СХЕМІ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Головна ціль удосконалення Генеральної схеми планування території України щодо систем розселення полягає у створенні містобудівних умов для забезпечення рівнодоступності кожного громадянина (незалежно від місця його проживання) до всіх видів культурних послуг та інших ресурсів, необхідних для досягнення гідного життєвого рівня.

Виходячи з цього, а також завдань сталого розвитку населених пунктів і з урахуванням адміністративно-територіального поділу України, економічного і соціального районування намічені формування і розвиток систем розселення різного рівня: загальнодержавної, надобласних, обласних, міжрайонних, районних і внутрішньо-районних. В Генеральній схемі визначаються основні параметри перших чотирьох рівнів.

Для забезпечення 1,5-годинної доступності населення до комплексу установ обслуговування епізодичного стандартного і частково спеціалізованого передбачене формування мережі міжрайонних систем розселення. Враховуючи ексцентричне територіальне розташування більшості обласних центрів, крім них та міста державного значення Севастополя центрами ще 50 міжрайонних систем розселення є, як правило, міста республіканського (АРК) чи обласного підпорядкування з мінімальною чисельністю населення 50 тис. осіб, а зони їх впливу – 150 - 200 тис. осіб.

Згідно Генеральної схеми планування території України (Київ, «Діпромісто», 2000 рік), у Закарпатській області, виходячи з географічних особливостей (складний гірський рельєф) та відносної віддаленості її східної частини від м. Хуст намічене формування двох міжрайонних систем розселення з центрами в містах Ужгороді та Хусті.

Там же, Мукачево визначене як підцентр Ужгородської міжрайонної системи розселення (центр Мукачівського району) в складі Закарпатської обласної системи розселення.

Мукачево віднесене до ІV типу міст, що передбачає розбудову районних центрів і підцентрів виробництва та соціально-культурного обслуговування населення.

За людністю Мукачево є другим містом Закарпаття, має значний економічний та соціально-культурний потенціал.

Для населення Мукачівської районної системи розселення місто надає спеціалізовані послуги, виступає її найбільшим освітнім центром. Спеціалізовані медичні послуги надають міські лікарні та диспансери.

Ринкова інфраструктура міста є однією з найбільших в регіоні.

Мережа ринкової інфраструктури міста складається з 9 бізнес-центрів, 2 бізнес-інкубатори, 1 технопарку, 3 лізингові центри, 47 фінансово-кредитних установ (кредитні спілки. установи взаємного кредитування), 8 фондів підтримки підприємництва, 16 інвестиційних, інноваційних фондів і компаній, 28 бірж, 2 інформаційно-консультативні установи, 32 страхові компанії, 44 аудиторські фірми.

Також у Мукачеві зосереджена значна кількість спортивних споруд області, на яких проводяться змагання обласного рівня.

# ІІІ. ПРОГНОЗ ЧИСЕЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ДО 2031 р.

Реалістичний варіант прогнозу передбачає збільшення чисельності населення м. Мукачево протягом 2010–2025 років Однак вже починаючи з 2026 року чисельність населення почне зменшуватися незначними темпами (у середньому за 2026–2031 роках на 0,07 тис. осіб щорічно). В результаті чого на початок 2031 р. кількість мешканців міста становитиме 85,8 тис. осіб, що лише на 2,4% більше за значення відповідного показника у 2010 р. В кінці прогнозного періоду навіть очікується невелике зменшення чисельності населення, що відбуватиметься в основному за рахунок природного руху, тоді як механічний рух характеризуватиметься перевищенням прибуття над вибуттям протягом всього прогнозного горизонту.

Зміни у віковій структурі населення будуть мати негативний характер. Кількість населення працездатного віку скоротиться на 4,4 тис. осіб, а його частка у загальному складі населення зменшиться на 6,6 відсоткових пункти і становитиме на кінець прогнозного горизонту 56,7%. Питома вага дітей та підлітків майже не зміниться і становитиме на початку 2031 р. 16,2%. Натомість частка осіб віком 60 років і старше збільшиться досить помітно і становитиме наприкінці періоду 22,3%. Частка жіноцтва у загальній структурі населення зменшиться і складатиме 51,5%.

За оптимістичним варіантом прогнозу чисельність населення м. Мукачево буде збільшуватися протягом всього прогнозного періоду в середньому на 0,3 тис. осіб щорічно. Найбільші темпи приросту у 0,35–0,44 тис. осіб щорічно спостерігатимуться протягом першого десятиліття прогнозного горизонту (2011–2020 роках), з часом темпи зростання чисельності мешканців міста зменшуватимуться, в останні роки прогнозного горизонту (2028–2031 роках) населення збільшуватиметься в середньому на 0,12 тис. осіб щороку. За цим варіантом розвитку подій, очікується, що на початок 2031 р. чисельність населення м. Мукачево становитиме 90,0 тис. осіб, що на 7,5% більше, ніж на початку періоду.

Вікова структура мешканців м. Мукачево зазнає змін. Відбудеться істотне зменшення (на 8,0 відсоткових пункти) частки населення працездатного віку, на кінець прогнозного періоду цей показник становитиме 55,3%. Незважаючи на зростання кількості дітей та підлітків серед жителів міста, процеси старіння населення посиляться і наприкінці періоду вік більше ніж кожного п’ятого (22,4%) мешканця перевищуватиме 60 років, тоді як на початку прогнозного періоду питома вага жителів цієї вікової групи складала лише 15,5%.

Натомість ситуація із гендерним складом населення міста дещо поліпшиться, питома вага осіб чоловічої статі зросте і складатиме на початок 2031 р. 48,7%, що на 0,9 відсоткових пункти більше, ніж було зафіксовано на початок періоду.

Згідно завдання на розроблення проекту, для розрахунків об’ємів нового житлового будівництва, необхідної місткості установ обслуговування, а також інженерної та транспортної інфраструктури, був прийнятий оптимістичний варіант прогнозу чисельності населення міста, за яким чисельність населення м. Мукачево на розрахунковий строк приймалася у 90,0 тис. осіб.

# ІV.  ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ МІСТА

В основу прогнозу покладені: проектна чисельності населення міста та прогноз щодо чисельності працівників за видами економічної діяльності на основі аналізу динаміки їх розвитку.

На початок 2031 року проектна чисельність населення Мукачева прогнозована у 90,0 тис. осіб. Із неї чисельність населення в працездатному віці складе біля 49,8 тис. осіб.

Нині чисельність незадіяного населення у працездатному віці складає біля 7,1 тис. осіб або 13,4%. Тобто кожен сьомий - восьмий мешканець Мукачева працездатного віку не працює (або працює за його межами).

Основною метою розвитку господарського комплексу міста є охоплення максимальної кількості населення в працездатному віці. При цьому передбачається, що ринок праці (для підвищення професійного рівня) може мати частку незайнятого населення біля 2 - 3%, що становитиме 1,0 – 1,5 тисячі осіб. Дана категорія включатиме населення, яке буде шукати роботу і тимчасово не працювати, домогосподарок, інвалідів та ін.

Так як даний проект розроблений на тривалий час (до 2031 року), то за цей період можлива дія й інших чинників. Одним з них може бути вступ України в Європейську спільноту з її вільним рухом капіталу та трудових ресурсів, що вплине на вирівнювання економічного рівня України до рівня розвинених країн та значного скорочення зовнішньої міграції трудових ресурсів.

При прогнозуванні структури зайнятості врахований також сучасний напрямок розвитку суспільства (перехід від індустріального до постіндустріального розвитку), яке збільшує чисельність зайнятих у невиробничій сфері, а співвідношення між зайнятими у виробничій сфері та у невиробничій сфері може досягти пропорції ~ 1:3 або 1:4. При цьому очікується подальший ріст чисельності зайнятих в малому підприємництві.

Прогноз розвитку виробничої сфери

Засадами щодо прогнозу розвитку виробничої сфери м. Мукачево є аналіз динаміки її розвитку за період 2002 - 2009 років.

Промисловість. Даний вид економічної діяльності є важливим щодо сталого функціонування міста в загалі. Вона і нині є найбільшою за кількістю працівників. Проте динаміка чисельності працівників є від’ємною.

На даний час в місті не планується розміщення нових підприємств, тому розвиток промисловості залежатиме від стану реструктуризації та адаптації існуючих підприємств до нових економічних умов, спроможності залучити інвестиційні кошти для свого розвитку тощо.

У разі реалізації планів щодо розвитку, слід очікувати, що чисельність працівників у промисловості на розрахунковий строк стабілізується і відповідатиме принаймні рівню 2007 – 2008 років (років найбільшого економічного розвитку промисловості міста перед економічно кризою) тобто біля 12,0 тис. осіб.

Будівництво. Даний вид економічної діяльності характеризується сталим розвитком чисельності працівників (коливаючись по роках в межах 1,2 - 1,5 тис. осіб). Нині в ній залишилися найбільші організації, які здійснюють капітальне будівництво. Інші види будівництва (ремонтні, оздоблювальні роботи та будівництво садибної житлової забудови) нині переважно здійснюється малим підприємництвом та підприємцями - фізичними особами.

На розрахунковий строк прогнозується, що така ситуація щодо чисельності працівників у будівництві залишиться приблизно на існуючому рівні.

Сільське, лісове та рибне господарство. На розрахунковий строк ситуація в галузі очікується на існуючому рівні.

Таким чином, на розрахунковий строк прогнозується чисельність працівників виробничої сфери на рівні орієнтовно біля 0,1 тис. осіб.

Прогноз розвитку невиробничого сектору

Виходячи з аналізу динаміки розвитку невиробничого сектора (за період з 2003 по 2010 рік), можна прогнозувати наступне:

- подальший ріст чисельності працівників в таких видах економічної діяльності як «торгівля» (збільшення до ~ 5,0 тис. осіб за рахунок розвитку супермаркетів та оптових ринків), «готелі та ресторани» (збільшення до 0,2 тис. осіб, не враховуючи „малих” закладів, що будуть відноситися до малих підприємств).

- меншими темпами але очікується зростання чисельності працівників таких видів економічної діяльності як «фінансова діяльність» та «операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надавання послуг підприємцям» що утворюють ринкову інфраструктуру, яка обслуговує господарський комплекс міста;

- те саме (незначне зростання) стосується «колективних, громадських й особистих послуг». Тут можливий ріст чисельності в підгалузі «надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту», що пов’язано з розвитком туризму в місті, спорудженням нових спортивних та розважальних закладів;

- «освіта» та «охорона здоров’я, соціальна допомога» нині вичерпали свої ресурси зростання і тут на розрахунковий строк можна очкувати сталої чисельності працівників на рівні 4,3 – 4,4 тис. осіб в освіті і 3,3 тис. осіб в охороні здоров’я та соціальній допомозі. Такий же прогноз відноситься до «державного управління», де можливі й скорочення державних службовців (орієнтовна чисельність буде коливатися в межах біля 1,0 тис. осіб).

Транспорт та зв’язок. З аналізу розвитку підгалузей даного виду економічної діяльності видно, що найбільші перспективи є в діяльності наземного (залізничного та автомобільного) та повітряного видів транспорту та сталого стану щодо діяльності пошти та зв’язку.

Даним проектом передбачається значний розвиток галузі, що є закономірним для міста Мукачево, яке має вигідне економіко-географічне та транспортне положення на перетині автомобільних, залізничних та повітряних шляхів. Одним із чинників розвитку галузі є розвиток туризму. Але головним чинником розвитку галузі є функціонування нового цивільного аеропорту на базі колишнього військового аеродрому, що стане найбільшим в Закарпатті

На розрахунковий строк передбачається розвиток аеродрому (з додатковим відводом землі у 4,2 га) у складі: пасажирський термінал (площею 10800 м2) на 330 пасажирів/год. з офісним блоком (для одночасного обслуговування 2 рейсів (приліт, виліт) міжнародних та внутрішніх рейсів); готель на 150 місць з рестораном та цехом бортового харчування на 100 порцій/год.; будівля технічних бригад; ангар на 3 літаки бізнес-авіації; склад вантажних перевезень на 60 т/добу; склад технічного майна аеродрому; аеродромна база; база механізації на 25 автомобілів; логістичний склад для обслуговування 42840 т/год.; склад ПММ; АРС на 3 пожежні виїзди з вежею АДВ; 2 контрольно-пропускні пункти.

Реалізація проекту Мукачівського аеропорту дозволить до 2020 року забезпечити обсяг перевезень до 1 млн. пасажирів у рік (з них 80% - міжнародні перевезення і 20% - внутрішні перевезення).

Обсяги вантажних перевезень, з урахуванням пошти, в аеропорту визначені відповідно рекомендацій ІАТА і на 2020 рік складуть 1755,3 т.

Загальна чисельність працівників аеропорту на 2020 рік прогнозується у 380 осіб, з них 58 адміністративний персонал і 322 осіб виробничого персоналу.

Реалізація розвитку Мукачівського аеропорту дозволить створити нові робочі місця, а чисельність працівників транспорту та зв’язку зросте й орієнтовно на розрахунковий строк може становити біля 5,0 тисяч осіб.

На розрахунковий строк чисельність працівників невиробничої сфери склад орієнтовно 22,3 тис. осіб.

Прогноз розвитку малого підприємництва

На розрахунковий строк слід очікувати подальший розвиток малого підприємництва. Проте очікуваний розвиток відноситься до підприємців – фізичних осіб, а розвиток малих підприємств нині стабілізувався.

На розрахунковий строк чисельність працівників малих підприємств буде на рівні близькому до сучасного (орієнтовно біля 5,0 тис. осіб), а чисельність підприємців – фізичних осіб (з найманими працівниками) зросте орієнтовно до 12, 0 - 13,0 тис. осіб (з них 2 – 3 тис. найманих працівників).

Узагальнений прогноз розвитку господарського комплексу міста

Отже, на розрахунковий строк розвиток господарського комплексу міста можливий в усіх її складових (виробничому та невиробничому секторах, малому підприємництві).

Приріст чисельності працівників у господарському комплексі міста очікується до 17%, з 44,8 тис. осіб до 52,4 тис. осіб. Враховуючи описане вище положення щодо незайнятого населення та зменшення чисельності населення в працездатному віці (з 53,0 до 49,8 тис. осіб), заповнення трудової ємності міста (перевищення зайнятого населення над населенням в працездатному віці складе біля 4 тис. осіб) можливе за рахунок населення Мукачівського району.

Отже, основними напрямками розвитку господарського комплексу на розрахунковий строк є розвиток транспорту (функціонування Мукачівського аеропорту в поєднанні з Мукачівським автомобільно-залізничним вузлом); розвиток туристичної діяльності; відновлення потужностей промисловості, насамперед, галузей спеціалізації (переробних галузей (деревообробної, харчової промисловості, машинобудування)).

Наразі перспективи створення транскордонного логістично-індустріального кластера з центром у м. Мукачево є досить високі і позитивно вплинуть на розвиток господарського комплексу міста.

Показники щодо прогнозної зайнятості населення міста на розрахунковий строк за видами економічної діяльності наведені в таблиці.

Існуючий та орієнтовний розподіл населення м. Мукачево за видами економічній діяльності

| Сфери зайнятості | Існуючий стан | Розрахунковий строк (орієнтовно) |
| --- | --- | --- |
|  | тис. осіб | тис. осіб |
| Населення, усього | 83,8 | 90,0 |
| Населення в працездатному віці, усього | 53,0 | 49,8 |
| Усього зайнято, у т.ч.: | 45,9 | 52,4 |
| А. Виробничий сектор, усього у тому числі: | 10,44 | 13,1 |
| добувна та обробна промисловість, виробництво електроенергії, виробництво та розподіл газоподібного палива, тепла та води | 9,25 | 12,0 |
| будівництво | 1,13 | 1,3 |
| інші (сільське та лісове господарство) | 0,07 | 0,1 |
| Б. Невиробничий сектор, усього | 19,27 | 21,3 |
| торгівля | 3,40 | 4,0 |
| готелі й ресторани | 0,12 | 0,2 |
| транспорт та зв’язок | 4,18 | 5,0 |
| фінансова діяльність | 0,54 | 1,0 |
| операції з нерухомістю, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям | 1,07 | 1,5 |
| державне управління | 1,38 | 1,0 |
| освіта | 4,37 | 4,3 |
| охорона здоров’я, соціальна допомога | 3,31 | 3,3 |
| колективні, громадські й особисті послуги | 0,92 | 1,0 |
| В. Мале підприємництво | 16,2 | 18,0 |
| Малі підприємства | 4,88 | 5,0 |
| Підприємці – фізичні особи | 11,3 | 13,0 |
| В. Незайняте населення та безробітні | 7,1 | 1,5 |

# V. ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

При визначенні на розрахунковий строк обсягів та структури житлового будівництва для міста Мукачево були враховані такі фактори:

- проектна чисельність населення міста;

- кількість родин та одинаків, які знаходяться на квартирному обліку;

- обсяги незавершеного будівництва;

- наявність територій, які можливо використати для забудови;

- пропозиції щодо проведення реконструктивних заходів.

Чисельність населення міста. Згідно розрахунків, проведених фахівцями інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України, чисельність населення Мукачево на розрахунковий період складе 90,0 тис. осіб.

Кількість сімей та одинаків, які є на квартирному обліку. За даними Головного управління статистики в Закарпатській області (лист №02/16/3275 від 1.07.2010) за станом на 01.01.10, на квартирному обліку за місцем проживання перебуває 2345 сімей та одинаків, із них на обліку одержання державного житла – 965 сімей, на обліку одержання кооперативного житла – 1380 сімей.

Крім того, на квартирному обліку квартирно-експлуатаційної частини Мукачівського гарнізону знаходиться 253 військовослужбовців та членів їх сімей (лист КЕВ м. Мукачево ЗТКЕУ від 14.02.2011 р. №65).

За даними відділу Держкомзему у м. Мукачево зареєстровано 1008 заяв від громадян на виділення земельних ділянок для будівництва та обслуговування індивідуального житлового будинку.

Незавершене будівництво. Становить 33,6 тис. м2 загальної площі.

Ветхий та аварійний житловий фонд станом. Складає 1,1 тис. м2 загальної площі. В аварійному та ветхому житловому фонді постійні мешканці відсутні.

Виходячи з наведених вище чинників та проведеного розрахунку необхідного обсягу нового житлового будівництва, при коригуванні генерального плану були визначені території та площадки під нове багатоквартирне та садибне будівництво.

Багатоквартирне житлове будівництво

Загальний обсяг багатоквартирного будівництва становитиме 219,6 тис. м2 загальної площі і розподіляється наступним чином:

- незавершене будівництво – 33,6 тис. м2 загальної площі;

- вибіркове будівництво – 20,0 тис. м2 загальної площі;

- нове будівництво – 166,0 тис. м2 загальної площі;

у тому числі 43,8 тис. м2 загальної площі (26,4%) на вільних територіях і 122,2 тис. м2 загальної площі (73,6%) на територіях виносу.

Розміщення нового багатоквартирного будівництва

| Перелік площадок | Територія | Житловий фонд |
| --- | --- | --- |
|  | га | тис. м2 |
| І. Нове будівництво | 29,5 | 166,0 |
| 1. На територіях, що потребують винесення об’єктів: | 22,2 | 122,2 |
| вул. Шевченка – вул. І.Зріні | 15,7 | 86,4 |
| вул. Чернишевського | 6,5 | 35,8 |
| 2. На вільних територіях |  |  |
| провулок І. Франка | 7,3 | 43,8 |
| ІІ. Незавершене будівництво | — | 33,6 |
| ІІІ. Вибіркове будівництво | 4,0 | 20,0 |
| РАЗОМ | 33,5 | 219,6 |

Забудова передбачається 5 – 9 поверховими багатоквартирними будинками; щільність забудови – 5000 м2/га (вибіркове будівництво); 5500 м2/га (на територіях, що потребують винесення об’єктів і 6000 м2/га (на вільних територіях).

Таким чином, щорічне введення багатоквартирного житла на протязі розрахункового строку складатиме 11,0 тис. м2 загальної площі.

Потреба в територіях для розміщення обсягів багатоквартирної забудови на розрахунковий строк складає біля 33,5 га. Нове багатоквартирне житлове будівництво пропонується розмістити на вільних територіях (7,3 га), 22,2 га передбачається освоїти за рахунок реконструкції та на території виносу об’єктів (підприємств, військових частин і т.п.) і вибіркове будівництво здійснити на площі біля 4,0 га.

Садибне будівництво

Для забезпечення населення, яке має можливість за свої кошти побудувати житло, були проаналізовані територіальні можливості міста і визначені площадки під нове садибне будівництво.

Слід відзначити, що вільні території, які можна було б використати під садибне будівництво в місті обмежені. Тому, більша частина обсягів нового садибного будівництва запроектовані на територіях, які включаються в міську межу.

Обсяг нового садибного будівництва на протязі розрахункового строку складе 632,9 тис. м2 загальної площі, що становитиме ~ 31,6 тис. м2 загальної площі щорічного введення садибного житла. Середній розмір будинку орієнтовно приймався у 130 м2 загальної площі.

Середній розмір присадибної ділянки приймався орієнтовно у 0,10 га.

Для розміщення нового садибного будівництва передбачено біля 285,14 га. Із них 19,64 га територій є в існуючій межі (9,54 на вільних територіях і 10,1 га територій за рахунок винесення військової частини та перенесення захисної дамби); 265,5 га за існуючою межею міста, на територіях, що включаються в межі міста (землі Івановецької, Верхньокоропецької сільських рад).

Крім того, 24,5 га земель державного аграрного коледжу, що знаходяться в існуючій межі міста зарезервовано під садибну забудову на перспективу (позарозрахунковий час).

Розміщення нового садибного будівництва

| Перелік площадок | Територія | Кількість ділянок (садиб) | Житловий фонд |
| --- | --- | --- | --- |
|  | га | одиниць | тис. м2 |
| І. В існуючій межі міста: | 19,64 | 280 | 138,2 |
| 1. На вільних територіях: | 9,54 | 136 | 17,7 |
| вулиця І. Франка | 2,0 | 29 | 3,8 |
| район водозабору | 6,74 | 96 | 12,5 |
| район замку | 0,8 | 11 | 1,4 |
| 2. На територіях, що потребують винесення: | 10,1 | 144 | 120,5 |
| вул. Шевченко – вул. І. Зріні (військове містечко) | 4,0 | 57 | 7,4 |
| р-н Східний (біля р. Латориці, перенесення дамби) | 6,1 | 87 | 113,1 |
| ІІ. За межею міста: | 265,5 | 3805 | 494,7 |
| район „Західний” (на землях Івановецької сільради) | 100,5 | 1440 | 187,3 |
| район „Лісовий” (на землях Верхньокоропецької сільради, винесення танкодрому) | 165,0 | 2365 | 307,4 |
| Разом (п. І + п. ІІ) | 285,14 | 4085 | 632,9 |
| ІІІ. Резерв в межах міста (на землях державного аграрного коледжу) | 24,5 | 351 | 45,6 |

Таким чином, на розрахунковий строк житловий фонд Мукачево зросте у 1,48 рази і складе біля 2625,7 тис. м2 загальної площі.

Із нього 53,3% буде припадати на багатоквартирну забудову і 46,7% на садибну забудову.

Житлова забезпеченість по місту збільшиться на 37,7% і досягне рівня 29,2 м2 на одного мешканця, у багатоквартирній забудові – 25,0 м2/людину і в садибній забудові 36,0 м2/людину.

Такі показники дозволять підняти рівень проживання в місті до комфортного і сприяти підвищенню рівня життєдіяльності жителів міста.

Треба прийняти до уваги, що даний проект розроблює стратегію розвитку міста. При розробці детальних планів територій на окремих ділянках структура та обсяги житлового будівництва будуть уточнюватися.

# VІ. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА

Аналіз існуючого планування та забудови міста показав, що основним недоліком є відсутність чіткого функціонального зонування території міста, організації дорожньо-вуличної мережі, а також організації системи обслуговування населення.

Для рішення цих задач в генеральному плані передбачається:

- зонування території;

- диференціація вулично-дорожньої мережі за її призначенням, а також винесення зовнішніх вантажопотоків з сельбищної зони;

- пропозиції щодо організації системи обслуговування;

- інженерна підготовка та благоустрій територій;

- заходи щодо охорони оточуючого середовища.

З метою раціонального використання території міста та створення сприятливих умов для проживання, проектом передбачається організація наступних зон міста: сельбищна зона; зона загальноміського центру; промислово-складська зона.

Розвиток сельбищної зони передбачається за рахунок освоєння вільних міських територій, територій колишніх військових частин як в межі міста, так і включення в міську межу земель колишнього танкодрому, а також за рахунок сільськогосподарських територій, прилеглих безпосередньо до міської межі.

Розміщення нового садибного будівництва намічено, в основному, на вільних територіях в сучасній міській межі на території 19,64 га. Це площадки по вул. Франка (2,0 га), району водозабору (6,74 га), району замка (0,8 га), а також на території військового містечка по вул. Шевченка – вул. І. Зріні (4,0 га) та в східній частині міста біля р. Латориці (6,1 га) за рахунок перенесення дамби.

Основні обсяги садибного будівництва передбачені за рахунок включення в міську межу земель Івановецької сільської ради (район Західний, 100,5 га), Верхньокоропецької сільської ради (винесення танкодрому, 165,0 га).

Всього коригування генерального плану передбачено 286,5 га земель для садибного будівництва або 4105 ділянок.

Разом з будівництвом житла на запропонованих ділянках передбачається формування центрів обслуговування в житлових кварталах, а також будівництво дошкільних установ, систему магістральних та житлових вулиць для зв’язку з центральною частиною міста.

Передбачені також резервні території для садибного будівництва на землях державного аграрного коледжу (24,5 га).

Розміщення багатоквартирного житлового будівництва передбачені на землях колишніх військових частин по вул. Шевченка – вул. І. Зріні (15,7 га), вул. Чернишевського (6,5 га), а також по пров. І. Франка (7,3 га).

У цілому на розрахунковий строк намічено ввести 219,6 тис. м2 загальної площі багатоквартирного житла.

Щодо багатоквартирної забудови потреба в територіях визначається з розрахунку підвищення житлової забезпеченості до 25 м2 на людину. До розрахунку прийнято щільність 300 - 350 осіб/га.

Зона загальноміського центру охоплює територію, що межує на півночі з річкою Латориця, на південному сході з залізницею Львів - Чоп, на заході з вулицями Чапаєва, І. Зріні, Толстого, Берегівською.

Центральна частина міста має поліфункціональну структуру, що складається з історичної забудови, пам’яток архітектури з їх охоронними зонами, адміністративних будівель, установ торгівлі, громадського харчування та ряду промислових підприємств. Для забудови центральної частини характерна висока щільність житлових та громадських будівель та нестача зелених насаджень.

У даному проекті пропонуються наступні заходи щодо організації та функціонування центру міста:

Еколого-містобудівельні заходи:

- організація руху автотранспорту по обмеженій кількості вулиць;

- утворення пішохідних зон та їх благоустрій;

- винесення з центральної частини міста деяких промислових та транспортних підприємств;

- санація та озеленення житлових кварталів, благоустрій набережної ріки Латориця.

Надзвичайно важливе значення для нормального функціонування має центральна частина міста має організація руху транспорту, включаючи транзитні та вантажні потоки через центр, з організацією одностороннього руху по деяким вулицям зі стоянками індивідуальних машин в найбільш відвідуваних зонах центру. Організація пішохідних зон по вулицям Миру, Ракоці, Федорова, Достоєвського, Возз’єднання (ринок).

З метою оздоровлення екологічної ситуації в центральній частині міста на розрахунковий час намічене ВАТ «Кондитерська фабрика АВК».

Щодо формування СЗЗ виробництв І-ІІІ класу шкідливості необхідно зазначити, що в умовах сьогодення це надзвичайно складне питання. У відповідності з ДСН 173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ, тобто проблема організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств.

Територія, будівлі та споруди, що звільняються, можуть бути використані під малі підприємства, заклади обслуговування та інші заклади необхідні для функціонування центру.

Для підприємств, які можуть бути винесені з причин недотримання СЗЗ (це ВАТ «Мукачівприлад», ВАТ «Точприлад», МВКК, кондитерська фабрика), проектом зарезервовано біля 40,8 га теритоії

Житлова забудова являє собою дуже щільну структуру, без додержання протипожежних та санітарних норм, необхідного озеленення та благоустрою, з щільністю забудови, що перевищує нормативну.

У проекті проаналізовано ці ділянки забудови, що перевищують нормативні щільності і для їх розселення передбачені території в нових районах міста.

Район, охоплений центром представляє собою найбільш освоєну та щільно забудовану частину міста, з наявністю будівель та споруд, що мають архітектурну, містобудівну та історичну цінність. Це викликало на стадії генерального плану визначення кола питань стратегічних підходів до вирішення планувальної структури центру.

В розвиток цього проекту необхідно здійснити окрему роботу щодо інвентаризації будинків та споруд і надати пропозиції щодо санації кварталів, їх реконструкції, благоустрою та згідно функціонального зонування надати пропозиції по розміщенню житлової забудови, громадських будинків та культових споруд. Це може бути робота «Комплексна програма реконструкції центральної частини міста».

Промислово-складська зона Мукачева формується з промислових, будівельних та комунально-складських підприємств, що сконцентровані, в основному, в південному, східному та південно-східному промислових вузлах.

Всі підприємства, склади, а також будівельні та автотранспортні підприємства, що передбачається розвивати в місті та ті, що виносяться з сельбищної зони, зосереджуються на резервних територіях південної промислової зони, які передбачені проектом.

Північно-західний промвузол розташований на примиканні вулиці Ужгородської до траси Ужгород – Львів.

Цей промвузол складається з екологічно чистих підприємств і є місцем прикладення праці для мешканців району «Росвигово» та інших районів міста. Промвузол має зручні транспортні зв’язки як для трудових поїздок, так і для вивозу продукції та ввозу сировини. На розрахунковий час розміщення нових підприємств і розширення існуючих не передбачається.

Східний промвузол розташований в східній частині міста між магістралями вулиць Матросова, Індустріальною та залізницею Ужгород – Львів ( ДП „Завод „Карпати”; ВАТ „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія”; комбінат хлібопродуктів; ТОВ „Фішер-Мукачево” (лижна Фабрика)).:

До східного промвузла відноситься одне з найбільших підприємств міста ВАТ «Мукачівприлад», розташоване на вулиці Тельмана.

На розрахунковий час нових підприємств в цьому промвузлі не передбачається.

Південний промвузол розташований в південній частині міста між каналом Коропець та вулицею Проектна 6 і є найбільшим за територією та кількістю об’єктів. На території промвузла знаходяться: ЗАТ «Будіндустрія»; СП „Мукачівський плодоовочевий комбінат; Мукачівський промкомбінат; Мукачівський хлібокомбінат; Мукачівський завод будівельної кераміки; Мукачівський ремонтно-монтажний комбінат; ТОВ „Леоні Ваєрінг Сістемс Уа Мукачево”; бази та склади.

На розрахунковий час для розміщення нових виробництв, складів, баз та інших господарських об’єктів, а також розміщення підприємств, що виносяться з екологічних, планувальних та інших міркувань, генеральним планом передбачено резервні території у розмірі 40,7 га.

Цей промвузол зручно пов’язаний міськими магістралями та під’їзними коліями з зовнішньою мережею автомобільних доріг та залізниць.

Зона зовнішнього транспорту.

Невід(ємним планувальним елементом міської структури Мукачева. На відміну від інших міст аналогічного масштабу, є зона зовнішнього автомобільного транспорту, яка суттєво впливає на планувальне рішення та функціонування міста.

Мукачево знаходиться в центрі проходження державних магістралей 1 та 2-ї категорії на напрямках: Ужгород - Львів, Львів - Мукачево - Чоп, Львів - Мукачево - Берегове, Ужгород - Мукачево - Берегове, Ужгород - Мукачево - Хуст.

В північній частині міста проходить державна дорога Ужгород - Львів, яка обмежує розвиток міста в північному напрямку, враховуючи 100 метровий розрив, в якому розміщені гаражі легкового індивідуального транспорту району «Росвигово».

В західній частині запроектовано обхід міста на напрямку Чоп - Берегове, який також має 200 метрову зону від запроектованої садибної забудови.

Південний та східний відрізки обхідної дороги з’єднують напрямки на Берегове, Хуст, вихід на Львівський напрямок та включені в обслуговування південної та східної промислових зон міста та їх зовнішніх зв’язків.

Даним проектом пропонується включити в міську межу територію „Міжнародного аеропорту „Мукачево” для забезпечення авіаперевезень, як вантажних, так і пасажирських, шляхом реконструкції колишнього Мукачівського військового аеродрому.

Розташування аеродрому в Мукачево зумовлено зручністю географічного розташування, наявністю розвиненої транспортної інфраструктури міжнародних магістральних перевезень. Наявність залізничних колій європейського стандарту (1435 мм) та стандарту країн СНД (1520 мм), що проходять у безпосередній близькості від аеропорту, надають можливість здійснення перевалки вантажів з авіаційного транспорту на залізничний та зворотно.

Також у південній частині аеропорту пропонується сформувати вантажно-пасажирський термінал з комплексом обслуговування.

# VІІ. ОБГРУНТУВАННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТНИХ МЕЖ МІСТА

Територія м. Мукачево в існуючій межі складає 2725,0 га. Нині на одного мешканця у середньому припадає біля 325,2 м2 міських земель.

Аналіз сучасного використання земель, в цілому та за окремими елементами, дає висновок, що фактично забудованою є біля 84% території міста, що є дуже високим показником для міст.

Низькими показниками (в процентному відношенні) до всієї території міста є землі промисловості, транспорту та зв’язку, технічної інфраструктури – 11,3%; території зелених насаджень загального користування – 2,63%.

Житлова забудова займає біля 28% території міста, з якої 89% припадає на садибну забудову.

Коригуванням генерального плану передбачено як збільшення території міста, так і ефективне використання територій в існуючій межі.

Збільшення території Мукачево передбачається за рахунок земель прилеглих сільських рад: Івановецької (213,8 га), Павшинської (256,6 га), Нижньокоропецької (2,4 га), Верхньокоропецької (366,3 га), Лавківської (23,3 га), Кольчинської (19,2 га) та Ключарківської (29,4 га).

Для розвитку міста (будівництво житлової та громадської забудови, об’єктів господарського комплексу) в нову межу міста передбачається включити орієнтовно 1011,0 га (із них 465,7 га вже забудовані (з них 359 га під аеродромом) та 545,3 га земель під проектну забудову та використання містом).

Таким чином, проектна площа міста Мукачево на розрахунковий строк збільшиться на 37,1% і складе біля 3736,0 га:

На розрахунковий строк на 1 мешканця у середньому буде припадати 415,1 м2 міських земель.

В існуючій межі передбачається розвиток територій нової житлової забудови (33,5 га під багатоквартирну і 19,64 га під садибну забудову), переважно за рахунок сільськогосподарських земель.

Слід зазначити, що площа земель, які включаються в межі Мукачева та їх розподіл на розрахунковий строк, потребують уточнення під час проведення додаткових робіт (встановлення в натурі межі міста та ін.).

Згідно з п. 3 ст. 173 Земельного кодексу України включення земельних ділянок у межі населеного пункту не тягне за собою припинення прав власності і права користування цими ділянками, якщо не буде проведено їх вилучення (викуп) відповідно до Земельного кодексу України.

# VІІІ. ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ

Згідно з "ДБН 360-92**" (п. 5.4, табл. 5.1) потреба в зелених насадженнях загальноміського значення м. Мукачево, виходячи з розрахункової чисельності населення 90,0 тис. осіб, складає 63,0 га (при нормативі 7 м2/люд.), а потреба в зелених насадженнях загального користування для житлових районів – 54,0 га (при нормі 6 м2/люд.). Таким чином, загальна потреба в озеленених територіях загального користування для міста в цілому становитиме 117,0 га.

На даний час зелені насадження загального користування в м. Мукачево представлені мережею парків, скверів та озеленених бульварів загальною площею біля 71,7 га і є недостатньою.

Для покриття дефіциту в зелених насадженнях загального користування (45,3 га) на розрахунковий строк, при коригуванні генерального плану визначене необхідне „зелене” будівництво. Існуючі та проектні зелені насадження представлені у нижченаведеній таблиці.

Озеленені території загального користування м. Мукачево

| Назва об’єктів зелених насаджень загального користування | Площа існуючих насаджень, га | Площа запроектованих насаджень, га | Загальна площа, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Парк „Перемоги” (вул. Садова) | 10,864 | — | 10,9 |
| Парк по вул. Горького | 2,2738 | — | 2,3 |
| Лісопарк „Червона Гора” | 53,6306 | — | 53,6 |
| Сквер по вул. Духновича (туристичний комплекс „Латориця”) | 1,2 | — | 1,2 |
| Сквер по вул. Я. Мудрого | 0,5 | — | 0,5 |
| Сквер Художньої школи по вул. Федорова | 1,0 | — | 1,0 |
| Сквер по вул. Червоноармійській | 0,1 | — | 0,1 |
| Сквер по вул. Підопригори | 0,1 | — | 0,1 |
| Сквер по вул. Ударників | 0,1 | — | 0,1 |
| Сквер по вул. Б. Хмельницького | 0,0 | — | 0,0 |
| Сквер по вул. Толстого – вул. Шевченка | 0,0 | — | 0,0 |
| Сквер по вул. Шевченка (школа №16) | 0,3 | — | 0,3 |
| Сквер по вул. Шевченка – вул. Комунарів | 0,1 | — | 0,1 |
| Площа Миру | 1,0 | — | 1,0 |
| Бульвар К. Карого | 0,5 | — | 0,5 |
| Усього | 71,6684 |  | 71,7 |
| Парк „Західний” | — | 47,5 | 47,5 |
| Парк „Південний став” | — | 16,0 | 16,0 |
| Бульварно-паркова зона „Шипка” |  | 7,0 | 7,0 |
| Парк по вул. Івана Франка | — | 3,5 | 3,5 |
| Усього |  | 74,0 | 74,0 |
| РАЗОМ | 71,7 | 74,0 | 145,7 |

Для покриття потреби в зелених насадженнях загального користування та рівномірного його розподілу по території міста передбачені об`єкти зеленого будівництва:

а.) в існуючій межі міста:

- проектний парк по вулиці Івана Франка площею 3,5 га біля ставка і гори Павлова;

б.) за існуючою межею міста:

- проектний парк „Західний” площею 47,5 га в Західному районі нового будівництва біля Латориці з організацією спортивного комплексу;

- проектний парк „Південний став” площею 16,0 га в південній частині міста біля проектної рекреаційної зони;

- проектна бульварно-паркова зона „Шипка” площею 7,0 на в південному житловому комплексі;

Таким чином, площа зелених насаджень загального користування на розрахунковий строк становитиме біля 145,7 га (або 16,2 м2 на одного мешканця).

Крім того, передбачається створення меморіального парку на місці колишнього єврейського кладовища по вул. Миру – вул. Київській та створення лісопаркової зони в урочищі Чернеча гора.

Біля р. Латориці в районі вул. Берегівської – об’їзної дороги запроектований спортивний комплекс.

Також, проектом передбачена організація зелених насаджень спеціального користування. Озеленені території спеціального призначення не нормуються; їх організація згідно з проектом передбачає:

- створення озеленених санітарно-захисних зон навколо промислових підприємств, об’єктів транспорту, складів та об’єктів технічної інфраструктури, охоронних зон артезіанських свердловин питної води;

- формування захисних насаджень в зонах акустичного дискомфорту, спричиненого впливом залізниці та автодоріг;

- озеленення вулиць;

- охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення та засмічення шляхом встановлення та виділення на місцевості озеленених прибережних захисних смуг.

# ІХ. СИСТЕМА ГРОМАДСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Розрахунок ємності установ і підприємств обслуговування населення міста Мукачева та населення прилеглої території (Мукачівський район) виконаний на період розрахункового строку до 2031 р. у відповідності до норм та вимог ДБН 360-92**.

Виходячи із прийнятої проектно-планувальної структури в проекті закладається раціональна організація та розміщення мережі установ та підприємств обслуговування, які забезпечують поряд з іншими факторами найбільш сприятливі умови для проживання та відпочинку населення.

При цьому особливу увагу приділено „соціальним” закладам, що є на утриманні громади міста та забезпечують належний рівень обслуговування населення: закладам освіти, закладам охорони здоров’я, соціального забезпечення, спортивним і фізкультурно-оздоровчим установам, установам культури й мистецтва.

Напрямки розвитку сфери обслуговування.

Заклади освіти

Згідно розрахунків на розрахунковий строк ємність існуючих дошкільних навчальних закладів є недостатньою. Дефіцит у 455 місць передбачено ліквідувати за рахунок будівництва нових закладів в районах нової житлової (переважно багатоквартирної) забудови.

Мережа загальноосвітніх закладів складається із 23 загальноосвітніх навчальних закладів. Нині ємність загальноосвітніх закладів використовується на 77,2% і не потребує будівництва нових.

Міжшкільні центри комп’ютерного та виробничого навчання у місті відсутні. Тому їх потребу можливо вирішити за рахунок незадіяних потужностей шкіл.

Позашкільні навчальні заклади. На розрахунковий строк передбачається в районах нової житлової забудови додатково розмістити недостатні за нормативами (326 місць) позашкільні навчальні заклади

Установи охорони здоров’я, спортивні і фізкультурно-оздоровчі установи.

Лікарня Мукачева, що розташована по вул. Пирогівській, має проектну ємність у 800 ліжок і за нормативами не покриває потребу в них для мешканців міста. Проте, враховуючи мешканців району, передбачена розбудова лікарні до 1375 ліжок.

Фактична ємність амбулаторно-поліклінічних закладів складає 1153 відвідувань за зміну. Це становить біля 2/5 від необхідної потужності на розрахунковий строк (2815 відвідувань за зміну). Недостатні потужності передбачається забезпечити за рахунок будівництва центрів сімейної медицини в нових житлових районах міста. Це дозволить наблизити надання медичних послуг населенню міста та поліпшити рівень медичної допомоги.

Фізкультурно-оздоровчі установи

Ємність даних установ на даний час є недостатньою. Нові спортивні та фізкультурні об’єкти передбачено розмістити в зелених зонах міста і нових громадських центрах житлової забудови.

Установи культури і мистецтва

За підрахунками, на розрахунковий строк необхідно додатково в місті збудувати 1350 м2 приміщень для культурно-масової роботи, дозвілля й аматорської діяльності (в нових житлових районах), на 540 місць танцювальних залів, клубних установ на 5132 місць, кінотеатрів на 1080 місць, бібліотек на 161,3 тис. томів книг та 79 читацьких місць.

Для розміщення перелічених обсягів проектом передбачені нові громадські центри. Слід зазначити, що переважна кількість із цих закладів (це стосується кінотеатрів, танцювальних залів, клубних установ) буде переважно будуватися за кошти приватних інвесторів, з урахуванням попиту.

Підприємства торгівлі, харчування і побутового обслуговування.

Підприємства цих видів послуг є в основному у приватній власності, їхня кількість регулюється попитом та наявністю територій для розміщення. В місті функціонує розгалужена закладів торгівлі, що значно перевищує нормативні вимоги. Підприємств побутового обслуговування міста є недостатньо але достатньо, враховуючи, що їхня кількість також регулюється попитом.

Втім, проектом передбачене будівництво нових магазинів, підприємств побутового обслуговування, бань і душових, готелів в нових громадських центрах, фабрик-пралень та фабрик-хімчисток в комунальних зонах міста.

Міські кладовища

За інформацією міських служб на даний час в місті є 3 закритих кладовища (по вул. Д. Галицького, по вул. Герцена, по вул. Київській (старе єврейське) та 3 діючих кладовища (район Червоної гори, по вул. Боженко та по вул. Матросова). Кладовища району Червоної гори та по вул. Боженка знаходяться за межею міста.

На місці колишнього єврейського кладовища запроектоване створення меморіального парку.

Територіальні резерви для поховань складають біля 6,5 га: біля 0,2 га кладовища району Червоної гори; біля 2,8 га кладовища по вул. Боженка і біля 3,5 га кладовища по вул. Матросова.

Виходячи з нормативного розрахунку - 0,24 га на 1 тис. мешканців (таблиця 6.1 "ДБН 360-92**) на розрахунковий строк потреба в територіях під кладовища традиційного поховання складає 21,6 га.

Тому, враховуючи існуючі територіальні резерви діючих кладовищ (до 6,5 га), генеральним планом передбачено покриття дефіциту в територіях для нових поховань (15,1 га) за рахунок:

- розширення кладовища на сході міста (по вулиці Матросова) на 7,0 га (з включенням його в нову межу міста);

- розширення кладовища по вул. Боженка (біля західної межі міста між залізницею і об’їзною дорогою) на 11,0 га (з включенням його в нову межу міста).

Пожежні депо

Згідно листа Мукачівського районного відділу УМНС України в Закарпатській області на даний час в пожежно-рятувальних підрозділах Мукачівського районного відділу нараховується 3 пожежні частини, а саме: СДПЧ-4 (вул. Мічурина, 1), ПДПЧ-5 (вул. Морозова, 15), ОП ДПО (вул. Кооперативна, 60).

На балансі частин нараховується 14 основних і спеціальних пожежних автомобілів. З них 9 пожежних автоцистерн, 1 пожежно-рятувальний АПД-2 та 4 спеціальні пожежні автомобілі (8Т-311, АР-2, ПНС-110 та АД-30).

Згідно з "ДБН 360-92**" (табл. 6.1) для міст з населенням 51 - 100 тис. жителів слід передбачати 1 пожежну автомашину (автоцистерну) на 6,5 тис. осіб. Виходячи з цього, потреба визначається у 14 пожежних автомашинах.

Згідно таблиці 3 додатку 3.1 ДБН 360-92** для міста людністю 50 – 100 тис. осіб, додатково необхідно 2 спецавтомобілі (автодрабини або автопідйомника).

Отже, на розрахунковий строк в Мукачево необхідно мати 16 пожежних автомашин.

Враховуючи масштаби міста, його фізичні розміри та необхідність забезпечення нормативних вимог (радіус обслуговування пожежного депо – 3 км по дорогах загального користування), проектом пропонується спорудження нового пожежного депо на 2 пожежні автомобілі в районі вулиці Л. Українки (для обслуговування багатоповерхової забудови району Росвигово та проектних житлових площадок).

Крім того, необхідно збудувати (здійснити ремонт) пожежного депо на території аеродрому для обслуговування Мукачівського міжнародного аеропорту.

# Х. ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Відповідно схеми інженерно-геологічного районування України територія міста розташована в Чоп-Мукачівській впадині Закарпатської акумулятивної рівнини і відноситься до категорії підвищених умов інженерно-геологічного ризику освоєння території. Четвертинні відклади, що складають Закарпатську низовину, в районі Мукачева за своїм походженням є сучасними та давньоалювіальними відкладами Латориці. Представлені суглинками, глинами, супісями, пісками, гравієм, галькою та валунами. Корінні породи знаходяться на глибині 15-20 м від поверхні землі.

Заплава Латориці складена потужним шаром сучасних алювіальних відкладів, що представлені темно-жовтими супісками, які переходять у південно-східній частині міста в темно-жовті охрясті суглинки. Знизу супісі та суглинки підстилаються гравійно-галечниковими відкладами. Уся алювіальна товща підстилається вулканічними породами , що складені, переважно, андезитами.

Місто, здебільшого, розташоване у межах першої надзаплавної тераси. Поверхня являє собою ґрунтово-рослинний шар або шар насипних ґрунтів, під котрими залягають важкі пилуваті суглинки та жовто-бурі і бурі супісі потужністю 0,5-2,3 м. місцями під супісями та суглинками залягає шар різнозернистих пісків потужністю 0,6 м. під описаними вище супісями та пісками викрито потужну товщу галечникових відкладів. Шар галечникових відкладів представлений гравієм та галькою різних розмірів, форм та різного ступеню обкочування, а місцями й валунами, що складені на 40-50 % пісками та суглинками.

У західній частині Мукачева на галечниковій товщі залягають темно-жовтий та охрясто-жовтий пластичний суглинок потужністю від 0,6 до 4,6 м.

Варто зауважити, що геологічна будова майже нічим не відрізняється від геологічної будови Лівобережжя.

У південній частині місто під ґрунтово-рослинним шаром до глибини 1,2-4,6 м залягають алювіальні пластичні водонасичені глини, що підстеляються також галечниково-гравійними відкладами.

Отже, природними основами фундаментів у різних частинах міста слугують: на правому березі р. Латориці – трахіти та андезити; на лівому березі – глини та суглинки; в районі між руслом р. Латориці та полотном залізничної дороги – алювіальні наноси, складені супісями та галечниками. Ґрунти території міста відносяться до непросадних. Припустимий тиск на андезити та трахіти - 3,0-4,0 кг/см2, супісі та суглинки - 1,5 кг/см2, глини - 2,0 кг/см2, на галечники - 3,0 кг/см2. Перед будівництвом окремих будинків та споруд необхідно у кожному окремому випадку проводити інженерно-геологічні вишукування для уточнення параметрів припустимого тиску на ґрунти, а також з’ясування умов фундирування.

За гідрогеологічними умовами територія міста відноситься до районів з несприятливими гідрогеологічними умовами через близьке залягання ґрунтових вод у гравійно-галечникових відкладах на глибині 1,2-4,6 м. При закладанні фундаментів необхідно передбачити гідроізоляційні заходи, а також водовідлив з метою запобігання прориву напірних вод у котловани.

Територія належить до сейсмічно активних зон, про що свідчить Карта загального сейсмічного районування території України (згідно ДБН В.1.1-12:2006 “Будівництво в сейсмічних районах України”), де відображені величини сейсмічності, які необхідно враховувати:

- для проектування і будівництва об’єктів і споруд масового цивільного, промислового призначення, різних житлових об’єктів в містах та сільських місцевостях - 7 балів;

- при проектуванні і будівництві об'єктів і споруджень підвищеного рівня відповідальності, що мають коефіцієнт надійності по відповідальності не менш 1,1 і відповідності З ДСТ 27751-88, ушкодження при руйнування яких при впливі землетрусу може привести до надзвичайної ситуації регіонального рівня – 7 балів;

- при проектуванні і будівництві особливо відповідальних об'єктів і споруджень, що мають коефіцієнт надійності по відповідальності не менш 1,2 у відповідності ДСТ 27751-88, ушкодження або руйнування яких при впливі землетрусу може привести до надзвичайної ситуації державного рівня - територія області потрапляє в 8-бальну зону.

Окрім того, існує небезпека проходження транзитних сейсмічних хвиль від осередків, поширених на території Румунії й Словаччини. Проведене сейсмомікрорайонування міста (1986 рік, інститут геофізики ім. С. І. Суботіна НАН України, Сімферопольське відділення) потребує уточнення відповідно до діючих нормативів.

Таким чином, будівельне освоєння території міста необхідно проводити на базі сейсмічного мікрорайонування у відповідності з вимогами СНиП ІІ-7-81, застосовуючи додаткові заходи по укріпленню фундаментів будинків і споруд, посиленню їх конструкцій.

За ступінню сприятливості для будівництва в межах міста можна виділити три типи територій:

- несприятливі для будівництва – ті, що потребують складної інженерної підготовки. Представлені ділянками зсувних схилів (понад 15 %) – круті схили г. Паланок, в північній частині – гори Чернеча, Червона Гора, Лавочка, Голишка, а також територіями, що затоплюються максимальними повеневими водами, порушеними територіями. При будівельному освоєнні територій, що затоплюються повінню, необхідно проводити протиповіневий захист (обвалування, будівництво дамб, підсипка територій). Забудова зсувних ділянок небажана, у випадках потреби необхідно дотримуватися вимог відповідно до СНиП 2.07.01-89 (п. 8.9). Складної рекультивації й інженерної підготовки потребують порушені території.

- відносно сприятливі - це території з близьким заляганням рівня ґрунтових вод, крутизною схилів у 10-15 %. Перші представлені прилеглими до заплави і надзаплавними територіями з близьким рівнем залягання ґрунтових вод (до 3 м).

- сприятливі – займають другу надзаплавну терасу р. Латориця, підвищені території з рівнем ґрунтових вод більше 3 м і крутизною схилів менше 8%.

Стан довкілля

Повітряний басейн

Відповідно до метеорологічного районування м. Мукачево відноситься до територій з можливо підвищеним потенціалом забруднення повітря промисловими викидами. Однак, протягом останніх років в умовах економічної кризи у галузі промисловості спостерігається тенденція до спаду обсягів виробництва і відповідно зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин.

Стан забруднення атмосферного повітря підприємствами за останні 5 років, т/рік

|  | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. | 2008 р. | 2009 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м. Мукачево | 3786,9 | 3620,8 | 1583,4 | 1583,4 | 1517,0 |

Серед підприємств, які здійснюють найбільші викиди в атмосферне повітря по місту є Мукачівська філія ВАТ “Закарпатгаз”, частка викидів забруднюючих речовин від якого в загальному обсязі викидів по місту складає близько 58% або 0,9 тис. т. Зниження або збільшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря залежить саме від цього підприємства, наднормативних втрат газу у газорозподільних мережах.

Головним забруднювачем атмосферного повітря в місті є автотранспорт, викиди від якого в 2009 році склали 5,5 тис. т.

Проектне рішення враховує проблему забруднення повітря. Система організації дорожнього руху направлена на її вирішення. При цьому фактор забруднення повітря не відноситься до планувальних обмежень, він знаходиться в постійно динамічному стані і залежить від багатьох складових.

Водний басейн

За даними статистичної звітності, р. Латориця значною мірою забруднюється стічними водами міста, господарсько-побутовими відходами та скидами з території Мукачівського району. Стан якості р. Латориця в 2009 р. за результатами гідрохімічних і радіологічних показників в порівнянні з попередніми роками істотно не змінився. Зменшення концентрацій забруднюючих речовин в поверхневих водах басейну р. Латориця спостерігається по загальному марганцю, кадмію, цинку, АПАРу. Збільшення концентрацій спостерігається по ортофосфатах, БСК5, загальній жорсткості, електропровідності.

Значний внесок у забруднення ріки вносять випуски дощової каналізації та застаріле обладнання міської системи каналізації. КОС м. Мукачево працюють із значним перевантаженням і потребують реконструкції, збільшення пропускної спроможності.

Загальний об’єм скинутих у р. Латориця зворотних вод у 2009 році (за даними статистичної звітності) становив 9,23 млн. м3, в т.ч.: 8,938 млн. м3 – нормативно-очищених на очисних спорудах біологічної очистки; 0,29 млн. м3 – недостатньо очищених стічних вод.

На відміну від поверхневих, підземні води більш захищені від антропогенного впливу. Однак їх якість, враховуючи геологічні характеристики ґрунтів Закарпаття, повністю залежить від якісних характеристик поверхневого стоку.

Стан ґрунтів

Фактор забруднення ґрунтів має локальне поширення і пов’язаний з промисловими територіями й виробництвами міста. В даний час санітарний стан ґрунтів вивчений недостатньо, геохімічне обстеження ґрунтів не проводилось. Окремі ділянок техногенно-хімічного забруднення в місті знаходяться в межах промислових територій наступних підприємств: ТзОВ “Ено-меблі ЛТД”, ТОВ “УАП Фішер-Мукачево”.

Фіксується перевищення ГДК по вмісту важких металів на ділянках прилеглих до найбільш напружених автомагістралей міста (І. Зріні, Духновича, Ужгородська). Тут джерелом забруднення ґрунту є автотранспорт.

Основним фактором, що спричиняє забруднення ґрунтів є неефективна система збору та вивезення побутових відходів, яка є застарілою та неефективною. Тверді побутові відходи (ТПВ) м. Мукачева розміщуються на Мукачівському полігоні ТПВ (м. Мукачево, вул. І.Франка). Вивезенням ТПВ в місті здійснюється як самостійно підприємствами та організаціями так і окремими приватними структурами і спеціалізованими комунальними службами. В місті сміття побутове вивозить ТОВ “АВЕ Мукачево”

Радіаційний стан

Згідно постанов Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 р. №106 і від 29.08.1994 р. №600, місто не входить у перелік територій, забруднених у результаті аварії на ЧАЕС.

Електромагнітне забруднення

Згідно даних ДЗ “Мукачівська міська санітарно-епідеміологічна станція” в місті відсутні джерела електромагнітного забруднення. Зони санітарних розривів від електропідстанцій витримані і знаходяться в межах технічного відводу території.

На південь від сучасної межі міста дислокуються РЛС радіотехнічного батальйону. Рік введення даних об’єктів в експлуатацію – 1994. Реконструкція не проводилась. Кількість передавачів та випромінюючих антен – 8. Час роботи на випромінювання – згідно графіку.

З метою зменшення впливу електромагнітного випромінювання на населення в напрямках на населені пункти Нове Село (Шернборн) та Павлишино є потреба встановити заборону роботи на випромінюванння для РЛСП-37 (2 од.) в секторі азимуту 85-140º, для ПРВ-13 (2 од.) та 19Ж6 (4 од.) в секторах по азимуту 85-140º та 305-05º.

РЛС військової частини А-3737, які розміщені в с. Шернборн Мукачівського району, Закарпатської області, як джерела електромагнітного випромінювання, відповідають вимогам „Державних санітарних норм і правил захисту населення від впливу електромагнітного випромінювання” № 239 від 01.08.1996 року при умові заборони роботи на випромінювання від РЛС П-37 (2 од.) в секторі по азимуту 85-140º, ПРВ-13 (2 од.) та 19Ж6 (4 од.) в секторах по азимуту 85-140º та 315-05º.

Висновок: регулювання забудови в районі РЛС спецпризначення проводиться з урахуванням вимог по рівнях напруги ЕМВ. Враховуючи, що висотність ділянок садибної забудови не перевищує 15 метрів, обмеження по даному напрямку відсутні.

Акустичний режим

Основними джерелами шуму в Мукачеві є залізниця, автотранспорт та базові трансформаторні підстанції.

Шум від залізниці. Через місто з заходу на схід проходить напружена двоколійна електрифікована залізнична лінія Чоп - Львів, на якій розміщується Мукачівський залізничний вузол.

Згідно розрахунків територіальні розриви від лінії руху становлять 45 метрів. Проектним рішенням, в межах зони впливу залізниці, передбачається формування комунально-складської території, що буде виконувати функцію шумозахисного екрана.

Шум від автотранспорту. Суттєвим джерелом шуму є вулична мережа з інтенсивним рухом автотранспорту. Сьогодні зовнішні та міські транспортні потоки найбільше концентруються на вулицях: Берегівський об’їзній, Ужгородській, Університетській, Садовій, Червоноармійській, Миру, Данила Галицького, також центральних вулицях: Духновича, Горького, Пушкіна, Ярослава Мудрого які мають проїзну частину.

Згідно розрахунків рівні акустичного забруднення знаходяться в межах 50 м. Проектні рішення дані обмеження враховує.

Шум від прогнозованої діяльності аеропорту «Мукачево». Питання подальшої перспективи розвитку інфраструктури колишнього військового аеропорту «Мукачево» визначено в Схемі планування території Закарпатської області – формування пасажирсько-вантажного аеропорту міжнародного значення. Враховуючи подальшу перспективу розвитку об’єкту, в проекті визначена орієнтовна зона планувальних обмежень по фактору прояву акустичного забруднення за умови збереження існуючої орієнтації ЗПС: бокове віддалення від ЗПС – 1,0 км, торцеве – 3,5 км.

При таких обмеженнях подальша перспектива діяльності аеропорту можлива тільки за умови односторонньої орієнтації (зліт-посадка) південного напрямку за існуючим станом.

При збільшенні потужності роботи аеропорту (перспектива) необхідно будівництво нової злітно-посадкової смуги орієнтацією Схід-Захід, що буде виключати негативний вплив та планувальні обмеження безпосередньо на місто.

Природно-заповідний фонд

В межах міста об’єкти природно-заповідного фонду представлені 6 об’єктами місцевого значення загальною площею 17,552 га.

Практично жоден об’єкт природо-заповідного фонду в м. Мукачеві не позначений відповідними аншлагами та охоронними щитами, як це вимагається Положенням про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, затверджено наказом Мінприроди України від 29 березня 1994 р. № 30.

Природоохоронні території представлені також системою прибережних захисних смуг р. Латориця – 50 м, та озер (< 3 га) – 25 м.

В межі населеного пункту прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням конкретних умов, що склалися. Дані території відносяться до земель водного фонду.Господарське використання регламентується дією Земельного, Водного кодексів та Постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.1996 р. №502.

ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

З метою охорони й оздоровлення навколишнього середовища м. Мукачева у проекті рекомендовані до виконання планувальні і технічні заходи.

Для охорони атмосферного повітря рекомендовано виконати комплекс заходів:

- визначення найбільш енергоємних та екологічно неприйнятних для подальшого використання об'єктів житлово-комунального господарства з метою зниження викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та передислокація таких за межі житлової зони (зокрема, ВАТ «Кондитерська фабрика АВК» і АБЗ «Карпат-Асфальт»);

- проведення реконструкції комунальних систем та об'єктів тепло- і водопостачання шляхом впровадження новітніх енергоефективних технологій з енергозбереження;

- зниження втрат при генеруванні, транспортуванні та споживанні тепла, електроенергії, води і газу за рахунок енергомоніторингу і технічних засобів;

- широке використання високоточних приладів обліку і регулювання тепла, води, електроенергії і газу;

- створення захисних рослинних поясів навколо виробничих та шкідливих підприємств;

- здійснення постійного моніторингу за джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря,

- для більш якісного контролю за станом атмосферного повітря, організувати стаціонарні пости контролю за станом атмосфери;

- оптимізувати рух автотранспорту міста, шляхом будівництва шляхових розв’язок, підземних переходів, тощо.

Для охорони водного басейну:

- державне фінансування в повному обсязі та розширене інвестування;

- впровадження пріоритетності питного водопостачання перед іншими видами спеціального водокористування;

- розробка проекту водоохоронної зони р. Латориця відповідно до вимог Водного та Земельного кодексів України.

- посилення державного нагляду та контролю за дотриманням водоохоронного режиму у зонах водозабору та режиму господарювання у прибережних захисних смугах і водоохоронних зонах та винесення їх в натуру;

- реконструкція існуючих каналізаційно-очисних споруд та мереж водопровідно-каналізаційного господарства;

- формування єдиної дощової каналізації міста з її попереднім очищенням.

Вирішення проблеми очищення стічних вод та припинення забруднення водних об’єктів можливо при достатній фінансовій підтримці існуючих природоохоронних програм на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Окрім того, на охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, забезпечення підприємств, що здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення, сучасними технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод спрямована Обласна програма “Питна вода Закарпаття” на 2006-2020 рр., затверджена рішенням обласної ради від 12 січня 2006 р. № 690, спрямована на охорону та раціональне використання джерел питного водопостачання, розвиток та реконструкцію систем водопостачання та водовідведення, забезпечення підприємств, що здійснюють централізоване водопостачання та водовідведення, сучасними технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод. Програмою передбачено здійснення окремих заходів на об’єктах м. Мукачево.

Для охорони ґрунтів:

- проведення геохімічного обстеження території міста;

- 100% охоплення міської території планово-подвірною санітарною очисткою;

- обладнання майданчика для кремації домашніх тварин;

- будівництво сміттєпереробного підприємства (відповідно до рішень проекту «Схеми планування території Закарпатської області», 2011 р.) та корегування СЗЗ існуючого полігону ТПВ;

- ліквідація несанкціонованих звалищ сміття;

- реалізація програми роздільного збору побутових відходів;

- запровадження програми підтримки підприємництва, яке працює з утилізацією вторсировини;

- продовження робіт по контейнеризації та організованому вивозу хімічних засобів захисту рослин із складських приміщень у спеціально визначенні місця з подальшим вивезенням на утилізацію за межі України;

- покращення дорожнього покриття міської вуличної мережі;

- рекультивація порушених та відпрацьованих земель.

Ландшафтно-планувальні заходи

Формування планувальної структури міста з урахуванням особливостей ландшафту:

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових зелених насаджень у межах м. Мукачево (парки, сквери вздовж вулиць і доріг, тощо);

- проведення інвентаризації системи міських зелених насаджень у відповідності з вимогами п. 6.8 „Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів”, розробка програми розвитку декоративного садівництва в м. Мукачево;

- формування локальних місць рекреаційного використання (скверів) з їх благоустроєм та ландшафтною організацією (дендрологічний склад, малі архітектурні форми);

- залучення громадськості до відтворення зелених зон міста;

- формування СЗЗ (озеленення, благоустрій) підприємств міста;

- формування єдиної системи контрольно-спостережних постів системи моніторингу міського середовища (житлова зона, рекреаційна зона, промислова зона, водна акваторія).

Проектне рішення при коригуванні генерального плану прийняте з урахуванням: фонового стану атмосферного повітря, наявності СЗЗ та їх благоустрою, ландшафтної структури території із системою зелених насаджень, організацією раціональної схеми транспортного руху.

Врахування даних факторів при розробці даного проекту дозволяє покращити санітарний стан міста, а також сприяє формуванню планувальної структури міста.

# ХІ. ТРАНСПОРТ

Проект передбачає суттєве посилення існуючої системи зовнішнього транспорту м. Мукачево.

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт

Згідно «Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні» в зоні впливу м. Мукачево пройдуть три автомобільні транспортні коридори (один коридор по існуючий дорозі та два, що намічений для будівництва в одному створі):

- Європа – Азія (новий) Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград – Дніпропетровськ – Донецьк – Ізварино;

- Критський №5 (новий) Косини – Івано-Франківськ – Тернопіль – Підгайці;

- Критський №5 з відгалуженням (існуючий, що реконструюється) Косини – Чоп – Стрий – Львів – Рівне – Сарни – Мінськ; Сторожниця – Ужгород – Мукачево.

Також по автодорогах намічено:

Будівництво обходів м. Мукачево по І технічній категорії:

- західного, від автодороги М-06 Київ-Чоп до автодороги Р-54 Мукачево – Берегове - КПП «Лужанка», протяжністю 6,4 км;

- східного, від автодороги Р-54 Мукачево – Берегово - КПП «Лужанка» до автодороги Н-09 Мукачево - Івано-Франківськ – Рогатин - Львів, з подальшим виходом (на далеку перспективу) на автодорогу М-06 Київ-Чоп, протяжністю 25,0 км.

Реконструкція автодороги М-06 Київ-Чоп по І технічній категорії.

Зміна статусу регіональної автодороги Р-54 Мукачево – Берегово - КПП «Лужанка» до національної, з повною її реконструкцією під ІІ технічну категорію.

Реконструкція автодоріг місцевого значення з підвищенням їх технічної категорії до IV.

Будівництво 10 транспортних розв’язок та 7 шляхопроводів на перетинах державних автодоріг з транспортними коридорами та залізничними лініями.

Будівництво логістично-індустріального центру «Мукачево» в районі с. Шенборн.

Розміщення пунктів автосервісу та автостоянок для відстою вантажного транспорту на в’їздах до міста

Будівництво трьох автостанцій, розміщення яких передбачено на в’їздах до міста зі сторони Берегівського, Іршавського та Ужгородського напрямку.

Залізничний транспорт

Згідно «Концепції створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1997 р. №821 залізнична лінія Чоп-Львів є ділянкою залізничного коридору, що реконструюється Критський №5 – Чоп – Стрий – Львів – Рівне – Сарни – Мінськ.

Відповідно до концепції Державної програми впровадження на залізницях швидкісного руху пасажирських поїздів на 2005-2015 роки планується найближчими роками модернізація інфраструктури з впровадженням швидкісного руху на лінії Чоп-Ужгород-Львів (для реалізації швидкості до 160 км/год.).

Планується подальше використання залізничної ділянки Чоп - Мукачево, яка має сумісну колію 1520 та 1435 мм, для міждержавних зв’язків, будівництво належної інфраструктури європейського зразка.

Передбачено будівництво нової залізничної сумісної (1520 та 1435 мм) під’їзної колії протяжністю 3,6 км, від існуючого залізничного вокзалу до аеропорту «Мукачево» з будівництвом нової залізничної станції.

Будівництво трьох шляхопроводів через залізничну лінію Чоп-Львів у створі вул. Духновича - Підгорянська, вул. Івана Франка та новою західною об’їзною дорогою.

Повітряний транспорт

На сьогодні в області склалася складна ситуація із забезпеченням авіаперевезень – як вантажних так і пасажирських, тому пропонується створення міжнародного аеропорту для цивільної авіації шляхом реконструкції колишнього Мукачівського військового аеродрому.

Розташування аеропорту в Мукачеві зумовлено зручністю географічного розташування, наявністю розвинутої транспортної інфраструктури міжнародних магістральних перевезень. Залізнична колія європейського (1435 мм) стандарту та стандарту країн СНГ (1520 мм), що проходять на віддалі 1,5 км від аеродрому, надають можливість здійснення перевалки вантажів з авіаційного транспорту на залізничний та зворотно.

Створення авіаційного комплексу в Мукачеві сприятиме розвитку Закарпатської області та підвищенню інвестиційної привабливості регіону. Також передбачається перенесення регулярних рейсів з міжнародного аеропорту „Ужгород” в аеропорт „Мукачево”.

Слід зазначити що існуюча орієнтація злітно-посадкової смуги передбачає однобічне виконання зльоту та посадки літаків, а саме в південному напрямку. Тому на перспективу необхідно передбачити будівництво другої ЗПС з орієнтацією схід-захід щоб виключити можливість польотів літаків над містом. Вибір орієнтації ЗПС слід виконувати на подальших стадіях проектування профільними організаціями.

Також слід зазначити, що фахівцями інституту «Украеропроект» розроблено скорочене ТЕО створення «Міжнародного аеропорту Мукачево» до 2020 року (рішення сесії міської ради №481 від 27.11.2007р.)

Також передбачене розміщення гелікоптерного майданчику який забезпечить налагоджену роботу аварійно-рятувальних, медичних, санітарних служб та надання сервісного обслуговування відпочиваючим.

Магістральна вулична мережа

Залежно від функціонального призначення та планувального розвитку закладено параметри перспективної магістральної вуличної мережі міста.

При коригуванні генерального плану по вуличній мережі передбачено:

1. Організація в центральній частині міста кільця одностороннього руху по вулицям Горького – Возз’єднання (подовження до вул. Івана Франка) – Воленберга – Чехова – Фурманова – 26 жовтня, це дасть змогу розвантажити центральну історичну частину міста, яку передбачено зробити пішохідною з можливістю руху громадського пасажирського транспорту. Протяжність кільця становитиме 3,5 км, ширина проїзної частини 9,0 м.

2. Реконструкція магістральних вулиць:

- з розширенням проїзної частини вулиць до 4-х смуг руху(14,0-15,0 м): Берегівська, Берегівська - об’їзна, Графа фон Шенборна, Генерала Петрова, Ужгородська, Пархоменка, Миру, Матросова;

- з розширенням проїзної частини вулиць до 2-х смуг руху (7,5–9,0 м): Яна-Амоса Каменського, Чернишевського, Плеханова, Крилова за каналом, Івана Франка бічна, Об’їзна, Червоноармійська, Перемоги, Гастелло, Північна.

3. У першу чергу (перед будівництвом східної обхідної дороги) для відводу транзитних потоків з міста з Берегівського та Іршавського напрямку передбачено організація об’їзної дороги по вулицям Берегівська об’їзна – Крилова за каналом – Проектна №7 – Івана Франка бічна – Об’їзна з виходом на вул. Матросова. Ширина проїзної частини становитиме 9,0 м. На перетинах магістральних вулиць передбачено організувати каналізовані перехрестя, а на перетині вул. Об’їзної з вул. Матросова – транспортна розв’язка в різних рівнях.

4. Будівництво проектних магістральних вулиць в нових житлових районах. Ширина проїзної частини нових магістральних вулиць – 8,0 м.

5. Реконструкція та капітальний ремонт мостів через річку Латориця: по вул. Берегівській об’їзній – реконструкція на 4 смуги руху шляхом будівництва нового мосту поряд з існуючим; по вул. Космонавта Бєляєва реконструкція мосту на 4 смуги руху; капітальний ремонт мостів по вул. Садовій та Підгорянській.

6. Будівництво шляхопроводів через залізничну лінію Чоп-Львів в створі вулиць Івана Франка та Підгорянська.

7. Будівництво пішохідних мостів в районі вулиці Першотравнева Набережна та Свято-миколаївського монастиря. Облаштування набережної між двома новими пішохідними мостами з обох сторін р. Латориця.

8. Будівництво транспортних розв’язок в різних рівнях на перетині вулиць: Данила Галицького – шосе Ужгород-Львів, Духновича – Підгорянська – Академіка Морозова, Об’їзна - Матросова, Графа фон Шенборна з новою західною об’їзною дорогою, шосе Ужгород - Львів – західна об’їзна дорога – вул. Проектна №1, Берегівська об’їзна – нова західна об’їзна дорога.

9. Організація пішохідних вулиць (ділянок): в центральній частині – Пушкіна, Федорова, Московська, Недецеї, Ярослава Мудрого; в північній частині – Панаса Мирного.

10. Організація вулиць одностороннього руху: Івана Маргітича – Недецеї, Гагаріна, Проектна №13 – Проектна №14.

Загальна протяжність магістральних вулиць на розрахунковий строк складатиме – 120,0 км. Щільність – 2,5 км/ км2. Передбачено реконструювати 40,0 км магістральних вулиць.

Внутрішньоміській транспорт

Передбачений розвиток магістральної вуличної мережі і підвищення її пропускної спроможності сприятиме покращенню роботи міського пасажирського транспорту.

Обслуговування внутрішньоміських пасажирських перевезень передбачається за існуючою схемою.

Додатково до існуючих ліній автобусу на розрахунковий строк передбачається організація нових ліній призначених для обслуговування районів перспективної житлової забудови та зв’язку периферійних районів з центральною частиною міста. Нові лінії пройдуть по вулицям: Кооперативна, Суворова, Возз’єднання, Чехова, Воленберга, Росвигівська, Пугачова, Осипенка, Крилова за каналом, Гагаріна, Чернишевського, Герцена, Шафарі, Брегівська об’їзна, Проектна №2, №3, №5, №10, №12, №15, №17, №18.

Також проект передбачає ліквідацію автобусних ліній по вулицях: М. Токаря, Млинська, Героїв Ленінграду та на ділянках вулиць Пушкіна, Недецеї, Духновича. Загальна протяжність ліній руху автобуса, що ліквідуються – 4,0 км.

Загальна довжина ліній руху автобусу на розрахунковий строк становитиме – 75,0 км. Щільність транспортної мережі – 2,0 км/км2.

На розрахунковий строк передбачений обсяг міських автобусних пасажироперевезень забезпечать 90 одиниць рухомого складу. Прийнятий інтервал руху у годину «пік» 5 хвилин. Зберігання автобусів передбачено в існуючих автотранспортних підприємствах.

Легковий транспорт

На розрахунковий строк загальна кількість легкових індивідуальних автомобілів по місту становитиме 31,5 тис. автомобілів (прийнятий рівень автомобілізації – 350 автомобілів на 1 тис. мешканців) – нині 20,8 тис. автомобілів.

Приватний автотранспорт мешканців міста передбачається повністю забезпечити місцями постійного паркування.

Легкові автомобілі власників, що мешкають у садибній забудові, зберігатимуться на території цих земельних ділянок.

Індивідуальних автомобілів власників нової багатоквартирної забудови передбачається розміщувати на автостоянках (920 місць; 2,3 га) та в багатоповерхових гаражах (2150 місць; 5,35 га).

Проект також передбачає організацію мережі автостоянок для тимчасового зберігання легкових автомобілів біля об’єктів культурно-побутового та туристичного обслуговування.

Для технічного обслуговування очікуваного парку легкових автомобілів на розрахунковий строк потрібно: 23 АЗС та 15 СТО.

З урахуванням існуючих об’єктів технічного обслуговування додатково необхідно 9 об’єктів СТО (у середньому на 10 постів). Зарезервовано територію під 9 СТО – 9,0 га.

# ХІІ. ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ

Гідротехнічні заходи

На даний час для захисту території від затоплення повеневими водами за проектом «Противопаводковые мероприятия на реке Латорица на участке от города Мукачева до села Великие Лучки», розробленого «Укрдіпроводгоспом» у 1981 році, збудована дамба обвалування на правому березі довжиною 11,8 км і на лівому березі – 12,0 км.

За проектом «Наращивание левобережной дамбы на реке Латорица в г. Мукачево на участке от микрорайона 50 лет Октября до переулка Островського», розробленого у 1981 році, збудована дамба обвалування довжиною 1,9 км і берегоукріплення довжиною 284 метри.

Київським інститутом «Укрдіпрорічтранс» для захисту Мукачева від затоплення повеневими водами в попередні роки було розроблено ряд проектів, згідно яких на окремих ділянках та об’єктах виконані роботи, а саме:

- «Защита г. Мукачева от затопления паводковыми водами в районе Кольчинских водозаборных сооружений» (робочий проект), 1982 рік.

Призначення об’єкту захисту від затоплення території Кольчинських водозабірних споруд від затоплення повеневими водами річок Візниці і Латориці. Згідно проекту передбачалося збудувати захисну дамбу довжиною 2,96 км (земляну, насипну з закріпленням відкосів), берегоукріплення на ділянці довжиною 1,5 км (габіонне кріплення), скидний канал з кам’яною накидкою.

- «Правобережная дамба на реке Латорице в г. Мукачево на участке от существующей дамбы по улице Победы до въезда на территорию водозаборных сооружений» (робочий проект), 1982 рік.

Призначення об’єкту – захист від затоплення міста повеневими водами річки Латориці (захисна дамба довжиною 1297,5 м – земляна з кріпленням берегового відкосу збірними залізобетонними плитами в клітинку з мощенням; берегоукріплення на ділянці довжиною 120 метрів – габіони, хворостяний тюфяк).

- «Восстановление правобережной дамбы на реке Латорице в г.Мукачево по улице Набережной» (робочий проект), 1982 рік і «Регулирование реки Латорицы в г. Мукачево на участке от автодорожного моста до перекачивающей станции» (робочий проект), 1984 рік.

Призначення об’єкту – захист від затоплення міста повеневими водами річки Латориці і захист рілля на правому березі річки від бокової водної ерозії за допомогою захисної дамби довжиною 2394 метри, берегоукріплення на ділянці довжиною 1550 метрів.

- «Восстановление левобережной дамбы на реке Латорице в г.Мукачево на участке от примыкания к железнодорожному полотну у старого переезда в районе пивзавода до примыкания к набережной у Холма Славы», 1981 рік.

Призначення об’єкту – захист від затоплення міста повеневими водами річки Латориці – захисна дамба довжиною 2270 метрів, земляна з закріпленням відкосів; берегоукріплення габіонами, хворостяними тюфяками на ділянці довжиною 878 метрів; влаштування підпірної стіни з бутової кладки на цементному розчині довжиною 310 метрів.

В доповнення до вище перелічених проектів пропонується на перспективу: побудувати лівобережну дамбу на річці Латориці (східна проектна ділянка №9) на ділянці довжиною 1,1 км.

Для забезпечення водовідведення задамбових вод передбачається водовідвідний задамбовий дренаж з тилового боку дамби і водовипуски в тілі дамб зі зворотними клапанами, або ж улаштування дренажних насосних станцій.

Для захисту від затоплення міста зливовими і талими водами з прилеглої гірської водозбірної площі, схемою інженерної підготовки і захисту території, пропонується влаштування водовідвідних споруд (канави і канали).

Київським інститутом «Укрдіпрорічтранс» в попередні роки для відведення зливової і талої води були розроблені такі проекти:

- «Отвод ливневых и талых вод с застроенной территории г. Мукачева в районе улиц Сорочья, Русская, Подогряны» (робочий проект). За допомогою лотків, каналу з вертикальними стінами і каналу трапецевидного типу, де відкоси закріпити  збірними залізобетонними плитами.

- «Отвод ливневых и талых вод от застроенной территории г. Мукачево в районе южной промзоны», 1981 рік. Шляхом влаштування водовідвідних канав трапецеїдального розрізу загальною довжиною 2,8 км.

- «Отвод ливневых и талых вод от застроенной территории г. Мукачево в районе Подгород - Паланок» (робочий проект), 1983 рік. Відвідна канава від вулиці Тімірязєва до струмка, довжиною 2,2 км;

Але не всі ці проекти виконувалися повністю, лише на окремих ділянках побудовані зливостоки.

Реконструкція Коропецького каналу на ділянці довжиною 1,8 км від шляхопроводу до річки Латориці – виконано у 2010 році.

У районі Росвигово влаштований водовідвідний канал вздовж об’їзної дороги Київ-Чоп і водовідвідної канави вздовж вулиці Північної.

На території Росвигово, генеральним планом передбачається житлова забудова як садибна так і багатоквартирна, а тому відведення поверхневих вод необхідно вирішити детально на наступних стадіях проектування з розробкою проектів спеціалізованим інститутом.

В районі південної промислової зони пропонується виконати розчищення, розширення і заглиблення русла і закріплення відкосів Коропецького каналу на ділянці від вулиці Матросова до існуючого шляхопроводу.

Для забезпечення зниження рівня ґрунтової води на ділянках, на яких глибина залягання ґрунтової води менше санітарної норми і вимог «БНіП 2.07.01-89», що становить для сельбищної і промислової територій 2 метри (при наявності технічних підвалів – 3 метри), призначених під житлову і промислову забудову, схемою інженерної підготовки пропонується:

- вертикальне планування з організацією поверхневого стоку;

- підвищення планувальних відміток території;

- підняття підлоги і гідроізоляція підземних споруд;

- влаштування дренажів.

Схемою інженерної підготовки пропонується відновлення територій вироблених кар’єрів заводу керамічних плиток з використанням їх під промислово-складське і комунальне будівництво на розрахунковий час (до 2030 року і далі).

В районі Росвигово ділянка між вулицями Краснодонська і Дзержинського потребує зниження рівня ґрунтових вод шляхом влаштування водовідвідних канав, а з боку гори Подгоряни влаштування водовідвідної канави зі скидом води по вулиці Сорочій в Коропецький канал.

У 1996 році МП «Геодезія» виконано «ТЭР отвода ливневых вод в районе улицы Северной в г. Мукачево», згідно якого влаштовано водовідвідні канали і канави для відведення дощової води в цьому районі, які періодично потребують розчистки.

Дощова каналізація

Генеральним планом (коригування) розроблено принципову схему дощової каналізації м. Мукачева, яка передбачає влаштування на перспективу повної роздільної системи каналізації, крім окремих вулиць та незначних історично сформованих територій, особливо центральної частини міста, де зважаючи на ширину існуючих вулиць та умови забудови, що склалася не доцільно та об’єктивно не можливо влаштування окремої роздільної системи каналізації.

Схемою передбачається влаштування головних та магістральних колекторів дощової каналізації, до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів. Відведення дощових та талих вод здійснюється до запроектованих очисних споруд, що розташовуються на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у р. Латориця, канал Коропець та безіменні струмки: один обмежовує місто з заходу, другий струмок проходить біля південної межі міста у напрямку с. Форнош та струмок, що проходить північніше автодороги Київ-Ужгород у напрямку с. Клячаново (див. креслення: «Схема інженерної підготовки території (гідротехнічні заходи та дощова каналізація)»).

Передбачається будівництво очисних споруд, із застосуванням індивідуальних проектів і спеціальних конструктивних рішень з впровадженням високоефективних передових технологій по очищенню стоків.

Для запобігання замуленню та засміченню колодязів та колекторів побутовим та будівельним сміттям, ґрунтом та ін. необхідне переобладнання існуючих та будівництво нових дощоприймальних колодязів зі змінними сміттєутримачами, спеціальними решітками та контейнерами.

Схемою передбачається:

- проведення інвентаризації дощової каналізації;

- розроблення проекту будівництва дощової каналізації міста, відповідно рішень генерального плану стосовно освоєння проектних ділянок з урахуванням та уточненням рішень схеми дощової каналізації;

- будівництво нових головних та магістральних колекторів до яких підключаються колектори із прилеглих вулиць та мікрорайонів – 110 км;

- розширення, доповнення та реконструкцію (перекладку в разі потреби) існуючої дощової мережі;

- будівництво 8 очисних споруд дощової каналізації (пропонується розглянути варіант використання очищених стоків на комунальні потреби для поливу зелених насаджень та миття твердого покриття);

- ліквідацію існуючих випусків дощової каналізації у р. Латорицю. Підключення їх до проектної мережі – 2 випуски;

- ліквідацію не санкціонованих підключень стоків господарчо-побутової каналізації – по мірі виявлення;

- переобладнання існуючих дощоприймальних колодязів змінними сміттєутримачами;

- будівництво мереж дощової каналізації на забудованій території, де спостерігаються значні проблеми з відведенням поверхневих вод;

- будівництво мереж дощової каналізації у мікрорайоні «Доси», вулиця Одеська з відведенням поверхневих вод до запроектованих очисних споруд, розташованих перед випуском стоку у Латорицю в районі вулиці Брегівської.

Всього комплекс невідкладних заходів включає будівництво: дощова каналізація – 16,57 км, очисних споруд – 2 об’єкти. Вартість проведення невідкладних заходів орієнтовно становить 30 млн. грн.

# ХІІІ. ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ ТА САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ ТЕРИТОРІЇ

Водопостачання

Відповідно до розрахункових показників чисельності населення міста, розвитку промислового виробництва та підвищення рівня інженерного обладнання житлового фонду потреба у воді на розрахунковий період складе:

|  | Розрахунковий строк, тис. м3/макс.добу |
| --- | --- |
| Вода питної якості | 47,45 |
| Технічна вода | 5,76 |

Гідрологічні умови визначаються розташуванням міста в межах Закарпатського артезіанського басейну. В межах території розвинуті водоносний горизонт у відкладах густинської світи та водоносний горизонт четвертинних алювіальних відкладів. Згідно даних НТР ВГО „Західукргеологія” та ДКЗ України затверджені експлуатаційні запаси по ділянках водозаборів „Ключарки” та „Чинадієво” у сумі складають 52,0 тис. м3/добу. Запаси по інших ділянках водозаборів не оцінені та не затверджені.

Існуючі запаси підземних вод покривають розрахункову потребу в питної воді на проектний період. Господарсько-питне водопостачання передбачається централізованим комунальним водопроводом, що має забезпечити надійний санітарний контроль за якістю, а також за раціональним використанням питної води. Централізованим водопроводом намічається охопити все населення міста. Система першої категорії подачі води, магістральні та розподільчі мережі кільцеві, протипожежні низького тиску з встановленням пожежних гідрантів згідно СНиП 2.04.02-84, а також установкою арматури для аварійного відключення ділянок мережі.

Існуюча продуктивність централізованої системи водопостачання не забезпечує розрахункову потребу у воді питної якості, генеральним планом передбачається її реконструкція зі збільшенням продуктивності (з урахуванням уніфікації споруд) до 48,0 тис. м3/добу. Для збільшення пропускної потужності водопроводу необхідно здійснити реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови. Для покращення водопостачання необхідно провести реконструкцію водоочисних станцій, насосних станцій II та III підйому, провести роботи по розвідці та оновленню даних по запасам підземних вод з залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій.

Технічне водопостачання буде здійснюватися по схемах, що існують на промпідприємствах. Для зменшення витрат свіжої води з природних джерел, необхідно збільшити використання води у системах оборотного та повторного водопостачання в цілому по місту, орієнтовно на 25%.

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається використання переважно місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод з будівництвом поливальних водопроводів. Використання води міського водопроводу – тільки для територій, до санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, лікарні тощо).

Основні проблеми каналізування міста:

- щоденне перевантаження каналізаційних очисних споруд, пов’язана з невідповідністю потужності та об’єму стічних вод міста;

- основна частина об’єктів каналізації побудована більш 30 років і використало свій технічний ресурс;

- морально та фізичне застаріле обладнання насосних станцій, яке має велику енергоємність;

- недосконалість існуючих технологій очищення стічних вод;

- наявність неканалiзованої забудови на території міста, що веде до забруднення ґрунтів;

- очищення промислових стічних вод окремих підприємств та автозаправних станцій з високими концентраціями органічних сполук  вимагає рішення на рівні науково-дослідних розробок;

- значне зростання об’єму стічних вод на споруди каналізації в період дощів;

- недосконалість економічних та правових основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, що не забезпечує відтворювання та розвиток одного з основних елементів інженерної інфраструктури міста.

Каналізація

Відповідно до розрахункових об’ємів водопостачання об’єм промислово-побутових стічних вод на розрахунковий строк генерального плану у максимальну добу складає 45,42 тис. м3.

Відведення їх передбачається централізованою комунальною каналізацією на міські очисні споруди по існуючій схемі. У період дощів навантаження на очисні споруди збільшується орієнтовно на 20-25%, тому сумарне надходження стічних вод може становити до 56,80 тис. м3/добу.

Для забезпечення очищення проектного об'єму стічних вод, передбачається розширення міських очисних споруд до 57,0 тис. м3/добу за допомогою впровадження нових технологій очищення та знезараження стічних вод.

Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд (насосних станцій, самопливних колекторів, напірних трубопроводів), а також будівництва нових каналізаційних насосних станції та прокладання самопливної і напірної мережі в районах нової забудови.

Основні напрямки розвитку та модернізації системи каналізації міста:

- реконструкція та розширення до 57,0 тис. м3/добу каналізаційних очисних споруд із впровадженням нових технологій;

- удосконалення технології очистки стічних вод, підвищення ефективності головних стадій її очищення та знезараження;

- розробка ТЕО каналізування міста, з митою відокремлення госпфікальної та зливової  систем;

- модернізація системи каналізації перекладкою амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю, реконструкцією насосних станцій, дублюванням напірних колекторів, прокладкою самопливних колекторів, забезпечення резерву продуктивності для нового житлового будівництва;

- будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової забудови та неканалізованої садибної забудови;

- забезпечення на кінець розрахункового строку генплану повного охоплення забудови міста централізованою каналізацією;

- розроблення та запровадження системи моніторингу скидів виробничих стічних вод у міську каналізацію, в першу чергу по показникам якості, для забезпечення нормального функціонування технологічних процесів біохімічної очистки і доочистки;

- модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ функціонування водопровідно-каналізаційного господарства.

Санітарне очищення

Згідно до норм ДБН 360-92** розрахунковий об’єм накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць складе на розрахунковий строк генплану 28,71 тис. т/рік. Необхідна площа полігону на розрахунковий строк – 11,5 га, санітарно-захисна зона 500 м.

Для поліпшення екологічного стану міста та зважаючи на складність находження нових ділянок, придатних для складування твердих побутових відходів, пропонується будівництво підприємства промислової переробки відходів продуктивністю 30,0 тис. т/рік (для потреб міста).

Санітарно-захисна зона 300 м. Необхідна площа 1,50 га. Розміщення підприємства пропонується на території існуючого полігону ТПВ. На даний час, проектний об’єм твердих побутових відходів буде знешкоджуватись на існуючому полігоні ТПВ.

Для вирішення питання накопичення ТПВ по Закарпатській області, розміщення підприємства промислової переробки відходів (регіонального значення) в районі Мукачева було запропоновано також і у “Схемі планування території Закарпатської області”, що була виконана інститутом “Діпромісто” у 2011 р. Прийняття остаточного рішення є пріоритетом органів місцевого самоврядування.

На даний час розроблено робочий проект ”Сортувальний цех на території виробничої бази АVE Мукачево по вул. Тімірязєва. 78 м. Мукачево”, генеральний проектувальник - ТОВ “Агронавт”.

Проект одержав позитивні комплексні висновки державної та екологічної експертиз (висновок ДП ”Укрдержбудекспертиза у Закарпатській області” № 07-00-849-11 від 20.09.11,  Державної екологічної експертизи № 2129/05/01 від 15.09.11). Проектом передбачається будівництво сміттєсортувального цеху для потреб санітарного очищення міста.

Проблема знешкодження ТПВ актуальна для всього регіону, тому необхідна розробка регіональної схеми санітарного очищення із проробленням варіанта дальнього транспортування, будівництва сміттєсортувальних станцій, використання великовантажного транспорту. Будівництво регіонального підприємства промислової переробки і знешкодження відходів на базі сучасних технологій, що виключає шкідливий вплив на навколишнє середовище. Прикладом такої технології є розроблена Швейцарською фірмою „TERMOSELEKT” технології переробки відходів як побутових так і промислових не залежно від класу безпеки (крім радіоактивних).

Для забезпечення виконання “Програми поводження з твердими побутовими відходами“ (постанова Кабінету Міністрів України від 4.04.2004 р. №265) передбачається організація роздільного збору твердих побутових відходів із наступним використанням і утилізацією. За умови організації роздільного збору об’єм вивозу твердих побутових відходів можна зменшити на 30-50%.

Рідкі відходи передбачається знищувати на очисних спорудах промислово-побутової каналізації. На розрахунковий період передбачається повне охоплення житлового фонду системою каналізації, тому об’єм рідких відходів має поступово зменшуватися.

Розрахункова кількість машин для санітарного очищення: 18 сміттєвозі, 45 прибиральних та інших машин і механізмів.

Приведені показники підлягають уточненню при розробці спеціалізованої схеми санітарного очищення.

Основні заходи щодо вдосконалення та розвитку системи санітарного очищення:

- забезпечення повного збору та своєчасного знезараження і знешкодження всіх видів відходів;

- визначення спеціальних місць – майданчиків для організованого збору ТПВ;

- впровадження системи роздільного збору, сортування, утилізації, подрібнення, польового компостування відходів зеленого господарства і інших заходів з метою зменшення об'ємів вивозу і захоронення відходів;

- будівництво підприємства промислової переробки твердих побутових відходів;

- модернізація спецавтотранспорту та іншої техніки для санітарного очищення;

- впровадження технологій переробки окремих компонентів ТПВ в товарну продукцію.

# ХІV. ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ

Теплопостачання

На розрахунковий строк теплопостачання нового багатоквартирного житлового фонду, закладів та підприємств обслуговування а також рекреаційних закладів міста, вирішується шляхом встановлення індивідуального теплотехнічного обладнання, або будівництво нових автономних джерел теплоти. Для садибної забудови і надалі передбачається індивідуальна система теплозабезпечення.

За результатами розрахунків, за умови 100% покриття потреб тепло споживання, орієнтовні величини необхідного теплового потоку багатоквартирного житлового фонду, закладів і підприємств обслуговування Мукачево на розрахунковий строк складуть:

- опалення та вентиляція багатоквартирного житлового фонду – 202,8 МВт;

- гаряче водопостачання багатоквартирного житлового фонду – 19,3 МВт;

Для об'єктів, в яких неприпустимо перерву в подачі теплоти (лікарні, готелі, дитячі садки цілодобового функціонування, тощо), відповідно до вимог ДБН В.2.5-39:2008 (п. 4.1.1, 7.5.2, 7.5.3), необхідно передбачити наявність місцевого резервного джерела теплопостачання.

З метою покращення екологічного стану довкілля, економії паливно-енергетичних ресурсів, подальшого підвищення коефіцієнту ефективності перетворення енергії, у тому числі за рахунок відмови від будівництва зовнішніх теплових мереж, водопідготовки, додаткових інженерних споруд і пристроїв, для теплопостачання об’єктів одно- і багатоквартирного нового житлового фонду та громадського будівництва пропонується застосування теплових установок сучасного типу (теплогідромеханічні генератори, теплові насоси та інші), використання на котельнях кавітаційних технологій.

Згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 №502-р та від 11.02.2009 №159-р, через техніко-економічні розрахунки пропонується проведення робіт у напрямку впровадження заходів з переобладнання об’єктів теплогенеруючими установками на електриці. Реалізація цього питання вимагає у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності. Застосування комбінованого теплогенеруючого обладнання з використанням електрики у періоді “нічного” тарифу і природного газу є пріоритетним в першу чергу для об’єктів бюджетної та соціальної сфери. За умови певної цінової політики на енергоносії, для окремої групи існуючих споживачів (багатоквартирні будинки), доцільним може стати переоснащення існуючої системи теплопостачання на електричне опалення з акумулюванням теплової енергії.

Газопостачання

Перспективний розвиток газифікації м. Мукачево намічений шляхом подальшої розбудови системи розподільчих газопроводів високого, середнього та низького тисків із застосуванням сучасних технологій і матеріалів прокладання мереж, що значно зменшує капітальні витрати та продовжує термін експлуатації газопроводів, їх кільцювання для забезпечення безперервного і економічного газопостачання всіх споживачів, будівництва нових об'єктів ГРП, ШРП. Для газопостачання споживачів по площадках нової багатоквартирної і садибної забудови проектом пропонується будівництво 12 ГРП (ШРП) та прокладання близько 8,5 км середнього тиску.

Як напрямок перспективного розвитку газифікації міста, насамперед районів садибної забудови, на подальших етапах проектування пропонується розглянути можливість переходу до одноступеневої системи газопостачання з використанням комбінованих будинкових регуляторів тиску (КБРТ).

Пріоритетним залишається напрямок пошуку нових джерел енергії, у тому числі за рахунок переробки вторинних ресурсів, розвитку галузей, виробництв і технологічних процесів, які сприяють зменшенню використання природного газу і нафтопродуктів. З огляду на значне подорожчання енергоносіїв, в тому числі органічного палива, насамперед природного газу, варто розширити поняття паливної кон'юнктури за рахунок нетрадиційних і альтернативних видів палива. Необхідно розглядати можливість використання енергії газу стічних вод, сміттєзвалищ, енергії яку можна отримувати при переробці біомаси (відходів тваринництва та птахівництва, сільськогосподарського виробництва, рослинництва і т.д.) в біогаз. Того ж часу, згідно розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28.09.2006 р. №502-р та від 11.02.2009 р. №159-р, через техніко-економічні розрахунки та аналіз ефективності впровадження енергоощадних заходів, пропонується розглянути можливість реалізації питання впровадження заходів з переобладнання населених пунктів опалювальними електроустановками, насамперед об'єктів бюджетної сфери. Реалізація цього питання вимагає перш за все розробки відповідних Програмних матеріалів, з урахуванням у більшості випадків виконання комплексу робіт з модернізації електромереж, спрямованого на збільшення їх пропускної спроможності.

Кількість проектних ГРП (ШРП), траса прокладання розподільчих газопроводів високого та середнього тисків, з врахуванням винесення окремих ділянок з-під плями нової забудови, уточнюються на подальших стадіях проектування. Даним проектом рекомендовано проведення планового коригування існуючої схеми газопостачання міста з урахуванням навантажень нових споживачів та забезпеченням стабільності експлуатації Схеми в цілому. При цьому, за основу коригування Схеми слід брати принципи економної, ефективної і безпечної подачі та споживання природного газу, а також заходи, направлені на скорочення його витрат на одиницю виробленої теплоти та продукції, на впровадження нових технологій, які дозволяють заміну природного газу на інші види палива – відходи сировини, біогаз та інші.

Електропостачання

Проблемою електропостачання міста є те, що на існуючих електропідстанціях працює фізично та технологічно застаріле обладнання, а значна кількість мереж відпрацювала свій нормативний ресурс.

При складанні перспективної схеми електропостачання були враховані проектні опрацювання інституту „Укренергомережпроект” „Схема перспективного розвитку електричних мереж 35-110 кВ Закарпатської області” (Львів, 2007 р.).

Виходячи з розрахунків електричних навантажень та враховуючи місцеві умови м. Мукачево Схема зовнішнього електропостачання міста залишається без змін. При цьому, для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста в цілому та з урахуванням електропостачання нових ділянок забудови, що передбачені генеральним планом (коригування), рекомендується проведення наступних заходів:

- для підсилення існуючої мережі 110 кВ «Воловець – Мукачево-2» необхідно завершити реконструкцію ПЛ-110 кВ «Воловець – Вовчий – Свалява – Чинадієве» із заміною проводу на провід більшого перерізу;

- провести реконструкцію на ПС 35/6 кВ «Мукачево-5» із переведенням її на напругу 110 кВ, встановити трансформатори 110/6 кВ потужністю 2(6,3 МВА, з ліквідацією ВРП-35 кВ.

- перевести ПС 35/6 кВ «Мукачево-3» на номінальну напругу 110 кВ з встановленням трансформаторів 110/35/10 кВ та 110/6 кВ потужністю 2(10МВА. ПЛ-35кВ «Мукачево-3 – Мукачево-4» залишається;

- провести демонтаж ПЛ-35 кВ «Мукачево-1 – Мукачево-5» та «Мукачево-5 – Мукачево-3»;

- провести реконструкцію ПЛ-35 кВ «Мукачево-1 – Мукачево-тяга – Мукачево-2», що відпрацювала свій амортизаційний термін;

- провести реконструкцію на ПС «Мукачево-1» із заміною існуючих трансформаторів на трансформатори потужністю 2(25 МВА;

- провести реконструкцію на ПС «Мукачево-4» із заміною існуючих трансформаторів на трансформатори потужністю 2(6,3 МВА;

- побудувати нову ПС-35 кВ «ЗБКМ», живлення здійснити відпайкою від ПЛ-35 кВ «Мукачево-1 – Мукачево-тяга» та побудовою нової ПЛ-35 кВ від ПС «Мукачево-2»;

- для організації другого живлення ПС-35 кВ «ЕНО» рекомендується побудувати другу ПЛ-35 кВ від ПС «Мукачево-2» до підстанції;

- розподіл електроенергії між споживачами передбачено по мережах напругою 10-6-0,4 кВ, для чого передбачити будівництво необхідної кількості розподільчих пунктів 10-6 кВ (РП-10-6 кВ), трансформаторних підстанцій 10-6/0,4 кВ (ТП-10-6/0,4 кВ), мереж 10-6 кВ та 0,4 кВ та зовнішнього освітлення. Розміщення, кількість та потужність РП-10-6 кВ, ТП-10-6/0,4 кВ та приєднання їх до електричної мережі міста вирішуються на подальших стадіях проектування згідно Технічних умов енергопостачальної організації;

- при забудові проектних площадок слід врахувати розташування існуючих повітряних ліній 220 кВ, 110 кВ та 35 кВ, передбачити улаштування технічних коридорів, санітарних та охоронних зон, винесення ліній за межі зони житлової забудови або переведення їх у кабельне виконання. Таким чином, рекомендується улаштування технічного коридору для ПЛ-110 кВ «Мукачево-400 – Іршава-1» та ПЛ-110 кВ «Мукачево-2 - Мукачево-6», а також винесення за межі житлової забудови ділянок ПЛ-220 кВ «Мукачево – Воловець», ПЛ-220 кВ «Мукачево – Хуст», ПЛ-1110 кВ «Мукачево – Мукачево-2» та ПЛ-35 кВ «Мукачево-1 - Рокошино».

# ХV. ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

| №п/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан (на 1.01.2010) | Розрахунковий строк (на 1.01.2031) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Населення | тис. осіб | 83,8 | 90,0 |
| 2 | Територія, усього | га | 2725,0 | 3736,0 |
|  | житлової забудови | га | 755,3 | 1105,62 |
|  | багатоквартирної забудови | га | 82,8 | 138,48 |
|  | садибної забудови | га | 672,5 | 967,14 |
|  | громадської забудови | га | 800,6 | 853,82 |
|  | із неї спецпризначення | га | 63,8 | — |
|  | зелених насаджень загального користування | га | 71,7 | 145,70 |
|  | промислова | га | 121,2 | 108,5 |
|  | комунально-складська | га | 11,0 | 11,0 |
|  | підприємств зовнішнього транспорту | га | 163,8 | 522,8 |
|  | вуличної мережі | га | 197,0 | 334,81 |
|  | сільськогосподарського використання | га | 212,9 | 71,4 |
|  | із неї садових товариств | га | 62,0 | 71,4 |
| 3 | Житловий фонд | тис. м2 | 1774,3 | 2628,3 |
|  | багатоквартирний | тис. м2 | 1182,5 | 1401,0 |
|  |  | кількість квартир | 18000 | 20600 |
|  | садибний | тис. м2 | 591,8 | 1227,3 |
|  |  | кількість квартир | 8500 | 12585 |
|  | нове житлове будівництво: | тис. м2 | - | 855,1 |
|  |  | кількість квартир | - | 6685 |
|  | багатоквартирне | тис. м2 | - | 219,6 |
|  |  | кількість квартир | - | 2600 |
|  | садибне | тис. м2 | - | 635,5 |
|  |  | кількість квартир | - | 4085 |
|  | вибуття житлового фонду, усього | м2/люд. | — | 1,1 |
|  | житлова забезпеченість, усього | м2/люд. | 21,2 | 29,2 |
|  | в багатоквартирній забудові | м2/люд. | 20,3 | 25,0 |
|  | в садибній забудові | м2/люд. | 23,1 | 36,1 |
| 4 | Сфера обслуговування, у т.ч. |  |  |  |
|  | дитячі дошкільні заклади | тис. місць | 4,190 | 4,645 |
|  | на 1 тис. осіб населення | місць | 50 | 51,6 |
|  | загальноосвітні школи | тис. місць | 12,260 | 12,260 |
|  | на 1 тис. осіб населення | місць | 146,3 | 136,2 |
|  | лікарні | тис. місць | 0,800 | 1,375 |
|  | на 1 тис. осіб населення | місць | 9,5 | 15,3 |
|  | поліклініки | відв. у зміну | 1153 | 2815 |
|  | на 1 тис. осіб населення | місць | 13,8 | 31,3 |
|  | пожежне депо | автомобіль | 14 | 16 |
|  | на 1 тис. осіб населення | місць | 0,16 | 0,18 |
| 5 | Міський транспорт та магістралі загальноміського значення |  |  |  |
|  | Протяжність ліній міського транспорту (автобуса) | км | 44,0 | 82,0 |
|  | Щільність автобусної мережі | км/км2 | 1,4 | 2,0 |
|  | Протяжність магістральних вулиць | км | 83,0 | 120,0 |
|  | Щільність мережі магістральних вулиць | км/км2 | 2,1 | 2,5 |
|  | Рівень автомобілізації легкових індивідуальних автомобілів | од./тис. осіб | 218 | 350 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів за видами зберігання | машино-місць |  |  |
|  | відкриті автостоянки |  | 300 | 1800 |
|  | боксові гаражі |  | 4000 | 4000 |
|  | багатоповерхові гаражі |  | 400 | 4000 |
| 6 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
|  | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води: |  |  |  |
|  | питної якості | тис. м3/добу | 22,17 | 53,21 |
|  | технічної якості | тис. м3/добу | 22,17 | 47,45 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС) | тис. м3/добу | 39,50 | 48,0 |
|  | Джерело водопостачання, що використовуються |  | підземні води | підземні води |
|  | Каналізація (водовідведення) |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/добу | 27,08 | 56,80 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | тис. м3/добу | 16,00 | 57,00 |
|  | Забезпеченість житлового фонду каналізацією | % | 99,9 | 100,0 |
|  | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн. кВт(годин на рік | ... | 162,0 |
|  | Покриття електричних навантажень | млн. кВт | ... | 28,5 |
|  | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, усього | МВт (Гкал/добу) | н. д. | не розраховується |
|  | Подача тепла (житлово-комунальний сектор), усього | МВт | н. д. | 222,09 |
|  | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, усього | млн. м3/рік | 71,43 | 185,59 |
|  | Споживання газу житлово-комунальним сектором | млн. м3/рік | 49,45 | 185,59 |
|  | Джерела газопостачання: |  |  |  |
|  | ГРС | одиниць | 1 | 1 |
|  | ГРП, ШРП | одиниць | 83 | 95 |
|  | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Об’єми побутового сміття | тис. м3/рік | 140,0 | 150,0 |
|  | Сміттєпереробнє підприємство | од. | — | 1 |
|  |  | тис. м3/рік | — | 150,0 |
|  | Удосконалені звалища | од. | 1 | 1 |
|  |  | га | 12,0 | 12,0 |
| 7 | Спеціальна інженерна підготовка території |  |  |  |
|  | Гідротехнічні заходи |  |  |  |
|  | Захист території від затоплення | га | — | 126,3 |
|  |  | км | — | 4,6 |
|  | Берегоукріплення | км | — | 1,25 |
|  | Зниження рівня ґрунтових вод | га | — | 150,0 |
|  | Рекультивація порушених територій (кар’єрів, тощо) | га | — | 4,6 |
|  | Влаштування водовідвідних канав і каналів (в т. ч. дренажу) | км | — | 7,2 |
|  | Захист від підтоплення | га | — | 290,0 |
|  | Благоустрій (розчистка) водойм | га | — | 24,0 |
|  | Благоустрій пляжу | га | — | 1,3 |
|  | Дощова каналізація |  |  |  |
|  | Протяжність мереж дощової каналізації | км | 6,5 | 116,5 |
|  | Очисні споруди | об’єкт | — | 8 |

# Footnotes

Назва міста „Мукачево” застосовується в містобудівній документації (креслення та пояснювальна записка) згідно листа виконкому міської ради щодо рішення 55-ї сесії 5-го скликання Мукачівської ради від 28 січня 2010 року №1147

На даний час загальна структура зайнятості в країнах ЄС є наступною: 1 – 5% працює в сільському господарстві; 15 – 20% - у виробничому (матеріальному) секторі; 75 – 80% - у невиробничому секторі (сфері послуг)

На початок 2010 р. зареєстровано 775 безробітних осіб. Рівень зареєстрованого безробіття склав 1,5% (по області - 1,7%, по Україні – 1,9%).

Підзона ІІВ4 - території Закарпаття

За даними управління міського господарства.

Назви парків даються умовно.

28,71 тис. т/рік за нормативними підрахунками